# 乙醇胺盐论文_陈勇,黄毅

导读:本文包含了乙醇胺盐论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:乙醇胺,钉螺,粉剂,可湿性,冠状动脉,月桂,悬浮剂。

### 乙醇胺盐论文文献综述

陈勇,黄毅[1]（2019）在《月桂醇磺基琥珀酸单酯钠二乙醇胺盐的合成工艺及性能研究》一文中研究指出利用月桂醇和马来酸酐为原料,在磺化剂亚硫酸盐中引入铵根离子代替钠离子,经酯化、磺化,合成月桂醇磺基琥珀酸单酯钠二乙醇胺盐。通过单因素实验与正交实验得出最佳工艺条件为:n(马来酸酐)∶n(月桂醇)为1.05∶1,n(马来酸酐)∶n(亚硫酸氢钠)为1∶1.03,酯化和磺化反应温度分别为65℃和82.5℃,酯化和磺化反应时间均为2.25 h,此条件下的酯化率和磺化率分别可达到96.89%和93.74%。通过与几种常用表面活性剂进行理化性能检测对比,结果显示:该产品的表面张力为37.16 mN/m,临界胶束浓度为0.044 g/L,乳化分水时间为5.16 min,5 min内的发泡高度为13.94～14.60 cm,泡沫稳定性为95.5%,LSDP(钙皂分散性能)值为111.52,与其他常用的表面活性剂相比,该产品的表面活性性能优良。(本文来源于《精细石油化工》期刊2019年05期）

任学祥,王士梅,苏贤岩,白一松,杨联松[2]（2019）在《甲维盐与杀螺胺乙醇胺盐对钉螺的联合毒力及田间效果测定》一文中研究指出为筛选防治钉螺的高效药剂,采用浸螺法测定了甲维盐与杀螺胺乙醇胺盐对钉螺的毒力,通过田间药效试验,评价了药剂组合对钉螺的田间效果。结果表明:甲维盐对钉螺显示了很好的室内毒力,LC50为0.039 mg/L,杀螺胺乙醇胺盐与甲维盐在1:20～20:1比例范围内对钉螺显示了很好的增效作用,CTC均大于120,其中以1:10增效作用最为显着,CTC为399.20,24%杀螺胺乙醇胺盐·甲维盐乳油在0.5～2 mL/m2施药浓度下对钉螺显示了很好的田间防效,显着高于对照药剂70%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂和克蜗特。(本文来源于《中国农学通报》期刊2019年20期）

李宏[3]（2018）在《氯硝柳胺乙醇胺盐生产废水处理工艺的探讨》一文中研究指出氯硝柳胺乙醇胺盐生产过程中产生的废水具有总磷高、COD高、难降解等特性,通过蒸发除磷和组合工艺对其进行处理,可有效治理该生产废水,并达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中一级标准要求。(本文来源于《四川化工》期刊2018年06期）

吴平进,刘玉荣[4]（2019）在《5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂和26%四聚杀螺胺悬浮剂灭螺成本和效果比较》一文中研究指出目的比较5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂(NEG)和26%四聚杀螺胺悬浮剂(MNSC)灭螺成本和效果。方法在江苏省南京市化学工业园区选择2个钉螺密度较高的滩块,分别用5%NEG 40 g/m2喷撒和26%MNSC 4 g/m2喷洒灭螺,比较其灭螺成本和灭螺效果。结果 5%NEG 1 hm2灭螺费用是26%MNSC的1.25倍,5%NEG灭螺效果和26%MNSC无显着差异。结论 5%NEG总灭螺费用高于26%MNSC,而灭螺效果相当。(本文来源于《中国血吸虫病防治杂志》期刊2019年05期）

李伟,游本荣,施亮,胡恒光,陈小俭[5]（2018）在《氯硝柳胺乙醇胺盐不同剂型在江滩地区灭螺效果》一文中研究指出目的评价氯硝柳胺乙醇胺盐不同剂型在江滩地区的灭螺效果。方法选用25%氯硝柳胺乙醇胺盐悬浮剂(25%悬浮剂)、50%氯硝柳胺乙醇胺盐可湿性粉剂(50%可湿性粉剂)、4%氯硝柳胺乙醇胺盐粉剂(4%粉剂)等3种剂型灭螺药,在江滩有螺环境开展现场灭螺实验,比较不同剂型灭螺效果,并进行费用-效果分析。结果 25%悬浮剂灭螺后3、7、15、30 d钉螺校正死亡率和活螺密度下降率分别为54.37%、91.70%、92.76%、79.50%和59.55%、95.93%、97.63%、94.15%,4%粉剂分别为59.10%、91.83%、95.56%、93.34%和65.03%、94.93%、97.61%、97.28%,50%可湿性粉剂分别为76.29%、91.68%、93.12%、81.59%和81.24%、97.02%、97.84%、95.27%。25%悬浮剂、4%粉剂和50%可湿性粉剂的灭螺成本分别为0.21、0.39元/m~2和0.23元/m~2,钉螺校正死亡率每上升1%的平均费用分别为22.68、40.63元和25.17元,活螺密度每下降1%的平均费用分别为21.54、39.78元和23.95元。结论 3种氯硝柳胺乙醇胺盐剂型现场灭螺效果均较好,均可用于江滩现场灭螺。但各药物起效时间、药效特点、现场喷施方法、灭螺成本等均有不同,应根据不同环境特点和使用条件合理选用。(本文来源于《中国血吸虫病防治杂志》期刊2018年05期）

李秋平,李之阳,杨其荣,廖远志,贾铁武[6]（2018）在《50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂喷洒法杀灭钉螺效果观察》一文中研究指出目的观察50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂喷洒法在湖沼型外洲的现场灭螺效果。方法在湖南省安乡县安丰乡黄家台外洲芦苇区分别设立实验组、对照组和空白组,实验组为50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂,按2 g/m2和1 g/m2施药量分为2组;对照组为50%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂,试验剂量为2 g/m2,空白组不进行现场灭螺处理,仅作钉螺自然死亡率观察。结果灭螺后3、7、15 d观察50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂2 g/m2组与1 g/m2组,钉螺校正死亡率均高于50%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂2 g/m2组,且差异均有统计学意义(χ~2=19.35,25.59、27.77,均P<0.01)。15 d后活螺密度50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂2 g/m2组下降93.60%,1 g/m2组下降86.86%,50%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂2 g/m2组下降82.99%。2 g/m2杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂活螺密度下降率高2 g/m2可湿粉剂10.61%。100 m2灭螺费用:每1%钉螺死亡率和活螺平均密度每下降1%所需费用均以50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂2 g/m2组为低。结论悬浮剂灭螺效果优于可湿性粉剂,50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂是一种高效、溶解度高、灭螺成本低的杀螺新型剂,可推广使用。(本文来源于《实用预防医学》期刊2018年09期）

周强,万立新,尤其慧,尤俊,杭德荣[7]（2018）在《杀螺胺乙醇胺盐不同“干”施剂型江滩现场灭螺效果》一文中研究指出目的了解杀螺胺乙醇胺盐不同"干"施剂型江滩现场灭螺效果。方法选择南京市浦口区有螺江滩为试验现场,分别用杀螺胺乙醇胺盐粉剂、粉粒剂和颗粒剂对有螺环境进行喷粉法灭螺,比较3种杀螺胺乙醇胺盐剂型的现场灭螺效果。结果杀螺胺乙醇胺盐粉剂、粉粒剂和颗粒剂在江滩现场施药后3、7 d,钉螺死亡率分别为66.67%、67.24%、66.87%和75.36%、79.73%、73.97%,差异均无统计学意义(χ~2=0.006、0.895,P均> 0.05);施药后15 d,钉螺死亡率分别为86.92%、72.86%、71.43%,差异有统计学意义(χ~2=9.709,P<0.01),粉剂组钉螺死亡率显着高于粉粒剂组和颗粒剂组。粉剂组钉螺校正死亡率和活螺密度下降率曲线呈稳定上升,而粉粒剂组和颗粒剂组则在15 d时出现下降。结论杀螺胺乙醇胺盐粉剂在江滩现场喷粉灭螺效果较稳定,不同剂型尚需进一步研究完善。(本文来源于《中国血吸虫病防治杂志》期刊2018年04期）

陈玉兰,金燕[8]（2018）在《杀螺胺乙醇胺盐成盐率测定方法》一文中研究指出[目的]:建立一种电位滴定的方法测定杀螺胺乙醇胺盐中的乙醇胺,监控成盐率。[方法]:采用返滴定的方法,先往称量好的杀螺胺乙醇胺盐中加入过量的盐酸酸解乙醇胺,再用氢氧化钠标准溶液滴定过量的盐酸。[结果]:通过实验,符合理论值。[结论]:该方法的准确度高、精密度好、线性关系强,具有简便、快速、费用低等特点。可以作为杀螺胺乙醇胺盐中的乙醇胺的含量测定和产品质量过程控制方法。(本文来源于《四川化工》期刊2018年03期）

宋奇颖[9]（2018）在《氯硝柳胺乙醇胺盐对大鼠冠状动脉的舒张作用及机制研究》一文中研究指出目的:1.采用离体微血管张力记录法,观察氯硝柳胺乙醇胺盐(Niclosamide ethanolamine,NEN)对离体大鼠冠状动脉(Rat coronary artery,RCA)静息张力的影响;观察预孵NEN对KCl、U46619引起RCA收缩的抑制作用及NEN对KCl、U46619引起RCA收缩的舒张作用。2.采用去钙与复钙的方法,探讨NEN舒张RCA与细胞内外钙的关系;通过抑制剂实验,探讨NEN舒张RCA与钾通道及MAPK信号通路的关系。3.采用Langendorff离体心脏灌流法,观察NEN对离体大鼠心脏冠脉流量的影响;采用在体颈动脉插管法,观察NEN对自发性高血压大鼠和正常大鼠血压及心率的影响。方法:1.正常雄性SD大鼠(220～250 g)麻醉处死后,立刻取出心脏,分离出RCA,剪取长度约2 mm的血管环,将其固定于微血管张力记录仪(DMT)张力换能器上。采用Chart记录系统观察不同浓度NEN(0.5、1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)对静息状态下RCA张力的变化,以及预孵上述浓度NEN 20 min后,对KCl(60 mmol/L)、U46619(0.3μmol/L)引起RCA收缩的影响。2.向浴槽内分别加入KCl(60mmol/L)、U46619(0.3μmol/L),当收缩达到坪台后,累积加入NEN,使其终浓度依次为0.5、1、1.5、2、2.5、3 μmol/L,每次加药需待前一个药物浓度作用达到坪台后再加下一个浓度,记录NEN对预收缩RCA张力的变化。对照组则依次加入相应体积比的溶剂(DMSO)以观察溶剂对RCA张力的影响。以相应收缩剂引起RCA收缩的最大幅度为100%,计算不同浓度NEN的舒张百分比、最大舒张率和舒张50%时所需的药物浓度(RC50值)。3.将正常PSS更换为无钙PSS,平衡15 min后将液体更换为等体积的无钙KCl(60 mmol/L)或加入 U46619(0.3 μmol/L),待收缩达到坪台后复钙(2.5 mmol/L),血管继续收缩达到坪台后用正常PSS洗脱;待血管环恢复静息张力后重复上述操作,分别加入NEN(1、1.5、2 μmol/L)预孵20 min,再加入无钙KCL(60 mmol/L)或U46619(0.3 μmol/L),待RCA张力达到坪台后复钙(2.5 mmol/L),观察预孵NEN前后,无钙和复钙时KCl(60mmol/L)和U46619(0.3 μmol/L)的收缩幅度,比较NEN对外钙内流和内钙释放引起的RCA收缩的影响。4.待收缩剂收缩RCA达到坪台后,分别加入KV阻断剂4-AP(1mmol/L)、Kir阻断剂 BaCl2(1 mmol/L)、Kca阻断剂 TEA(1 mmol/L)、KATP阻断剂 Gli(0.01 mmol/L)、MAPK 抑制剂 PD98059(3 μmol/L)或 SB239063(3 μmol/L),待 RCA收缩再次达到坪台后加入NEN(2 μmol/L),观察抑制剂对NEN舒张RCA作用的影响。5.采用离体心脏恒压灌流方法,观察不同浓度NEN(1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)对正常大鼠离体心脏冠状动脉流量(CF)的影响。6.采用在体颈动脉插管法,观察股静脉注射NEN(1、1.5、2、2.5、3 μmol/L),对自发性高血压大鼠(SHR)组和正常血压对照大鼠(WKY)组的血压及心率的影响。结果:1.NEN(0.5、1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)对静息状态下离体RCA血管张力无明显影响。以KCl(60 mmol/L)引起RCA收缩的最大幅度为100%,加入NEN(0.5、1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)后,引起 RCA 收缩百分比分别为(0.12 ±0.03)%、(0.23±0.08)%、(0.31 ±0.11)%、(0.18±0.15)%、(0.22±0.13)%、(0.26±0.23)%,与溶剂对照组相比,差异无统计学意义(P>0.05)。预孵NEN(0.5、1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)后 KCl(60mmol/L)、U46619(0.3 μmol/L)收缩 RCA 幅度减少,最大分别降低了(90.69 ±0.98)%和(86.85 ±1.26)%(P<0.05)。2.KCl(60mmol/L)、U46619(0.3μmol/L)收缩 RCA 张力坪值分别为(5.04±0.46)mN、(5.15±0.79)mN;NEN(0.5、1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)可以浓度依赖性地舒张预收缩的离体RCA,最大舒张百分率分别为(98.61 ±0.78)%、(95.51±1.02)%,其 RC50值分别为(1.85 ±0.28)μmol/L、(1.94±0.41)μmol/L。3.KCl(60mmol/L)在无钙 PSS 中引起 RCA 收缩幅度为(0.11±0.13)mN,复钙后收缩幅度增加至(3.92±1.13)mN。预孵NEN(1、1.5、2μmol/L)能明显抑制KCl(60 mmol/L)外钙内流引起的RCA收缩,收缩幅度减小至(3.73 ±1.02)mN、(2.35±0.61)mN、(1.60±0.25)mN,差异有统计学意义(P<0.05)。U46619(0.3 μmol/L)在无钙PSS中引起RCA收缩幅度为(0.55 ±0.14)mN,复钙后收缩幅度增加至(3.44±1.13)mN。预孵NEN(1、1.5、2μmol/L)能明显抑制 U46619(0.3μmol/L)复钙后外钙内流引起的RCA收缩,收缩幅度减小至(3.28±0.95)mN、(2.34±0.16)mN、(1.71±0.23)mN,差异有统计学意义(P<0.05);而NEN对内钙释放引起的收缩均无明显影响(P>0.05)。4.加入4种钾通道阻断剂之后,NEN(2μmol/L)对U46619(0.3μmol/L)预收缩RCA的最大舒张百分率分别为(87.88±5.63)%、(91.36±2.68)%、(88.89±3.70)%、(93.35±4.20)%。与对照组相比,4种钾通道阻断剂对NEN(2 μmol/L)的舒张作用均无显着影响(P>0.05)。MAPK抑制剂PD98059(3 μmol/L)、SB239063(3μmol/L)存在时,NEN(2μmol/L)对 KCl(60mmol/L)预收缩 RCA 的舒张幅度分别减小(27.93±0.71)%和(30.47±0.82)%;对 U46619(0.3μmol/L)预收缩 RCA 的舒张幅度分别减小(25.92 ±0.58)%、(27.09±0.65)%(P<0.05)。5.正常大鼠离体心脏CF的基础值为(7.8±1.1)ml/min,随着NEN(1、1.5、2、2.5、3μmol/L)浓度的增加,CF值逐渐增大,并在给药后5～10min达到最大值,最大增加幅度分别为 12.7%、22.1%、30.7%、37.8%、46.2%(P><0.05)。6.SHR组大鼠收缩压(SP)、舒张压(DP)、平均动脉压(MAP)及心率(HR)基础值分别为(158.5±7.6)mmHg、(124.1±9.3)mmHg、(147.0±8.2)mmHg及(419.3±17.9)beat/min,静注 NEN(1、1.5、2、2.5、3μmol/L)后,SHR组大鼠SP、DP、MAP 及 HR 降低的最大幅度分别为 22.6%、30.1%、24.7%及 14.5%(P<0.05)。WKY 组大鼠 SP、DP、MAP 及 HR基础值分别为(121.3± 8.9)mmHg、(84.6±6.2)mmHg、(109.1 ±8.9)mmHg 及(324.1±20.7)beat/min,静注 NEN(1、1.5、2、2.5、3 μmol/L)后,WKY组大鼠SP、DP、MAP及HR降低的最大幅度分别为8.6%、10.4%、9.2%及 7.5%(P<0.05)。结论:1.NEN对离体RCA静息张力无显着影响,对KCl和U46619引起的离体RCA收缩有抑制作用。2.NEN对KCl或U46619引起的离体RCA收缩具有浓度依赖性的舒张作用,其作用机制可能与激活MAPK信号通路、抑制细胞外钙内流有关,而与钾通道无关。3.NEN增加大鼠离体心脏冠脉流量并降低SHR和WKY两组大鼠的血压及心率。(本文来源于《山西医科大学》期刊2018-06-07）

宋奇颖,郭鹏美,董丽娜,董苗苗,刘宇[10]（2018）在《氯硝柳胺乙醇胺盐对大鼠冠状动脉的舒张作用及机制研究》一文中研究指出目的探讨氯硝柳胺乙醇胺盐(niclosamide ethanolamine,NEN)对离体大鼠冠状动脉(rat coronary artery,RCA)的舒张作用及其机制。方法采用微血管张力法测定RCA血管张力,观察NEN对预收缩血管的舒张作用;通过抑制剂实验探讨NEN舒张RCA与钾通道和MAPK信号通路的关系;通过观察NEN对血管收缩剂所致的在去钙和复钙液中收缩的影响,探讨NEN的作用与细胞内外钙的关系。结果 NEN(0.5~3.0μmol/L)对KCl或U46619所致的RCA收缩均具有浓度依赖性的舒张作用。MAPK抑制剂PD98059和SB239063减弱NEN的舒张作用,而钾通道阻断剂四乙胺、4-氨基吡啶、氯化钡和格列本脲对NEN的舒张作用无显着影响。NEN减弱KCl或U46619所致的细胞外钙内流依赖性RCA收缩,而对细胞内钙释放依赖性RCA收缩无显着影响。结论 NEN对离体RCA有显着的舒张作用,其机制可能与其激活MAPK信号通路、抑制细胞外钙内流有关。(本文来源于《中国比较医学杂志》期刊2018年05期）

### 乙醇胺盐论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为筛选防治钉螺的高效药剂,采用浸螺法测定了甲维盐与杀螺胺乙醇胺盐对钉螺的毒力,通过田间药效试验,评价了药剂组合对钉螺的田间效果。结果表明:甲维盐对钉螺显示了很好的室内毒力,LC50为0.039 mg/L,杀螺胺乙醇胺盐与甲维盐在1:20～20:1比例范围内对钉螺显示了很好的增效作用,CTC均大于120,其中以1:10增效作用最为显着,CTC为399.20,24%杀螺胺乙醇胺盐·甲维盐乳油在0.5～2 mL/m2施药浓度下对钉螺显示了很好的田间防效,显着高于对照药剂70%杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂和克蜗特。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 乙醇胺盐论文参考文献

[1].陈勇,黄毅.月桂醇磺基琥珀酸单酯钠二乙醇胺盐的合成工艺及性能研究[J].精细石油化工.2019

[2].任学祥,王士梅,苏贤岩,白一松,杨联松.甲维盐与杀螺胺乙醇胺盐对钉螺的联合毒力及田间效果测定[J].中国农学通报.2019

[3].李宏.氯硝柳胺乙醇胺盐生产废水处理工艺的探讨[J].四川化工.2018

[4].吴平进,刘玉荣.5%杀螺胺乙醇胺盐颗粒剂和26%四聚杀螺胺悬浮剂灭螺成本和效果比较[J].中国血吸虫病防治杂志.2019

[5].李伟,游本荣,施亮,胡恒光,陈小俭.氯硝柳胺乙醇胺盐不同剂型在江滩地区灭螺效果[J].中国血吸虫病防治杂志.2018

[6].李秋平,李之阳,杨其荣,廖远志,贾铁武.50%杀螺胺乙醇胺盐悬浮剂喷洒法杀灭钉螺效果观察[J].实用预防医学.2018

[7].周强,万立新,尤其慧,尤俊,杭德荣.杀螺胺乙醇胺盐不同“干”施剂型江滩现场灭螺效果[J].中国血吸虫病防治杂志.2018

[8].陈玉兰,金燕.杀螺胺乙醇胺盐成盐率测定方法[J].四川化工.2018

[9].宋奇颖.氯硝柳胺乙醇胺盐对大鼠冠状动脉的舒张作用及机制研究[D].山西医科大学.2018

[10].宋奇颖,郭鹏美,董丽娜,董苗苗,刘宇.氯硝柳胺乙醇胺盐对大鼠冠状动脉的舒张作用及机制研究[J].中国比较医学杂志.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6fda3beaf663096bd2eb5922.html