# 试论煤质化验在提高煤炭质量中所发挥的作用张俊义

（神华准能选煤厂煤质室内蒙古鄂尔多斯市010300）

摘要：煤质化验技术的操作环节比较多，并且要求的技术性比较强。一般在对煤样的制备、取样及化验的过程中，经常会由于煤矿自身具有的不均匀性而导致化验的结果存在偏差。所以，相关技术人员一定要对煤质化验过程中发现的每一个问题认真剖析，从而保证煤质化验结果的真实性、准确性，这样才得以更好地提升煤炭质量。在实际化验过程中，想要保证煤质的精确性，就要做好对煤质的管理工作、化验设备的管理工作、化验中每一环节的监控工作等，再选择科学合理的管理方法，从而更好地提升煤炭质量。本文分析煤质化验在煤炭质量中的作用，并阐述加强煤质化验对煤炭质量的措施。

关键词：煤炭质量；煤质化验；措施

如今，我国社会经济发展异常迅速，人们的物质生活水平也在提升，在这一背景下，对煤炭的需求量也在上升，还对提升煤炭的质量提出了新的标准。煤质化验工作是衡量煤炭质量的重要因素，相关的工作人员要了解并做好化验工作中各个步骤。此外，还要提升对化验设备的管理，提升煤质化验工作人员的自身素质，应用科学合理的化验方法来进行，只有这样，才能保证化验结果的准确性，才能提升煤炭的整体质量，才能确保煤炭业更好更快地可持续发展。

一、煤质化验误差产生原因

1、系统误差。系统误差主要是指在实际测量过程中，由于检验方法自身局限性而对结果所产生的误差影响。系统误差主要来自于两个方面：一个是方法误差，对于任何化验，都不会有完美的检验方法，所有方法在实际操作中都会存在误差。对于煤质化验工作来说，同样存在相同问题。二是仪器误差，任何测量仪器都有其适用的测量范围，一旦超出范围，准确性就很难得到保证；同时由于仪器校准、工作环境等因素都会对仪器测量结果产生影响，因此仪器误差也会对测量结果产生影响。虽然系统误差从产生原因来看是无法避免的，但是通过加强检测技术，可以有效减少误差幅度，提升化验准确度。

2、随机误差。随机误差主要是指在测量过程中，由于一些偶发性因素所造成的误差。随机误差主要来自于采样、干燥、分析等环节。在这些环节中，由于操作不规范或者样本自身特性，造成了相应问题。对于煤质化验来说，采样环节最易引发问题，占到了约80%的情况。对于随机误差，通过加强相关操作流程规范，可以得到有效减少，以保证化验结果准确性。

二、煤质化验在煤炭质量中的作用

1、合理称样。在煤样称重时，采用天平称量。为了保证天平的干燥度，通常会在天平中投放干燥剂，防止天平生锈影响称重的准确性。在煤样称重的过程中，由于煤样要与环境温度和湿度达到平衡状态，所以，干燥剂的使用十分重要——合理使用干燥剂能够使煤样称量更加准确。在具体的操作过程中，称量前，将天平中的干燥剂取出，将不均匀的煤样放在1个托盘中，在存储和移动煤样的过程中，煤样受重力的影响会出现离析现象，导致粒径大的煤样处于中下部，粒径小的煤样处于上部，使得煤样粒径和品质出现不均匀的情况。因此，操作员在取样称量的过程中，要将煤样充分混合，称量完成之后再将干燥剂放回托盘中。在此需要注意的是，在称重前，要对托盘作热处理，防止空气中的水分存留在托盘中影响称量的准确性。

2、正确使用仪器。测量仪器是化验工作开展的物质保障，其精确度将直接影响整个化验结果的准确性。因此，对于测量仪器，其采购、验收、使用和维护等环节，都应具备一套完整的标准和规范，以及一系列科学管理手段。仪器在进行采购时，需要对供应商资质以及产品质量进行严格考察，杜绝回扣等违规现象出现。仪器在日常使用时，必须严格遵照仪器使用说明。在测量前，需要对仪器进行校准，使仪器误差保持在标准允许范围之内。同时，在仪器使用完毕后，要及时对其进行清理并及时放回储藏地。在日常维护过程中，需要安排专业人员及时对仪器精确度进行检查，如发现问题，及时予以维修和更换。只有正确使用检测仪器，才能使检测结果更加精确，达到检测目的。

3、规范数据记录与处理。在样品的检验过程中，原始数据的记录与检验工作应同步进行，原始数据最好登记在专用的记录本上，不要将数据随意记在废纸上，以免丢失，也不得在实验结束后凭记忆补记原始数据。处理数据过程中可以多保留一位有效数字，最后登记报告时按要求保留有效数字的位数。

4、煤样制备操作规范。煤样制备是将煤样加工成具有代表性的颗粒，具体流程包括破碎、筛分、掺合、缩分、干燥等，还要确定粒度与质量的关系，以保证送检煤样符合国家标准。在煤样制备过程中，任何一个环节出现问题，都可能会对最终的检测结果产生影响。其中缩分是非常关键的一个环节，主要是在确保粒度的情况下降低试样量，以提高后续工作的效率。缩分过程一般选择人工缩分法，主要包括二分器法、堆锥四分法和九点取样法。二分器法比较简单有效，缩分精密度较高，无需混合，但是供料速度要均匀，避免发生格槽堵塞。堆锥四分法的操作也比较简单，要使煤样的各部分相互混合，但从粒度分布来看，堆锥四分法属于粒度离析的过程，如果操作不规范，将会降低缩分的精密度，产生较大误差。九点取样法在抽取测定全水分的试样中应用广泛。

5、制订煤质指标。煤质化验中心配合公司煤质管理部门，根据以往积累的煤质资料、市场行情及用户对煤质的要求，制订每年的原煤及商品煤质量指标，年初下发至各单位，作为各矿、厂组织生产及公司进行质量考核的依据。指标中对原煤主要控制项目有水分、灰分、含矸率及发热量等；对商品煤主要控制项目有水分、灰分、发热量、块煤率及限下率等。经探索和实践，各矿、厂煤炭产品质量都在稳定中逐步提高，从而达到数量和质量的平衡，实现经济效益最大化。

三、煤质化验工作的措施

近年来，随着我国煤炭开采业的发展，以及社会生产、生活在运行的过程中对于煤炭需求量的日益上升。使得相关部门加强了对于煤质化验工作的开展，从而以此为基础促进煤炭质量的提高。关于促进煤质化验工作开展的措施，具体内容如下。

1、加强煤质化验制度的管理。作为不可再生资源，煤炭资源的储存量日益减少。在这样的背景之下，为了进一步促进煤炭资源的使用效率，促进其质量的提高，相关的部门以及技术人员加强了对于煤质化验工作的开展，继而以此为基础实现了对于部分能源的节约，促进了企业成本的节约。目前，我国的煤质检验工作主要由各级别的煤质化验室开展。基于此，相关部门在促进煤质化验工作有效开展的过程中，需要加强对于煤质化验制度的管理。在这一过程中，一方面需要相关的工作人员树立起科学、严谨、客观、公正的工作态度，促进相关工作的有序开展；另一方面，也需要推动“两个工作日”制度的构建，促进相关工作效率的提高。所谓的“两个工作日”制度，指的是煤质化验室在进行煤炭采样、制样、化验的过程中需要确保全部的工作流程能够在2个工作日内完成，化验结果要能够及时反映出产煤炭性质。相关的工作实践显示，该种制度的确立以及实行，能够确保煤炭开采部门迅速了解到产煤的质量以及数量，并根据化验报告合理、科学的制定出不同煤层生产比例，继而以此为基础促进煤炭质量的提升，生产出满足用户需求的产品。

2、加强化验设备的管理。在开展煤质化验工作的过程中，往往需要借助化验设备的使用而促进化验操作的开展。为此，相关部门在促进煤质化验工作开展的过程中，还需要加强对于化验设备的管理。在这一过程中，一方面需要加强对于合理的化验设备的选择。为了达到这一目的，相关人员在进行设备采购的过程中需要对设备的精确度、稳定性等各指标要求进行充分的考量。另一方面，相关部门还需要加强对于设备的定期维护和保养，从而以此为基础促进设备准确性的提高，并由此延长其使用寿命。以设备量热仪的维护为例，在实际的管理过程中，技术人员需要每3个月对该设备进行检修，并对热容量、

热电偶的相关参数进行标定。同时，还需要对各零部件进行清理和维护，保证煤质化验设备的卫生整洁，从而实现对于煤炭质量的提升。不仅如此，为避免室内温度变化对化验结果造成影响，量热仪应设置恒温区，并避免放置在门窗或通风口附近，防止影响化验结果准确率。

3、对计量管理工作准确性。在煤质化验的最后环节中，要保证得出的任一数据都是应用计量器材准确测量而得出的，这对提升煤炭的质量有着重要作用，有条件的化验室建议申请计量认证工作。煤质化验室要有专门的计量人员进行管理，最好是由化验室主管人员负责，努力构建起科学规范的计量管理方案。在对计量器的记录方面，要划分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级进行管理，对计量器的检查也要重视，制定好科学合理的管理方案，相关的工作人员要严格按照管理方案进行工作。在煤质化验工作中，设备采购的前期工作也要做好，如果发现不符合使用标准的以及不合格的器具，坚决不能采购，已经采购的设备、器具要做好检查、封存工作。计量工作人员要做好化学试剂和易耗品的保管工作，并根据实际情况做好自检与保养工作。

四、加强煤质化验对煤炭质量的措施

目前，我国在进行煤炭质量提高作业的过程中，加强了对于煤质化验工作的开展。在这一过程中，为了进一步促进相关结果的实现，需要技术人员加强对于煤质化验工作的管理。对此，结合相关的工作经验以及研究进行了分析和总结，内容如下。

1、加强对于煤质化验工作的监控。目前，我国的煤质化验室在进行煤质化验工作的过程中，为了确保化验结果的准确性以及科学性，往往需要进行复杂的实验操作。基于此，为了进一步促进煤炭质量的提高，相关的技术人员在实验的过程中需要进一步加强对于化验工作的监督。在这一过程中，一旦化验过程出现问题，就需要技术人员加强补救措施的实施，减少负面影响的出现。目前，监控人员会采用诸如人员、设备、标煤等指标的比对法进行检查作业，从而确保煤质化验工作的高效开展。除此之外，煤质化验中心在进行煤质化验作业的过程中还需要加强与煤炭生产和煤质管理部门的合作，认真了解煤炭开采单位所采煤层、工作面构造等实际情况，制定出科学的采样时间表和煤质化验标准，通过研究分析煤质化验数据波动情况，指导煤炭生产企业。

2、以科学的管理促进化验结果精确性的提高。为了进一步促进煤质化验工作对煤炭质量提高的作用，相关的部门需要加强对于煤质化验工作的科学管理，实现对于影响煤炭生产因素的控制，促进企业煤炭生产工作的有效开展。在实际的管理过程中，相关部门以及人员需要将可以量化的标准精确到最小化，提升精确程度并减小误差，从而实现对于化验误差的减少和规避。

在现代社会经济快速发展的背景下,对煤炭的需求量不断上升,对提高煤炭质量提出了新的要求。因此,作为衡量煤炭质量重要因素的煤质化验,应该认真做好各个环节的工作。要加强设备管理,提高操作人员自身素质,落实监控环节,采用科学的操作方法,确保煤质化验结果的准确性,才能满足多重用途的多方面需求。

参考文献

[1]王莉丽.浅谈发热量与挥发分煤质化验的煤炭质量提高研究[J]．科技创新导报，2015，（21）．

[2]陈宏梅，杨斌．浅析现阶段煤炭企业如何提高煤炭质量管理[J]．能源与节能，2014，（12）．

[3]刘明高，向成兰.浅谈煤质化验在煤炭销售中的作用[J].山东煤炭科技,2016，(08).

[4]韩永康.试论煤质化验在提高煤炭质量中所发挥的作用[J].中国高新技术企业,2015(06).

[5]张国凯,高亚楠.浅谈发热量与挥发分煤质化验的煤炭质量提高研究[J].科技与创新,2015(17).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/700e35b022a7a853e27841e2.html