# 钢管混凝土柱H型钢梁全螺栓连接节点抗震性能的有限元分析

### 论文摘要

对6个不同参数的全螺栓隔板贯通节点的抗震性能进行有限元分析,研究了H型钢翼缘螺栓数量对梁柱节点抗震性能的影响。参照已有试验数据,获得柱端低周往复荷载的滞回曲线、骨架曲线、刚度退化曲线,并推导出隔板翼缘滑移阶段梁端弯矩计算公式。结果表明:翼缘螺栓为7列或9列时,SA系列隔板和SE系列梁端首先屈服,翼缘螺栓为5列时,螺栓首先剪切破坏;滑移阶段(刚度下降)柱端荷载与翼缘螺栓数量成正比。增加螺栓可减轻节点刚度下降程度;理论公式可用于计算刚度下降时梁端弯矩。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 试件概况

- 2.1 试件设计

- 2.2 材料属性

- 2.3 约束条件和加载制度

- 3 节点破坏过程分析

- 3.1 试验现象

- 3.2 滞回性能

- 3.3 骨架曲线与刚度退化曲线

- 3.4 隔板翼缘滑移阶段理论计算

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王培成,杨锋,陈靖远,周健

关键词: 翼缘螺栓,滞回曲线,抗震性能,钢管混凝土梁柱节点,隔板翼缘滑移

来源: 工程抗震与加固改造 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 上海大学土木工程系

分类号: TU398.9;TU352.11

DOI: 10.16226/j.issn.1002-8412.2019.06.001

页码: 1-7

总页数: 7

文件大小: 1667K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].混凝土柱—钢梁结构体系设计探讨[J]. 山西建筑 2020(15)

- [2].防火型智能混凝土柱研究综述[J]. 产业与科技论坛 2020(09)

- [3].考虑灌浆缺陷的装配式混凝土柱抗震性能数值模拟[J]. 建筑结构 2018(23)

- [4].预制管混凝土柱粘结性能试验研究及数值分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [5].装配式混凝土柱受力性能试验研究[J]. 河南建材 2018(05)

- [6].加掺粉煤灰再生混凝土柱受压性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2016(S2)

- [7].截面高宽比对约束混凝土柱轴压性能影响研究[J]. 工程抗震与加固改造 2017(03)

- [8].预制管混凝土柱-梁中节点承载力分析[J]. 建筑结构 2016(10)

- [9].混凝土柱头裂缝的分析和加固处理[J]. 黑龙江科技信息 2015(08)

- [10].自密实再生混凝土柱轴压性能的试验研究[J]. 山西建筑 2015(16)

- [11].再生混凝土柱综述[J]. 中国科技信息 2012(03)

- [12].再生混凝土柱抗震性能试验[J]. 哈尔滨工业大学学报 2012(02)

- [13].我国混凝土柱结构的抗扭发展现状及展望[J]. 建设科技 2018(05)

- [14].灌芯装配式混凝土柱性能分析[J]. 吉林建筑大学学报 2017(05)

- [15].再生混凝土柱足尺试件轴心受压性能试验研究[J]. 结构工程师 2013(06)

- [16].常用金属管混凝土柱力学性能试验和理论探究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2014(06)

- [17].全轻混凝土柱偏心受压性能试验研究[J]. 吉林建筑工程学院学报 2012(03)

- [18].水下不分散混凝土柱抗剪承载力试验研究[J]. 公路 2010(08)

- [19].约束混凝土柱性能研究与进展[J]. 福建建筑 2008(12)

- [20].型钢混凝土柱的研究与探讨[J]. 陕西建筑 2009(10)

- [21].使用超强材料的高恢复混凝土柱的抗震试验研究[J]. 西南交通大学学报 2020(02)

- [22].侧向冲击荷载作用下不锈钢管混凝土柱的力学性能研究[J]. 防护工程 2019(06)

- [23].纤维混凝土柱受剪承载力计算公式研究[J]. 居舍 2020(16)

- [24].基于频率变化的钢管混凝土柱损伤评价[J]. 结构工程师 2017(06)

- [25].地铁车站清水混凝土柱预制安装[J]. 上海建设科技 2017(03)

- [26].混凝土柱头裂缝的分析和加固处理[J]. 科技致富向导 2015(09)

- [27].再生混凝土柱受压性能试验研究[J]. 工业建筑 2012(04)

- [28].高韧性水泥基复合材料柱及普通混凝土柱抗震性能数值模拟计算研究[J]. 安徽建筑 2012(04)

- [29].圆钢管混凝土柱轴心受压承载力计算分析[J]. 低温建筑技术 2011(03)

- [30].再生混凝土柱受压性能试验研究[J]. 混凝土 2011(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7079708d2b9947c2059b2460.html