# 偏心摄影视力筛查仪的设计与研究

### 论文摘要

屈光不正是一种非常常见且严重危害视功能发育的眼科疾病,目前国家卫计委、教育部等部门对青少年儿童的近视防控工作十分重视,规定将其纳入政府绩效考核指标。但由于现有验光仪需要患者高度配合,且光路复杂、体型较大,造成其便携度低,且并不适用于儿童等配合度不高群体的视度检测。为解决上述问题,本文提出设计一款非接触便携式视力筛查设备,该设备能够距离患者1米左右处对人眼进行客观准确快速验光,在全民视力普查的应用中有着重要意义。本文设计的视力筛查设备是基于偏心摄影验光原理对患者人眼进行验光,根据设备的总体研发方案,主要对系统的光学成像模块、光源模块以及图像处理模块进行了设计与研究。首先,为解决远距离验光造成的接收图像相对照度低,影响摄影验光精度的问题,本文运用ZEMAX光学软件设计一款适用于偏心摄影视力筛查仪的成像光学系统,根据镜头使用要求及相关参数的限制,设计的偏心摄影成像光学系统具体参数为:焦距f′=47.6mm、视场角2ω=9?、相对孔径D/f′=1/2.8、工作波段为850nm。并对其进行了像质分析、公差分析,其成像效果满足使用需求;其次对光源模块进行设计,其中包括光源选型以及根据验光理论计算、设备检测需求对光源模块中的光源阵列进行设计,设计理论结果可测量-8D+8D之间的人眼屈光度。然后,本文利用图像处理算法实现设备对人眼的屈光度测量,其主要内容包括:对人眼区域的实时跟踪、眼瞳的精确定位、人眼注视方向的判断,以及通过图像处理技术求取人眼屈光信息,获得的验光结果包括人眼的球镜度、柱镜度、散光轴位、斜视度数和人眼瞳距等。最后,本文通过对屈光度在-6D0D之间的标准模型眼进行偏心摄影验光实验,获得的大量实验数据近似拟合屈光度计算方程,并通过实验验证该方程的验光误差不超过±0.5D。预期目标是完成一台适用于配合度不高群体的非接触便携式偏心摄影视力筛查仪。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及研究意义

- 1.2 国内外验光水平发展现状

- 1.3 发展前景

- 1.4 论文研究的主要内容

- 1.5 本章小结

- 第2章 偏心摄影视力筛查仪的验光原理

- 2.1 偏心摄影验光原理

- 2.2 设备的整体设计方案

- 2.3 本章小结

- 第3章 光学系统设计

- 3.1 验光光路分析

- 3.2 光学成像系统设计

- 3.2.1 图像传感器的选择

- 3.2.2 成像光学系统设计

- 3.2.3 像质分析

- 3.2.4 公差分析

- 3.2.5 系统拍摄效果分析

- 3.3 光源系统结构设计

- 3.3.1 光源选型

- 3.3.2 光源模块的结构设计

- 3.4 本章小结

- 第4章 视力筛查仪的屈光度测量

- 4.1 验光客观条件

- 4.2 屈光度测量算法的实现

- 4.3 实时人眼跟踪

- 4.3.1 图像二值化

- 4.3.2 角膜亮斑形状滤波

- 4.3.3 角膜亮斑位置滤波

- 4.4 眼瞳的精确定位

- 4.4.1 瞳孔中心粗定位

- 4.4.2 眼瞳边缘检测

- 4.4.3 瞳孔边缘拟合

- 4.5 人眼注视方向判断

- 4.6 人眼屈光度计算

- 4.7 本章小结

- 第5章 偏心摄影验光实验数据分析

- 5.1 验光数据分析

- 5.2 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 不足和展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李京蔓

导师: 向阳

关键词: 偏心摄影验光,光学设计,图像处理,屈光检测

来源: 长春理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,医药卫生科技,信息科技

专业: 物理学,眼科与耳鼻咽喉科,计算机软件及计算机应用

单位: 长春理工大学

分类号: R778.2;TP391.41;O43

总页数: 74

文件大小: 3278K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].儿童双目视力筛查仪在筛查先天性白内障中的应用[J]. 眼科学报 2020(01)

- [2].视力筛查仪在儿童视力筛查中的应用[J]. 医疗装备 2018(03)

- [3].学龄前儿童应用韦伦视力筛查仪行视力筛查结果的分析[J]. 中国社区医师 2015(06)

- [4].Spot Vision Screener视力筛查仪在儿童视力筛查中的应用分析[J]. 国际眼科杂志 2015(07)

- [5].美国伟伦视力筛查仪在婴幼儿视力筛查中的应用[J]. 临床医药文献电子杂志 2015(15)

- [6].视力筛查仪在儿童眼保健中的应用价值分析[J]. 中国斜视与小儿眼科杂志 2017(04)

- [7].视力筛查仪在儿童散光调查中的应用[J]. 中国斜视与小儿眼科杂志 2011(03)

- [8].视力筛查仪在儿童眼保健中的应用效果分析[J]. 中国医药指南 2019(30)

- [9].视力筛查仪应用于儿童眼保健中的价值研究[J]. 现代诊断与治疗 2018(16)

- [10].可视化双目视力筛查仪对喀什市小学生眼病筛查结果分析[J]. 中国斜视与小儿眼科杂志 2020(01)

- [11].264例6个月～3岁婴幼儿视力筛查结果分析[J]. 中国妇幼保健 2012(30)

- [12].运用双目视力筛查仪对5816例学龄前儿童屈光状态的筛查分析[J]. 现代实用医学 2020(01)

- [13].视力筛查仪在低视力青少年屈光检查中的应用[J]. 中华眼科医学杂志(电子版) 2011(01)

- [14].浅谈使用Suresight视力筛查仪的心得体会[J]. 齐齐哈尔医学院学报 2012(22)

- [15].国产手持式视力筛查仪在学龄前儿童验光中的临床研究[J]. 中华眼科医学杂志(电子版) 2012(01)

- [16].Suresight视力筛查仪对学龄前儿童应用分析[J]. 健康研究 2014(02)

- [17].Suresight视力筛查仪在学龄前儿童屈光状态检查中的应用效果[J]. 中国当代医药 2019(35)

- [18].国产手持式视力筛查仪在学龄前儿童弱视筛查中的效果[J]. 中华眼科医学杂志(电子版) 2014(02)

- [19].Spot双目视力筛查仪在非近视儿童中的应用[J]. 中国斜视与小儿眼科杂志 2016(04)

- [20].Suresight视力筛查仪检查学龄前儿童屈光标准[J]. 中国妇幼保健 2017(13)

- [21].Suresight视力筛查仪检查柱镜呈±9.99D屈光意义的探讨[J]. 实用心脑肺血管病杂志 2010(07)

- [22].Suresight视力筛查仪在学龄前儿童视力筛查中的应用[J]. 中国妇幼保健 2010(18)

- [23].Suresight视力筛查仪在学龄前儿童屈光状态检查中应用分析[J]. 当代医学 2010(18)

- [24].Suresight视力筛查仪在学龄前儿童屈光状态检查中应用分析[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(87)

- [25].Suresight视力筛查仪检查0～6岁儿童屈光常规保健及转诊标准的探讨[J]. 中国斜视与小儿眼科杂志 2011(03)

- [26].Suresight视力筛查仪筛查儿童弱视界值的评价[J]. 中国儿童保健杂志 2010(02)

- [27].Suresight视力筛查仪在婴幼儿屈光检查中的应用现状[J]. 中国临床新医学 2010(11)

- [28].Suresight视力筛查仪在儿童眼保健中的应用价值[J]. 医疗装备 2018(16)

- [29].儿童图形视力箱及Suresight视力筛查仪在视力检查屈光筛查中的应用[J]. 中国妇幼保健 2010(05)

- [30].贵阳市47520例1至6岁儿童视力筛查分析研究[J]. 贵州医药 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/70c14f2db4eb0a2dd969643d.html