# 苯基硫脲论文_薛香菊

导读:本文包含了苯基硫脲论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硫脲,苯基,氰酸,樟脑,乙酰,促进剂,收率。

### 苯基硫脲论文文献综述

薛香菊[1]（2019）在《络合萃取法处理促进剂二苯基硫脲生产废水》一文中研究指出采用络合萃取法处理促进剂二苯基硫脲生产废水。结果表明:用煤油/二(2-乙基己基)磷酸(P_2O_4)络合剂萃取出废水中的苯胺,废水中的苯胺质量浓度及化学需氧量(COD)大幅降低,当络合剂与废水流速比为1∶1. 5、络合剂溶液中的P_2O_4质量浓度为21. 3 g·L~(-1)时,废水COD去除率可达到97%以上,苯胺去除率可达到99. 5%以上,且络合剂损耗较小;处理后废水进入水处理系统,萃取出的苯胺经酸洗生成苯胺盐酸盐后用于防老剂RD生产,络合剂在废水处理过程中可重复使用,经济效益和社会效益良好。络合萃取法是目前较为先进的二苯基硫脲废水处理工艺之一。(本文来源于《橡胶科技》期刊2019年11期）

陆阳,陶京朝,周志莲,张志荣[2]（2019）在《1-[(2-甲氧基-4-乙氧基)-苯基]-3-(3-(4-氧香豆素基)苯基)硫脲的合成》一文中研究指出制备具有显着抗菌活性的1-[(2-甲氧基-4-乙氧基)苯基]-3-[(3-(4-氧香豆素)苯基]硫脲。以4-氯香豆素为原料,经过醚化、异硫氰酸化和缩合反应合成目标化合物1-[(2-甲氧基-4-乙氧基)-苯基]-3-(3-(4-氧香豆素基)苯基)硫脲。在优化的条件下,反应总收率为61. 63%,纯度为99%,其结构经1HNMR分析确认。该化合物具有优良的抗菌活性,该工艺简单经济,条件温和。(本文来源于《农药科学与管理》期刊2019年08期）

张鑫鑫,刘娟,刘映,罗景顺,陈垚[3]（2018）在《碱性条件下合成3-羧基苯基硫脲的初步探讨》一文中研究指出本论文以硫氰酸胺、苯甲酰氯和间氨基苯甲酸为原料,丙酮为溶剂,加热回流得中间体1-苯甲酰基-3-(3-羧基苯基)硫脲,再在碱性条件下对1-苯甲酰基-3-(3-羧基苯基)硫脲进行加热水解,最后酸化得到3-羧基苯基硫脲。碱性条件下水解是合成3-羧基苯基硫脲的关键,本论文对1-苯甲酰基-3-(3-羧基苯基)硫脲在碱性溶液中的水解进行了初步的考察,收率达86.72%。(本文来源于《广东化工》期刊2018年03期）

王倩,孙海超,刘小祥[4]（2018）在《邻甲苯基硫脲合成新工艺的研究》一文中研究指出改进了邻甲苯基硫脲的合成工艺。以硫氰酸铵和邻甲苯胺为原料,向反应体系中加入水作为反应溶剂合成邻甲苯基硫脲。通过单因素法考察了原料配比、催化剂用量、溶剂用量、温度、时间等因素对反应的影响,最后得出邻甲苯基硫脲的合成工艺条件为:邻甲苯胺与硫氰酸铵的物质的量比1∶1.2、浓硫酸用量7%(wt)、溶剂水用量140m L、反应温度110℃、反应时间8h。结果表明,产品收率可达86.7%左右。(本文来源于《化学与黏合》期刊2018年01期）

刘海灵,刘媛,王香凤,徐海燕[5]（2017）在《N-苯基硫脲衍生物新的合成方法》一文中研究指出硫脲衍生物是一类具有强烈生理和药理活性的有机试剂。以乙酰乙酰苯胺和硫氰酸铵为原料,在无催化剂的条件下,开发了一种合成标题化合物的方法。结果表明,乙酰乙酰苯胺无论是具有吸电子取代基还是给电子取代基,反应都可以顺利进行。合成了11种硫脲衍生物,所得产物的分离产率为81%~94%,并利用质谱、核磁共振波谱、红外光谱对所合成的化合物进行了表征。(本文来源于《化学试剂》期刊2017年12期）

王会才,姚晓霞,马振华,刘明强,贾岱[6]（2016）在《N-苯基硫脲改性螯合纤维对水溶液中Hg(Ⅱ)的吸附性能》一文中研究指出以接枝丙烯酸的聚丙烯纤维(PP-g-AA)为基体材料,在1-乙基-3-(3-二甲氨丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC.HCl)和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)的作用下,将N-苯基硫脲(PTU)修饰在PP-g-AA纤维上,得到新型功能化螯合纤维PP-g-AA-PTU,并研究了其对水溶液中Hg(Ⅱ)的吸附行为。采用FT-IR、XPS等测试手段对螯合纤维进行表征,研究了溶液浓度、温度、pH值、吸附时间对Hg(Ⅱ)吸附性能的影响,并考察了纤维的选择性吸附。研究结果表明,PP-g-AA-PTU纤维在溶液pH值为3~8范围内,对Hg(Ⅱ)的吸附性能无明显变化,在10min内即可达到吸附平衡,吸附效果明显优于PP-g-AA纤维。吸附动力学符合准二级动力学模型,吸附等温线符合Langmuir模型,且饱和吸附量高达76.51mg/g。该螯合纤维能对Hg(Ⅱ)具有优异的吸附选择性,在水体中Hg(Ⅱ)的去除领域具有良好的应用前景。(本文来源于《功能材料》期刊2016年07期）

陈宝兴,陈百龙,吴红梅,陈田木[7]（2015）在《一种中间体3,4-二氯苯基硫脲的清洁生产工艺》一文中研究指出文章把产品合成和母液废水资源化利用看成一整体综合分析,通过对母液废水中和、吸附、浓度结晶等工序,回收母液中的资源并套回到合成工序中,并通过正交实验方法探讨了反应温度、反应时间、物料配比等参数对产品质量的影响,设计出一条产品收率高,资源浪费少的清洁生产工艺。(本文来源于《化工管理》期刊2015年32期）

林桂汕,黄翊,段文贵,岑波,雷福厚[8]（2015）在《樟脑基苯基硫脲类化合物的合成及生物活性研究》一文中研究指出以D-(+)-樟脑为原料,经肟化、还原得到樟脑胺,再与取代苯基异硫氰酸酯反应,合成得到10个未见文献报道的樟脑基苯基硫脲化合物(5a~5j),其结构通过FT IR、1H NMR、13C NMR和ESI-MS表征确认。初步生物活性测试表明,目标化合物在浓度50mg/L下对5种供试植物病原菌显示不同程度的抑菌活性,其中化合物5f(R=m-OCH3)和5d(R=p-CH3)对苹果轮纹病菌(Physalospora piricola)和番茄早疫病菌(Cercospora arachidicola)的抑制率分别达83.9%和82.2%;在浓度100mg/L下,化合物5i(R=p-Br)对油菜(Brassica campestris)胚根生长的抑制率为60.2%。(本文来源于《化学通报》期刊2015年08期）

陶红玲,张新慧,钱阳,丁浩,陈天云[9]（2015）在《对甲氧基苯基硫脲的合成工艺》一文中研究指出以对氨基苯甲醚、硫氰酸铵为原料在酸催化下制备了对甲氧基苯基硫脲,通过单因素实验方法研究了反应原料的配比、反应时间及反应温度等工艺参数对合成对甲氧基苯基硫脲收率的影响,获得的较佳合成工艺条件为:对氨基苯甲醚5.7g,硫氰酸铵3.1g,盐酸3.3m L,水量8m L,反应温度90℃,反应时间为9h。平行放大实验结果表明,产品的收率大于95%,产品的纯度为99.4%,红外光谱和核磁共振谱测试的结果表明所合成的化合物为对甲氧基苯基硫脲。该合成技术工艺过程简单,生产安全,环境友好,产品收率高,易于生产。(本文来源于《化工进展》期刊2015年08期）

侯荣杰,王方建,吴浩浩,张泽[10]（2015）在《聚乙二醇-600中CuSO_4/葡萄糖催化下二苯基硫脲的合成》一文中研究指出以聚乙二醇-600为反应介质,在Cu SO4/葡萄糖催化作用下,取代苯胺与硫脲有效缩合生成了一系列相应的苯基硫脲。反应产物经水洗、过滤、乙醇/水中重结晶即可获得。该方法不使用有毒有机溶剂,原料及催化剂价廉,后处理简单便捷,因此是合成该类化合物高效绿色的新方法。所有产物经熔点、红外、核磁共振氢谱进行了表征。(本文来源于《化学研究与应用》期刊2015年05期）

### 苯基硫脲论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

制备具有显着抗菌活性的1-[(2-甲氧基-4-乙氧基)苯基]-3-[(3-(4-氧香豆素)苯基]硫脲。以4-氯香豆素为原料,经过醚化、异硫氰酸化和缩合反应合成目标化合物1-[(2-甲氧基-4-乙氧基)-苯基]-3-(3-(4-氧香豆素基)苯基)硫脲。在优化的条件下,反应总收率为61. 63%,纯度为99%,其结构经1HNMR分析确认。该化合物具有优良的抗菌活性,该工艺简单经济,条件温和。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 苯基硫脲论文参考文献

[1].薛香菊.络合萃取法处理促进剂二苯基硫脲生产废水[J].橡胶科技.2019

[2].陆阳,陶京朝,周志莲,张志荣.1-[(2-甲氧基-4-乙氧基)-苯基]-3-(3-(4-氧香豆素基)苯基)硫脲的合成[J].农药科学与管理.2019

[3].张鑫鑫,刘娟,刘映,罗景顺,陈垚.碱性条件下合成3-羧基苯基硫脲的初步探讨[J].广东化工.2018

[4].王倩,孙海超,刘小祥.邻甲苯基硫脲合成新工艺的研究[J].化学与黏合.2018

[5].刘海灵,刘媛,王香凤,徐海燕.N-苯基硫脲衍生物新的合成方法[J].化学试剂.2017

[6].王会才,姚晓霞,马振华,刘明强,贾岱.N-苯基硫脲改性螯合纤维对水溶液中Hg(Ⅱ)的吸附性能[J].功能材料.2016

[7].陈宝兴,陈百龙,吴红梅,陈田木.一种中间体3,4-二氯苯基硫脲的清洁生产工艺[J].化工管理.2015

[8].林桂汕,黄翊,段文贵,岑波,雷福厚.樟脑基苯基硫脲类化合物的合成及生物活性研究[J].化学通报.2015

[9].陶红玲,张新慧,钱阳,丁浩,陈天云.对甲氧基苯基硫脲的合成工艺[J].化工进展.2015

[10].侯荣杰,王方建,吴浩浩,张泽.聚乙二醇-600中CuSO_4/葡萄糖催化下二苯基硫脲的合成[J].化学研究与应用.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/70c962754a9d28bd0c6fcea3.html