# 磁场对冷镱原子光钟稳定度的影响

### 论文摘要

近几年里,原子光频标即“光钟”一直被视为时频标准的未来。光钟可以分为离子光钟与中性原子光钟。目前,离子光钟与中性原子光钟,均提供了数量级比最好的微波标准更高的频率稳定性和不确定度指标。此外,光频的传输现在可以以高稳定性比较和同步现有的微波时频标准。基于光钟的时频标准,有望在未来更精确地定义国际单位制中七个基本物理量之一“秒”。除了建立更加准确的时间频率标准,通过对光钟的运用,还可以进行一系列基础物理学、测地学、卫星导航定位等领域的研发工作。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室已经成功研制两套冷镱原子光钟。冷镱原子光钟属于中性原子光钟,其得益于光晶格技术,可以大大减少量子投影噪声带来影响,提高信噪比。在具有核自旋的冷原子光钟中,环境杂散磁场的起伏引起的塞曼频移是影响光钟性能的重要因素;同时,磁场漂移会使光钟闭环锁定的稳定度降低,且直接可能导致失锁,这对频率的长期锁定十分不利。而且,中性原子光钟的整体装置比离子光钟复杂,不易直接增加屏蔽层,所以在磁场变化较大的环境中性原子光钟钟跃迁谱线易受到影响。因此,杂散磁场的主动补偿成为提高中性原子光钟稳定性的可行方式。美国NIST通过每五分钟停止反馈,消除腔中心的剩余磁场,以优化钟跃迁探测信号强度。但该方案会增加频率锁定过程中的死时间,影响测量的稳定性。日本RIKEN小组通过腔内直接探测原子处磁场,并进行补偿的方式。但该腔内探测的方案会影响光钟的持续锁定。本小组采用实时监测反馈的方案,通过在实验真空腔附近的高灵敏度磁场计探测背景磁场噪声起伏,反馈控制补偿线圈电流,从而实现环境磁场的补偿,以避免在光钟钟跃迁锁频阶段引入时间延迟。结合实验数据,运用仿真分析磁场性质及其对光钟稳定性的影响,拟采用三维补偿线圈对环境磁场的抖动进行实时补偿,构成磁场反馈系统,以减小环境杂散磁场对光钟稳定性的影响。另外,本文结合两套冷镱原子光钟闭环锁定及比对的实验数据,对光钟的剩余一阶塞曼频移和二阶塞曼频移分别进行了评估,得出了其对应不确定度分量的评估方法和评估结果,其中的主要项,二阶塞曼频移的相对不确定度达到10-17量级。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 冷原子光钟的研究现状和意义

- 1.2 冷镱原子光钟的基本机制

- 1.3 本文内容安排

- 第2章 冷镱原子光钟的磁场系统

- 2.1 基于冷镱原子光钟的实验磁场

- 2.1.1 磁光阱磁场（反亥姆霍兹线圈）

- 2.1.2 塞曼磁场

- 2.1.3 分裂、极化磁场（亥姆霍兹线圈）

- 2.2 环境磁场

- 2.3 本章小结

- 第3章 杂散磁场的反馈补偿

- 3.1 磁场补偿系统

- 3.1.1 补偿线圈

- 3.1.2 工作机制

- 3.2 磁场补偿效果

- 3.2.1 噪声分析

- 3.2.2 稳定性分析

- 3.2.3 补偿效果改进

- 3.3 本章小结

- 第4章 磁场对光钟闭环锁定的影响

- 4.1 基于光钟闭环锁定的磁场分析

- 4.1.1 闭环锁定原理

- 4.1.2 冷镱原子光钟的闭环锁定及同步比对

- 4.2 闭环锁定仿真

- 4.2.1 模拟扫谱探测的单峰锁定仿真

- 4.2.2 双峰闭环锁定仿真

- 4.2.3 仿真方法分析

- 4.3 磁场起伏对光钟稳定性的影响

- 4.3.1 二项分布模型预测光钟稳定性

- 4.3.2 磁场补偿对光钟稳定性的优化

- 4.4 本章小结

- 第5章 冷镱原子光钟的塞曼频移

- 5.1 塞曼频移

- 5.2 剩余一阶塞曼频移

- 5.3 二阶塞曼频移

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结展望

- 6.1 硕士期间工作总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 娄格

导师: 徐信业

关键词: 镱原子光钟,磁场,闭环锁定,稳定度,塞曼频移

来源: 华东师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学,物理学

单位: 华东师范大学

分类号: O441.2;O562

DOI: 10.27149/d.cnki.ghdsu.2019.000152

总页数: 70

文件大小: 7403K

下载量: 37

### 相关论文文献

- [1].微波消解-塞曼石墨炉原子吸收法对蔬菜中铬的测定[J]. 湖南农业科学 2011(07)

- [2].塞曼激光陀螺磁屏蔽设计与实现[J]. 应用光学 2010(05)

- [3].塞曼火焰原子吸收法直接测定精铟中的微量铊[J]. 湖南有色金属 2008(03)

- [4].彼得·塞曼的故事[J]. 初中生之友 2011(36)

- [5].微波消解-塞曼石墨炉原子吸收光谱法检测贝类中的铬[J]. 宁波大学学报(理工版) 2014(01)

- [6].微波消解塞曼石墨炉原子吸收法测定大米中微量镍[J]. 绿色科技 2014(10)

- [7].盖蒂研究所获赠哈洛德·塞曼档案和图书馆藏[J]. 艺术与投资 2011(07)

- [8].藏药察次塞曼提取工艺的优选方法研究[J]. 西藏大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [9].塞曼背景校正法测定全血中的铅[J]. 泰山医学院学报 2018(09)

- [10].塞曼激光陀螺补偿技术研究[J]. 弹箭与制导学报 2010(03)

- [11].塞曼技术扣背景石墨炉原子吸收法测定水中痕量镉[J]. 水产学杂志 2009(01)

- [12].塞曼-石墨炉原子吸收光谱法测定膨化食品中的铝[J]. 中国卫生检验杂志 2008(01)

- [13].微波消解—塞曼石墨炉原子吸收光谱法测定皮蛋中铅的质量控制探讨[J]. 微量元素与健康研究 2012(05)

- [14].利用塞曼扫频法实现对减速锶原子束速度分布的直接测量[J]. 物理学报 2011(10)

- [15].土壤中铅镉的高压微波消解—三磁场塞曼石墨炉原子吸收光谱法[J]. 医学动物防制 2018(12)

- [16].利用塞曼减速法实现锶同位素的磁光阱俘获[J]. 光学学报 2010(03)

- [17].塞曼光谱偏振现象的实验研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(04)

- [18].动态三磁场塞曼背景校正线性扩展石墨炉原子吸收光谱法测定食品中镉[J]. 实用预防医学 2016(06)

- [19].火焰偏振塞曼原子吸收光谱法直接测定钼金属炉料中铁含量[J]. 中国钼业 2014(04)

- [20].两款原子吸收光谱仪的塞曼背景校正装置[J]. 分析化学 2011(10)

- [21].男性OR女性?[J]. 初中生世界 2009(31)

- [22].微波消解-塞曼石墨炉原子吸收光谱法测定食品中的总砷[J]. 中国食品卫生杂志 2008(01)

- [23].塞曼石墨炉原子吸收-标准加入校正法测定血清镍[J]. 汕头大学医学院学报 2009(04)

- [24].氦原子高激发态的塞曼效应[J]. 大学物理 2010(04)

- [25].均匀磁场作用下锶原子的塞曼效应探讨[J]. 西安航空学院学报 2019(05)

- [26].火焰塞曼原子吸收光谱法测定钼中K、Na的影响因素分析[J]. 中国钼业 2019(01)

- [27].一种基于温度轨迹控制的塞曼稳频激光器预热方法(英文)[J]. 光学精密工程 2008(06)

- [28].铯原子喷泉钟二阶塞曼频移的测量方法及实验[J]. 时间频率学报 2018(04)

- [29].电热解—塞曼原子吸收光谱法测定调味品中的总汞[J]. 武汉工业学院学报 2013(02)

- [30].动态三磁场塞曼背景校正石墨炉原子吸收光谱法测定尿中铅的研究[J]. 中国卫生检验杂志 2013(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/70ef4a31247b9174de99b6b0.html