# 洗车机旋转结构加装固定装置的可行性分析

### 论文摘要

洗车机是地铁车辆段内的重要设备,是保障地铁列车清洁的唯一设备。洗车机旋转结构在大风天气时容易出现异常转动,因此急需对旋转结构增加固定装置。对加装的固定装置用Creo3.0m020软件模拟10级大风时固定装置的受力情况,分析受力结果后得出加装的固定装置在10级大风来临时能够发挥固定的作用。因此加装的固定装置有效,从而验证洗车机旋转结构加装固定装置的可行性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 旋转结构加装固定装置的可行性

- 1.1 旋转结构加装固定装置的方案

- 1.2 旋转结构加装固定装置的方案校核

- 2 旋转结构加装固定装置的风险及应对措施

- 3 效果分析

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 白天荣

关键词: 旋转结构,固定装置,受力分析,可行性

来源: 机电工程技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 广州地铁集团有限公司

分类号: U279.325

页码: 153-155

总页数: 3

文件大小: 1574K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].自动洗车机使用与改造[J]. 设备管理与维修 2018(07)

- [2].蒸汽洗车机系统设计及应用研究分析[J]. 家电科技 2017(10)

- [3].洗车“新”概念——记大福洁思派克新款洗车机[J]. 中国储运 2012(01)

- [4].移动洗车机:从社区起步[J]. 城乡致富 2009(07)

- [5].自助投币洗车机的支付系统设计[J]. 工业控制计算机 2017(05)

- [6].自助洗车机与“互联网+”的有机结合[J]. 技术与市场 2017(10)

- [7].隧道连续式洗车机实现快速化清洗的优化设计[J]. 机械制造与自动化 2012(05)

- [8].移动洗车机“外卖式”洗车成主流[J]. 大众投资指南 2013(09)

- [9].便携式洗车机[J]. 科技潮 2008(08)

- [10].自动洗车机裙刷的设计[J]. 机械制造 2016(04)

- [11].煤场洗车机系统的设计与技术改进[J]. 煤炭与化工 2018(12)

- [12].洗车应该靠温度——即热式节水洗车机的特点和优势[J]. 汽车维修与保养 2014(05)

- [13].自助洗车机远程监控系统的设计[J]. 自动化仪表 2013(09)

- [14].PLC在全自动洗车机上的应用[J]. 机电信息 2012(09)

- [15].太阳能供电驱动移动节能洗车机的研制[J]. 工程技术研究 2017(01)

- [16].全自动小型龙门式洗车机系统设计[J]. 机械研究与应用 2018(02)

- [17].全自动洗车机2013年的印钞机[J]. 大众投资指南 2013(02)

- [18].福州地铁1号线洗车机车头端洗仿形原理[J]. 中国高新科技 2019(14)

- [19].基于STM32+CPLD的社区智能自助洗车机设计[J]. 电子制作 2016(09)

- [20].青岛地铁2号线洗车机端刷故障研究与实践[J]. 设备管理与维修 2019(08)

- [21].配备双向洗车机的咽喉区通过式洗车线设计研究[J]. 铁道标准设计 2012(04)

- [22].基于PLC全自动隧道洗车机控制系统的设计[J]. 自动化应用 2017(12)

- [23].自动洗车机控制系统的设计[J]. 内燃机与配件 2019(14)

- [24].一种智能型蒸汽洗车机电路的设计与实现[J]. 微计算机信息 2009(02)

- [25].无刷洗车机的创新设计[J]. 中国高新技术企业 2013(04)

- [26].基于物联网技术的自助洗车系统设计[J]. 现代电子技术 2017(20)

- [27].广佛地铁列车清洗模式优化[J]. 轨道交通装备与技术 2019(01)

- [28].全自动驾驶模式下地铁车辆段洗车机技术接口分析[J]. 现代城市轨道交通 2018(05)

- [29].汽车FANS区[J]. 汽车与驾驶维修(汽车版) 2010(12)

- [30].基于三菱Fx-5U80MT PLC的全自动洗车机设计[J]. 开封大学学报 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/715efeb469a39036a6b0e755.html