# 采用大孔吸附树脂对蒽醌废水中有机物吸附利用研究

### 论文摘要

采用非极性大孔吸附树脂去除蒽醌废水中的苯酮类有机物,并保留废水的铝含量与酸度。实验结果表明,在4种交换树脂中,LS-106大孔树脂对苯乙酮吸附效果最好,在室温、流速为5 BV/h的条件下,树脂对苯乙酮的吸附容量最大,铝含量与酸度保持在了6.78%（以Al2O3含量计）与3.65%（以盐酸酸度计）;甲醇可对苯乙酮进行高效解析,解析率为99%,并采用蒸馏装置可对甲醇循环再利用。该工艺操作简单完善、成本低廉,实现了污染的零排放与资源的综合利用。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 仪器及试剂

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 树脂的预处理

- 2.2.2 实验原料及预处理

- 2.2.3 吸附

- 2.2.4 解析

- 2.3 分析方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 静态实验

- 3.2 动态实验

- 3.2.1 流速的影响

- 3.2.2 初始浓度的影响

- 3.3 解析实验

- 3.3.1 解析剂的选择及流速的影响

- 3.3.2 解析液的分离回收

- 3结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蒋银峰,蒋浩

关键词: 蒽醌废水,吸附树脂,再生,实验分析

来源: 环境保护与循环经济 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

基金: 江苏省科技基础设施建设计划(BM2017261),常州市科技支撑项目(CE20175061)

分类号: X703

页码: 18-21+25

总页数: 5

文件大小: 178K

下载量: 134

### 相关论文文献

- [1].大黄结合蒽醌提取条件的优化[J]. 天津药学 2018(03)

- [2].1-氨基蒽醌的化学合成及结构鉴定[J]. 发酵科技通讯 2016(01)

- [3].1-氨基-4-羟基-蒽醌的合成新方法[J]. 山东化工 2013(11)

- [4].硫磺在1-氨基蒽醌还原中的应用[J]. 辽宁化工 2013(12)

- [5].球磨法制备超微细蒽醌及其表征[J]. 中国造纸 2012(09)

- [6].2-戊基蒽醌制备的研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2010(05)

- [7].蒽醌合成工艺研究进展[J]. 辽宁石油化工大学学报 2019(02)

- [8].四氢-2-戊基蒽醌的合成研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [9].利用1-氨基蒽醌废渣合成还原染料的新方法[J]. 染料与染色 2013(03)

- [10].比表面积对活性氧化铝蒽醌再生能力的影响[J]. 湖南有色金属 2011(06)

- [11].福建省2017—2018年茶叶中9,10-蒽醌检测方法与结果分析[J]. 海峡预防医学杂志 2019(04)

- [12].杭州不同种类市售茶叶中9,10-蒽醌含量调查及膳食暴露研究[J]. 中国卫生检验杂志 2019(16)

- [13].聚氨酯泡沫固定化蒽醌强化偶氮染料生物脱色的研究[J]. 高校化学工程学报 2010(03)

- [14].江西省市售茶叶中9,10-蒽醌的污染调查分析[J]. 现代预防医学 2020(15)

- [15].蒽醌毒性及其作用机制研究概况[J]. 毒理学杂志 2019(01)

- [16].2-叔戊基蒽醌合成的工艺研究[J]. 湘潭大学自然科学学报 2015(01)

- [17].蒽醌及其衍生物的提取及应用[J]. 化工管理 2015(14)

- [18].紫外分光光度法测定荡气颗粒中大黄结合蒽醌的含量[J]. 安徽医药 2012(06)

- [19].双水相体系提取芦荟蒽醌工艺研究[J]. 科协论坛(下半月) 2010(12)

- [20].水合肼还原法制备1-氨基蒽醌[J]. 化工技术与开发 2014(09)

- [21].蒽醌型有机非线性光学材料的合成及紫外光谱性质[J]. 河南化工 2011(06)

- [22].分散固相净化-气质联用法测定茶叶中的9,10-蒽醌[J]. 分析试验室 2018(03)

- [23].蒽醌生产技术现状及发展[J]. 燃料与化工 2017(02)

- [24].高压反应釜中氢化蒽醌的氧化动力学研究[J]. 当代化工 2015(06)

- [25].双氧水工作液中蒽醌的降解与再生[J]. 化学研究与应用 2015(10)

- [26].1,5-二(羟乙氧乙氧基)蒽醌的合成及表征[J]. 精细化工 2010(01)

- [27].决明子蒽醌在细胞内胆固醇合成中的作用(英文)[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2008(33)

- [28].茶叶中蒽醌的内标-气相色谱-串联质谱法测定[J]. 食品研究与开发 2019(12)

- [29].大黄提取物中5种蒽醌化合物的分离纯化[J]. 食品工业科技 2018(15)

- [30].陕产大黄结合型蒽醌转化游离型蒽醌的发酵条件优化[J]. 中医药导报 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/718a0db799224471b3ff90d0.html