# 防砂材料论文_孙德旭,陈雪,梁伟,贾维霞,李鹏

导读:本文包含了防砂材料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:抗压强度,材料,贝克,耐高温,砾石,黏度,渗透性。

### 防砂材料论文文献综述

孙德旭,陈雪,梁伟,贾维霞,李鹏[1]（2017）在《聚氨酯类自膨胀防砂材料制备及性能评价》一文中研究指出水平井裸眼防砂主要面临完井地层易坍塌,粉细砂油藏滤砂管易被堵塞,裸眼水平井砾石充填难以实现环空均匀饱和填砂等问题。针对上述问题,研制了具有形状记忆功能的聚氨酯类自膨胀防砂筛管材料,研究了驱替小样的形状记忆性能、渗透性能、抗压性能和耐酸碱性能,考察了聚氨酯筛管样件的流通性和挡砂精度。结果表明,该聚氨酯材料形状记忆功能良好,形状回复和膨胀受温度影响较大,温度越高,形状回复率越大,形状回复越快,温度达到90℃以上时的形状回复率大于99%,基本回复到初始状态;该聚氨酯材料膨胀率随温度升高而增加,最大可达400%。所制备的聚氨酯压缩材料回复至初始状态后的渗透率为180×10~(-3)数200×10~(-3)μm~2,抗压强度为1数3 MPa,耐酸碱性良好。与树脂滤砂管相比,聚氨酯筛管样件流通性差,挡砂精度高。(本文来源于《油田化学》期刊2017年02期）

皇飞[2]（2016）在《碳纤维材料作为防砂材料的优化研究》一文中研究指出为使得碳纤维复合材料更好地应用于钻井压裂过程中,探索了碳纤维长度、碳纤维添加量和交联温度对交联时间的影响。通过单因素实验,确定了制备碳纤维复合材料的最佳条件:碳纤维长度0.9 cm,碳纤维添加量0.25%,交联温度40℃。压裂液放置时间对表观黏度的影响实验说明此碳纤维复合材料具有较好的稳定性,能够较好地应用于钻井压裂生产中。(本文来源于《杭州化工》期刊2016年03期）

刘言理[3]（2016）在《渗透性材料在防砂完井工艺技术中的研究与应用》一文中研究指出疏松砂岩油藏在世界的油藏中占据较大比例,疏松砂岩的有效开发直接关系到相关油田区块的开发效果和开发效率。当前石油形势低迷,所以无论钻新井还是再开发老井,保持稳产高产至关重要。部分出砂较为严重的油藏,地层砂不仅堵塞了筛管导致油井产量下降,同时也造成了地层的巨大亏空,这对其有效开发造成了极大的困扰。本文对出不同种类的出砂较为严重的疏松砂岩油藏进行了分析,研究了用渗透性材料进行主导或者辅助防砂的工艺技术思路,为相关工艺的现场实施提供一定的参考作用。(本文来源于《化工管理》期刊2016年26期）

Baker,Hughes,李世毅,唐山[4]（2016）在《形状记忆材料成就贝克休斯防砂系统》一文中研究指出防砂失效往往是由生产循环和油藏或井眼挤压变形引起的。贝克休斯公司(Baker Hughes)加大对新材料的研发,最新推出了适用于砂岩层的Geo FORM防砂管理系统。该系统为贝克休斯公司的专利技术,它通过减少砂堵和防砂失效进而降低作业风险,可以在不开泵的条件下完成裸眼防砂作业,防(本文来源于《石油知识》期刊2016年02期）

王菲[5]（2013）在《堵水防砂一体化胶凝材料的研究》一文中研究指出针对现在油田普遍存在的出水、出砂问题，我们提出了堵水防砂一体化技术。将堵水和防砂在一次施工作业同时完成，既达到堵防的效果，这样节约了生产成本、减少了工作量。本论文主要采用了化学方法，通过实验配制出新型的堵水、防砂材料。本文以实验的形式来确定出堵水防砂材料的主料及辅料。首先确定出主辅料的粒径范围和类型。设置了多个实验组研究其渗透率和抗压强度。用此胶凝材料在不同时间，不同温度下制得固结体。测取其固结初凝时间。并以此胶结体固结后的一定时间间隔测其渗透率和抗压强度，最终做表分析，研究其规律性。实验结果表明，加入辅料后强度增加，初凝时间增加，渗透率有规律的变化。再选择常用辅料做对比，结果显示本文选择的辅料对堵水防砂性能有更强的优越性。其次，选择四种添加剂作为携砂液，将所筛选出的添加剂复配到主料中进行批量实验，研究他们的综合性能，研究其渗透率和抗压强度。再测试外加剂对胶凝材料流动度的影响。选择最佳的一种作为最终的添加剂并且确定出影响因子和最终的添加量。通过实验论证，自行合成的萘系材料不仅能显着改善主料的渗透率，提高抗压强度，而且能显着缩短胶结时间。除此之外，成本较低，能显着提高经济效益。并且，通过实验测定了其耐老化、润湿性。实验结果表明，该堵水防砂无机胶凝材料可以在室温至80℃的环境里胶结成具有较高抗压强度、渗透率可调的人工岩层，并能够与原地层胶结在一起。该人工岩层是具有一定渗透率、抗老化、胶结时间较短并且可调等特点。(本文来源于《中国石油大学（华东）》期刊2013-06-01）

王菲[6]（2013）在《沸石在无机胶凝防砂材料中的应用》一文中研究指出为解决现今油田普遍的出砂问题,本文采用了一种化学堵剂的方法,在无机胶凝防砂材料中加入沸石制成复合材料,为研究其固结特性,设置了多个实验组研究其渗透率和抗压强度。(本文来源于《内江科技》期刊2013年05期）

冯翠华[7]（2011）在《超分子堵水防砂材料的研制与现场试验》一文中研究指出海外河油田属普通稠油油藏,处于高含水开发后期,综合含水达88.6%。随着油田开采程度的增大及油井含水的上升,导致油层出砂加剧,油井出砂及高含水严重影响着工艺技术和油田的有效开展。为此,开展了超分子堵水防砂工艺技术研究与试验,成功研制出适应油田开发的低成本、高效能的超分子堵水防砂材料,优化筛选出一体化防砂堵水施工工艺,提高了油井产量,延长了油井检泵周期,实现了控水防砂双重目标。同时,首次开创了超分子堵水防砂剂在辽河油田出砂高含水井的试验应用,具有较好的推广应用和借鉴作用。(本文来源于《中国高新技术企业》期刊2011年30期）

李怀文,邵力飞,刘计超,王艳山,于静[8]（2011）在《降水防砂复合材料的研究与应用》一文中研究指出针对大港油田疏松砂岩区块含水上升快、出砂加剧,常规防砂工艺技术无法解决既防砂又能有效降水的问题,研制出了一种自身可固结的颗粒型降水防砂复合材料(粒径0.3～0.5,0.5～0.7和0.7～1.4mm)。采用正交试验进行了材料配方优选,并对优选出的材料进行了固化温度和固化时间对人工岩心固结强度和渗流能力的影响评价、耐酸碱介质性能评价和岩心稳定性评价。结果表明:该系列降水防砂复合材料适用于井温30～80℃的油井,人工岩心抗压强度大于3MPa,液相渗透率0.3～0.8μm2(根据粒径可以调节)。该降水防砂复合材料在大港油田成功实施了16井次,防砂施工成功率100%,防砂有效率93.8%,平均降水率达14.7%,取得了较好的降水防砂效果。(本文来源于《石油钻探技术》期刊2011年05期）

陈辉,高成元,孙理达,沈朝霞,梁国杰[9]（2011）在《JD-2新型热采井防砂材料的研究与应用》一文中研究指出针对涂敷砂人工井壁防砂注蒸汽后强度较低,造成防砂成功率低,有效期较短的问题,通过对不同类型的耐高温树脂、高强度骨架颗粒、偶联剂、固化剂进行优选及加量调整,研制出了一种适用于疏松砂岩油藏注蒸汽热采井的JD-2新型热采井防砂材料。结果表明:在330℃1、5.6 MPa、pH值为8的水蒸汽条件下J,D-2注蒸汽井新型防砂材料恒温7 d,抗折强度大于3.0 MPa,渗透率大于30μm2。现场试验13口井,成功率为92.8%,单井平均有效期为347 d。(本文来源于《特种油气藏》期刊2011年03期）

苏会永[10]（2010）在《控水防砂材料的研制》一文中研究指出有机硅具有很好的疏水性能、耐酸性和耐高温特性,本实验用两种不同的有机硅制备出KH-832型控水层材料和KH-1231型控水层材料。炭黑经过改性处理后分散在有机硅中,再添加适当的正硅酸乙酯、分散剂和水,充分搅拌反应后即可得到憎水性涂料。将制备好的憎水涂料与适量的石英砂一同在混料机中搅拌均匀后,取出干燥,然后在220℃条件下处理后,即可得到控水憎水石英砂。用JC2000D型接触角测量仪测量涂层的水相接触角和油相接触角；用高倍显微镜观察涂层的表面形貌特征,SEM观察涂层的微观结构；用划格法测试涂层的附着力级别；红外光谱(FTIR)分析涂层的物质结构。实验结果表明,炭黑改性后可以长时间稳定地分散在有机硅中；KH-832型控水层材料的水相接触角最大可达107.5°,KH-1231型控水层材料的水相接触角最大可达120.2°,且两种材料都具有良好的耐介质性能和耐水热稳定性；SiO2溶胶可以改善涂层和石英砂之间的附着力；用湿法和干法制备的材料的性能没有差别；比较两种材料的NFRR值,KH-1231型控水层材料的控水性能要好于KH-832型控水层材料,达到地层压降2MPa前者所需的填充厚度更小。(本文来源于《华东理工大学》期刊2010-12-17）

### 防砂材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为使得碳纤维复合材料更好地应用于钻井压裂过程中,探索了碳纤维长度、碳纤维添加量和交联温度对交联时间的影响。通过单因素实验,确定了制备碳纤维复合材料的最佳条件:碳纤维长度0.9 cm,碳纤维添加量0.25%,交联温度40℃。压裂液放置时间对表观黏度的影响实验说明此碳纤维复合材料具有较好的稳定性,能够较好地应用于钻井压裂生产中。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 防砂材料论文参考文献

[1].孙德旭,陈雪,梁伟,贾维霞,李鹏.聚氨酯类自膨胀防砂材料制备及性能评价[J].油田化学.2017

[2].皇飞.碳纤维材料作为防砂材料的优化研究[J].杭州化工.2016

[3].刘言理.渗透性材料在防砂完井工艺技术中的研究与应用[J].化工管理.2016

[4].Baker,Hughes,李世毅,唐山.形状记忆材料成就贝克休斯防砂系统[J].石油知识.2016

[5].王菲.堵水防砂一体化胶凝材料的研究[D].中国石油大学（华东）.2013

[6].王菲.沸石在无机胶凝防砂材料中的应用[J].内江科技.2013

[7].冯翠华.超分子堵水防砂材料的研制与现场试验[J].中国高新技术企业.2011

[8].李怀文,邵力飞,刘计超,王艳山,于静.降水防砂复合材料的研究与应用[J].石油钻探技术.2011

[9].陈辉,高成元,孙理达,沈朝霞,梁国杰.JD-2新型热采井防砂材料的研究与应用[J].特种油气藏.2011

[10].苏会永.控水防砂材料的研制[D].华东理工大学.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7191b2d7ba5d635d7d072104.html