# 水溶性固化剂论文_虞鑫海,陈晓玲,周崇园,施静文,井滋萱

导读:本文包含了水溶性固化剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:固化剂,水溶性,高分子,酚醛树脂,耐水性,丙烯酸酯,硅钢片。

### 水溶性固化剂论文文献综述

虞鑫海,陈晓玲,周崇园,施静文,井滋萱[1]（2015）在《水溶性硅钢片漆的制备及新型固化剂对其性能的影响》一文中研究指出以水溶性环氧树脂为基体树脂,配以自制的新型环氧固化剂2,2-双[4-(2,4-二氨基苯氧基)苯基]丙烷(BDAPPP),通过改变固化剂及基体树脂的配比制得水溶性硅钢片漆,并对其性能进行研究。结果表明:固化剂的用量对水溶性硅钢片漆的综合性能具有直接的影响,当固化剂的质量分数为基体树脂的14%时,制备的水溶性硅钢片漆表现出优异的性能,其拉伸剪切强度达38 MPa,介电常数为3.7,附着性达1级,完全符合硅钢片漆的性能要求。(本文来源于《绝缘材料》期刊2015年02期）

庄永兵,范和平[2]（2007）在《水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂的制备及应用》一文中研究指出在碱性催化剂(B-Cat)作用下,利用双酚A(A)、甲醛水溶液(F)为原料,合成了一种新型丙烯酸酯乳液胶用水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂。研究了催化剂种类及用量、反应时间、反应温度、投料方式和投料比对产物合成的影响,并用红外光谱分析了产品的结构。结果表明,最佳工艺条件为:n(F)/n(A)=3.8~4.2;n(B-Cat)/n(A)=0.37;反应温度70~80℃;反应时间6 h。用此法合成的产物固含量高,水溶性好,贮存期长。用其固化丙烯酸酯乳液胶制得了聚酰亚胺挠性覆铜板(FCCL)样品,并测试和比较了所得样品的相关性能。(本文来源于《粘接》期刊2007年01期）

庄永兵,范和平[3]（2006）在《乳液胶用水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂研究》一文中研究指出本文报导了一种新型乳液胶用水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂的合成, 对该固化剂合成过程中的影响因素作了研究,并测试了其作为固化剂固化乳液胶的相关性能。(本文来源于《湖北省化学化工学会2006年年会暨循环经济专家论坛论文集》期刊2006-09-01）

张峰君,刘瑾,陈晓明,朱鑫,朱文锋[4]（2004）在《新型水溶性高分子土体固化剂对不同组成土的固化剂性能研究》一文中研究指出研究了新型水溶性高分子土体固化剂 (WSP剂 )对土体的不同组成部分的固化效果。试验表明 ,WSP剂对土体的固化主要集中在纯粘土部分 ,且对含 3%CaO的土体 ,WSP剂具有优异的固化性能(本文来源于《安徽建筑工业学院学报(自然科学版)》期刊2004年02期）

陈晓明,刘瑾,张峰君,朱文锋[5]（2003）在《高分子水溶性土固化剂对改善土体耐水性的研究》一文中研究指出通过傅立叶变换红外光谱 (FTIR)等分析测试手段就高分子水溶性土固化剂对土体耐水性能的改善及其作用原理作了研究。试验证明由高分子水溶性土固化剂应用于粘土含量较高的软土土体处理时 ,可有效改善土体耐水性 ,拓宽了该固化剂在土木工程中的应用领域。(本文来源于《安徽建筑工业学院学报(自然科学版)》期刊2003年01期）

刘瑾,张峰君,陈晓明,完绍贞,朱文锋[6]（2001）在《新型水溶性高分子土体固化剂的性能及机理研究》一文中研究指出本文研究了水溶性高分子土体固化剂对土体室内CBR及回弹模量的影响。试验表明 ,分子量越小 ,其固化性能越好 ,特别对Ca2 + 含量为 2 %左右的土体具有优异的土体固化效果。同时初步探讨了高分子固化剂的固化机理(本文来源于《材料科学与工程》期刊2001年04期）

### 水溶性固化剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在碱性催化剂(B-Cat)作用下,利用双酚A(A)、甲醛水溶液(F)为原料,合成了一种新型丙烯酸酯乳液胶用水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂。研究了催化剂种类及用量、反应时间、反应温度、投料方式和投料比对产物合成的影响,并用红外光谱分析了产品的结构。结果表明,最佳工艺条件为:n(F)/n(A)=3.8~4.2;n(B-Cat)/n(A)=0.37;反应温度70~80℃;反应时间6 h。用此法合成的产物固含量高,水溶性好,贮存期长。用其固化丙烯酸酯乳液胶制得了聚酰亚胺挠性覆铜板(FCCL)样品,并测试和比较了所得样品的相关性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水溶性固化剂论文参考文献

[1].虞鑫海,陈晓玲,周崇园,施静文,井滋萱.水溶性硅钢片漆的制备及新型固化剂对其性能的影响[J].绝缘材料.2015

[2].庄永兵,范和平.水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂的制备及应用[J].粘接.2007

[3].庄永兵,范和平.乳液胶用水溶性双酚A型酚醛树脂固化剂研究[C].湖北省化学化工学会2006年年会暨循环经济专家论坛论文集.2006

[4].张峰君,刘瑾,陈晓明,朱鑫,朱文锋.新型水溶性高分子土体固化剂对不同组成土的固化剂性能研究[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版).2004

[5].陈晓明,刘瑾,张峰君,朱文锋.高分子水溶性土固化剂对改善土体耐水性的研究[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版).2003

[6].刘瑾,张峰君,陈晓明,完绍贞,朱文锋.新型水溶性高分子土体固化剂的性能及机理研究[J].材料科学与工程.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/71a13a8daf9cba6865b35c38.html