# 水利水电工程土石方施工技术的分析陈新凯

中国水利水电第一工程局有限公司吉林长春130000

摘要：水利水电工程的施工中，土石方施工是其中十分关键的环节，所以在水利水电工程的施工过程中，施工单位必须要根据具体的施工环境，对于土石方施工的各个环节进行严格的控制，切实保证土石方施工的质量，以此提高水利水电工程的施工质量，推动水利水电工程项目的可持续发展。

关键词：水利水电工程；土石方施工技术

中图分类号：K928文献标识码：A

1土石方施工特点

1.1复杂性

在水利水电工程的土石方施工工作中，土石方施工不仅仅要满足基本的施工要求，还需要考虑到水利水电工程的施工作业要求。与其他的工程项目不同，水利水电工程在施工的过程中，其周围的环境都是河流和河谷，地质环境比较复杂，施工难度比较高，在施工的过程中，需要充分考虑到周围的环境因素，从而对施工的具体项目和环节进行控制，施工过程十分复杂。

1.2对自然环境影响大

水利水电工程的工程规模普遍比较大，所以其施工的规模也比较大，在施工中，需要对原有的土层和岩层进行大规模的开挖，对自然环境会造成严重的破坏，影响施工地点的原有生态环境。所以在施工的过程中，如果无法对原有的生态环境采取一定的防护措施，会给当地的生态造成严重破坏。

1.3施工要求高

水利水电工程的土石方施工，需要做好全面的规划，并且在后期要严格按照规划等内容进行施工建设，为水利水电工程的施工奠定基础，保证审计水电工程的施工质量。所以在施工的过程中，对于同时施工的要求比较高，不仅仅要求其施工人员具有较高的专业水平，还需要在施工的过程中，切实考虑到周围的各项影响因素，保证施工的质量。

2水利水电工程土石方施工技术

2.1工程爆破技术

以前人们很难去掌控炸药爆破的力量，随着研究人员对于数据的计算与分析越来越精确，现在已经能够利用计算机建立相关模型从而获取爆破的效果，通过不断地调整，人们可以利用这种爆破技术为各类工程地施工提供便利。从施工工艺上来讲，研究人员将传统的炸药车改装成一种特殊的机械化装备设备用于各类工程当中。水利水电工程同样是如此。在现代的爆破作业中，人们已经放弃了传统的手风钻而改用了更为优越的潜孔钻施工方案，这种施工方案摆脱了传统方案效率较低的缺点。另外一方面，通过这种方案技术人员对于钻孔的精确度也能够进行更好地把控。

2.2明挖技术

在水利水电工程当中，明挖技术的应用主要体现在场地平整、地基开挖、厂房开挖以及隧道开挖等方面，同时也可以利用该技术对建筑石料以及材料等进行开采。我国在明挖技术方面的研究与应用都比较晚，在初始阶段，技术水平较低，在施工过程中主要依赖于自卸汽车以及斗容挖掘机等，并且这些设备的质量以及性能等也比较低，运行效率比较有限，无法对施工要求进行有效满足，这也为后续我国机械化设备的运用提供了发展机遇。上个世纪的70年代和80年代，属于我国明挖技术发展比较迅速的时期，进一步提高了机械设备的先进性，对钻孔机械、挖装机械以及运输机械等进行了有效运用，大幅度提高了施工质量。现阶段，明挖技术在水利水电工程中已经得到了广泛应用，并且所取得的效果也比较好。比如对于我国高陡边坡施工来说，高于100米的就有几十座，并且最高可达380米。在对我国某船闸室进行施工时，其立墙高度可达70米左右，并且在中间对岩石进行了保留，不仅提高了开挖的精度，而且对工程的稳定性也进行了有效保障。

2.3地下施工技术

在我国水电利工程施工过程中，存在着许多的地下工程，由于地下施工技术受诸多环境影响，施工困难度大、施工范围有限，所以我国正在对地下施工技术不断的开发与创新，以前我国在水电利地下工程施工中，主要运用的是手风钻爆破技术，由于手风钻机械设备比较落后，不仅精准度不够，而且浪费人力，经过我国专业人员不断的研究，开发了新的施工技术，锚喷支护技术，因其具有技术水平高，成本低、效果好等优点，所以在我国水电利工程地下施工过程中，运用的比较广泛，在进行锚喷支护作业时，应先做好光面爆破和预裂爆破，还要做好场地管理和场地施工安排，保证锚喷支护作业正常进行，保证其施工质量，并且要设计、地理、地质、施工等方面密切配合，根据围岩的实际变化情况，合理有效的调整支护方案和施工技术，保证锚喷支护施工的安全性和可靠性。

2.4土石坝施工技术

这种技术比较适合于那些规模较大的工程。像在一些水利大坝的建设过程中，施工企业往往青睐于采用像沥青混凝土面板堆石坝之类的施工方案，在保证施工质量的前提下，大大缩建了水坝的造价成本。

3土石方施工的发展策略

3.1注重施工材料创新

施工材料在土石方施工中占有重要地位，因此要想实现土石方施工的创新发展，就必须对施工材料进行合理选择，加大对新型材料的研发力度。在对水利水电工程进行建设时，和传统膨胀锚栓相比，化学锚栓具有明显的优势，所以它的应用空间以及应用价值也更加广泛，因此笔者建议，可以对化学锚栓以及其他新型材料进行有效研发，进而通过施工材料创新来实现土石方施工的创新发展。

3.2加强技术人员专业知识、提高素养

在土石方施工过程中，技术人员的专业知识和素养直接影响到工程的整体收益和质量，制定严格的用人标准，能提高土石方工程施工质量，加强技术人员专业技术培训和素养培训，提高技术人员的责任心，加强对技术人员专业知识培训，定期对技术人员进行科学、现代化的专业知识培训和考核，提高我国土石方工程技术人员整体的专业水平，定期组织技术人员去国外学习先进的施工技术和专业知识，创新设计理念和施工工艺，同时提高技术人员的整体素养，还需引进国内外相关专业人才，对施工技术和工艺进行不断研发，提高工程施工速度和质量，减少对生态环境的污染。

3.3注重加固技术创新

现阶段，对于土壤加固技术来说，主要体现在电化学加固、硅化土壤加固以及高分子土壤加固等方面，所以土壤加固技术依然存在较大的发展空间，因此需要对其进行创新研究，实现土壤加固技术和众多化学方法的有效结合。例如，可以让相关物质进行化学反应，在生成凝胶物质之后，可以将其作为土壤的活化剂，进而对土层荷载能力以及连接力度等进行有效保障，增强土石方施工的安全性与稳定性。

结束语

水利水电工程是我国的重要基础工程，水利水电工程的施工建设，直接关系着我国的经济建设和人们的生活质量，是一项惠及民生的重要工程项目，而且随着近年来人们生活水平的不断提高，用电量逐渐增加，于是水利水电工程的施工工作也就愈加受到重视。在水利水电工程的施工建设工作中，土石方施工是其中十分基础的施工内容，其施工质量直接影响着水利水电工程的施工质量。综上所述，以上内容就是对水利水电工程土石方施工技术的论述。

参考文献

[1]梁宇航.浅谈水利水电工程土石方施工技术[J].四川水利,2017,38(06):96-97.

[2]刘刚.水利水电工程土石方施工技术应用研究[J].低碳世界,2017(30):84-85.

[3]饶咨萍.对水利水电工程中土石方施工技术的研究[J].江西建材,2017(19):126.

[4]何丙全.水利水电工程中土石方施工技术的分析[J].住宅与房地产,2017(27):188.

[5]齐双双,廖申超.水利水电工程土石方施工技术探究[J].建材与装饰,2017(33):301-302.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/71c20fdc1addd850394c1473.html