# 石墨烯–硅藻土改性PP复合材料的导电性能与力学性能

### 论文摘要

为了提高聚丙烯（PP）的导电性能,采用硅藻土包覆石墨烯改性PP复合材料,通过高阻计、力学性能测试、热重分析和差示扫描量热分析对复合材料的性能进行测试与表征。结果表明,当石墨烯的添加量为0.1份、硅藻土的添加量为0.2份时,改性PP表面电阻由纯PP的6.01×1011Ω降低到3.68×104Ω,体积电阻率由未加石墨烯时的7.45×1012Ω·m降低到6.7×105 Ω·m,改性后PP的拉伸强度和冲击强度由未加石墨烯时的16 MPa和80.7 kJ/m2升高到22.7 MPa和97.3 kJ/m2。在加入0.2份硅藻土和0.1份石墨烯后,PP的热稳定性得到改善,初始分解温度提高了44℃。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要仪器及设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 测试及表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 石墨烯和硅藻土用量对PP导电性能影响

- 2.2 石墨烯用量对PP力学性能影响

- 2.3 石墨烯对PP热稳定性影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 武卫莉,李响,陈丰雨

关键词: 聚丙烯,石墨烯,硅藻土,导电复合材料,表面电阻,体积电阻率

来源: 工程塑料应用 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,材料科学

单位: 齐齐哈尔大学材料科学与工程学院,黑龙江省高校聚合物复合改性重点实验室

基金: 黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目(YSTSXK201864)

分类号: TB33;TQ325.14

页码: 27-31

总页数: 5

文件大小: 1514K

下载量: 109

### 相关论文文献

- [1].基于PP-云模型的河道治理工程效益评价研究[J]. 水利水电技术 2020(05)

- [2].双膨胀自深冷分离技术应用于PP装置尾气回收[J]. 广州化工 2020(11)

- [3].改性密胺甲醛树脂包覆红磷及其对PP性能的影响[J]. 精细化工 2020(09)

- [4].PP棉滤芯与胶印润版液过滤级数的关系[J]. 包装工程 2016(23)

- [5].PP_(333)对大棚儿菜生物学性状的影响[J]. 中国瓜菜 2017(02)

- [6].PP蜂窝板在复合材料货厢上的应用研究[J]. 汽车实用技术 2017(16)

- [7].PP_(333)对库尔勒香梨抗寒性的影响研究[J]. 新疆农业科学 2017(07)

- [8].纳米金刚石/PP复合材料的非等温结晶行为[J]. 化工新型材料 2016(09)

- [9].PP等规指数的优化控制[J]. 合成树脂及塑料 2015(01)

- [10].过氧化物母粒对PP/炭黑导电复合材料的影响[J]. 现代塑料加工应用 2019(06)

- [11].成核剂癸二酸二苯基二酰肼的合成及对PP结晶熔融行为的影响[J]. 工程塑料应用 2019(12)

- [12].PP雨水模块调蓄池研究与应用[J]. 建筑技术 2020(07)

- [13].PP基木塑复合材料热稳定性研究进展[J]. 工程塑料应用 2017(04)

- [14].有机类成核剂改善PP性能的研究进展[J]. 现代塑料加工应用 2016(05)

- [15].PP助手安卓开放平台上线接入阿里系资源[J]. 计算机与网络 2015(09)

- [16].麦秸秆粉/PP木塑复合材料紫外线加速老化性能[J]. 复合材料学报 2013(05)

- [17].纳米铜粉/PP复合材料的流变性能及动态力学性能研究[J]. 合成纤维工业 2012(05)

- [18].莱茵塑分PP在全钢载重子午线轮胎胎面胶中的应用[J]. 轮胎工业 2011(05)

- [19].空心玻璃微珠/PP复合材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2011(04)

- [20].PP_(333)对切花夏菊生长、开花及生理的影响[J]. 农技服务 2011(04)

- [21].园林机械(以割草机为代表)用改性PP材料开发与应用[J]. 湖南农机 2011(05)

- [22].稻壳粉/PP复合材料的力学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2010(01)

- [23].PP类噬藻体的生态分布及系统进化研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [24].控制高流动高抗冲PP树脂的等规指数[J]. 合成树脂及塑料 2008(05)

- [25].PP基木塑复合材料的热失重分析[J]. 塑料工业 2008(05)

- [26].一种外观似木的PP基木塑复合材料的生产技术研究[J]. 化学建材 2008(01)

- [27].超细云母粉对微孔发泡PP力学性能影响[J]. 现代塑料加工应用 2008(03)

- [28].高流动、高抗冲PP树脂生产中等规度的控制[J]. 塑料 2008(03)

- [29].长玻纤PP复合材料的超声波焊接工艺研究[J]. 现代塑料加工应用 2020(03)

- [30].艾迪注射液联合PP 方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床疗效研究[J]. 湖北科技学院学报(医学版) 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/71cc4e2e47fccf6285b396a7.html