# 颗粒级配对矿渣型泥石流启动影响及成灾机理研究

### 论文摘要

在一些地形陡峭、岩层疏松的丘陵山区,由于大规模集中开采矿产资源,大量的废渣被堆积于沟道中,不仅增大了纵坡降,并且为泥石流的产生提供了充足的物源,导致矿渣型泥石流灾害频发,造成了难以估量的损失。影响泥石流启动的因素有很多,如颗粒级配、底床坡度、临界水量等,由于矿区岩性复杂,矿渣的颗粒大小及级配不同,在泥石流形成和运动过程表现出的特征差别很大,成灾机理也不同。因此,研究颗粒级配对矿渣型泥石流启动影响及其成灾机理,可促进泥石流启动学的理论发展,同时对矿区泥石流预警和防治有着重要意义。本文以陕西省潼关县金矿区潼峪矿渣型泥石流为研究对象:通过资料收集分析和现场调查,总结了区内矿渣型泥石流的基本特征;通过室内试验,分析了泥石流物源区矿渣的物理力学特性;基于PFC颗粒流软件,模拟了4种不同颗粒级配矿渣型泥石流的数值模型在暴雨饱和条件下的启动形成过程,分析颗粒级配对矿渣型泥石流的启动影响及成灾机理。论文的主要研究成果如下:(1)研究区泥石流物源有90%均来自于矿渣,大多属于无规划的随意堆放,在矿坑周围沿坡倾倒,积累的矿渣严重堵塞沟道。经计算各支沟泥石流流体平均重度为1.502~1.697 t/m~3,断面平均流速为6.13~7.18 m/s,暴雨洪峰流量值为0.81~5.64 m~3/s,泥石流峰值流量为1.32~11.62m~3/s,一次泥石流过流总量为239.16~2113.31m~3,一次泥石流冲出固体物质总量为115.55~1234.66 m~3。(2)泥石流物源区矿渣物理力学性质的试验结果表明,渗透性和抗剪强度随颗粒级配不同而规律的变化:当矿渣中的细颗粒含量较高时,渗透系数随含泥量的增大而降低,细颗粒含量较低时,渗透系数随着曲率系数和等效粒径的增大而升高;矿渣的抗剪强度随细颗粒含量的增大而降低。(3)数值模拟结果表明,矿渣型泥石流启动时常常呈现成层分块的特征,且坡脚处先于其他位置启动;泥石流形成过程分为两个阶段,分别是矿渣的二次堆积和流通淤积;存在一个最有利于矿渣型泥石流启动的颗粒级配,当细颗粒含量过高或者过低,都不利于泥石流的启动;细颗粒含量低的泥石流,虽然难以启动,但启动后速度大,在更短的时间完成了冲於过程。(4)细颗粒含量高的泥石流在启动时呈现出的破坏模式主要为渗流作用造成的顶面下切,运动形式为挤压滑动;细颗粒含量低的泥石流在启动时呈现出的破坏模式主要为冲刷作用造成的内部掏蚀,运动形式为崩塌倾倒。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景与研究意义

- 1.1.1 选题背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 泥石流物源研究现状

- 1.2.2 泥石流数值模拟研究现状

- 1.2.3 矿渣型泥石流研究现状

- 1.3 研究内容及技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 研究区地质环境概况

- 2.1 地理位置

- 2.2 气象与水文

- 2.2.1 气象

- 2.2.2 水文

- 2.3 地形地貌

- 2.4 地层岩性

- 2.5 地质构造

- 2.6 新构造运动与地震

- 2.7 水文地质条件

- 2.8 人类工程活动

- 第三章 矿渣型泥石流的基本特征

- 3.1 形成区特征

- 3.1.1 发育特征

- 3.1.2 分布特征

- 3.2 流通区特征

- 3.3 堆积区特征

- 3.4 动力学特征

- 3.4.1 泥石流流体重度

- 3.4.2 泥石流流速计算

- 3.4.3 泥石流流量

- 3.4.4 一次泥石流过流总量

- 3.4.5 一次泥石流固体冲出物

- 3.5 泥石流形成条件

- 3.6 泥石流类型划分

- 3.7 小结

- 第四章 矿渣型泥石流物源区岩土体物理力学特性

- 4.1 颗粒级配特征

- 4.2 渗透性变化规律

- 4.3 抗剪强度

- 4.4 小结

- 第五章 矿渣型泥石流启动成灾机理的数值模拟分析

- 5.1 PFC颗粒流软件

- 5.2 二维数值模型的构建方法

- 5.2.1 墙体建立

- 5.2.2 细观参数的确定

- 5.2.3 颗粒生成

- 5.3 矿渣型泥石流启动及形成过程的数值模拟分析

- 5.3.1 不同颗粒级配数值模型的建立

- 5.3.2 数值模型在暴雨饱和条件下的启动及形成过程

- 5.3.3 数值模拟结果分析

- 5.4 矿渣型泥石流的启动过程及成灾机理分析

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 索蔚辰

导师: 苏生瑞,李青海

关键词: 矿渣型泥石流,颗粒级配,数值模拟,启动机理

来源: 长安大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,地质学,工业通用技术及设备

单位: 长安大学

基金: 2013年度中央财政补助矿山地质环境治理项目“陕西省潼关金矿区地质环境治理示范工程”

分类号: P642.23

总页数: 76

文件大小: 7212K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].基于地貌特征的青藏高原边缘泥石流沟分类[J]. 地理学报 2020(07)

- [2].黄河上游某水电站坝前泥石流沟特征研究[J]. 西北水电 2020(04)

- [3].油气管道穿越泥石流沟道的防治措施[J]. 化工设计通讯 2020(09)

- [4].火后泥石流成灾特点及研究现状[J]. 工程地质学报 2018(06)

- [5].震区泥石流物源泥石流转化率初步研究[J]. 水力发电 2018(12)

- [6].泥石流的危害及防治[J]. 世界有色金属 2019(01)

- [7].青海省察德高速公路泥石流病害防治措施研究[J]. 青海大学学报 2019(03)

- [8].某水电站某泥石流沟综合治理概述[J]. 甘肃地质 2018(01)

- [9].北京市密云区龙潭沟流域泥石流灾害成因与动力学特征[J]. 北京林业大学学报 2018(07)

- [10].浅析金斗泥石流的特征及其对某高速公路的影响[J]. 黑龙江交通科技 2018(08)

- [11].金沙江下游某泥石流沟对拟迁建集镇的危险性评价[J]. 中国水运(下半月) 2017(04)

- [12].蒋家沟泥石流沟道年际冲淤变化特征分析[J]. 长江科学院院报 2017(09)

- [13].北京市密云县前火石岭泥石流沟形成条件及特征分析[J]. 城市地质 2015(04)

- [14].泥石流通常在何处肆虐?[J]. 地球 2017(01)

- [15].龙门山映秀—北川断裂带泥石流灾害特征——以青林沟泥石流为例[J]. 城市地理 2017(14)

- [16].沿河路基冲蚀槽内泥石流吸力研究[J]. 城市地理 2017(12)

- [17].浅谈甘肃舟曲泥石流的成因[J]. 城市地理 2017(14)

- [18].安县地区泥石流与地质因素的关系[J]. 城市地理 2017(18)

- [19].北京泥石流沟道现状调查及特征分析[J]. 中国水利 2013(21)

- [20].震后泥石流沟松散物质量与最大冲出总量的关系[J]. 自然灾害学报 2013(06)

- [21].高密度电法对泥石流沟内物源厚度解译效果分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(02)

- [22].凤县关门沟泥石流基本特征及治理研究[J]. 科技创新与应用 2019(02)

- [23].强震区泥石流沟道堆积坝堵溃特征与机理研究——以四川省石棉县熊家沟溃决型泥石流为例[J]. 科学技术创新 2019(06)

- [24].半方差函数模型在滑坡、泥石流沟分布识别中的应用——以四川洪溪河流域为例[J]. 地理与地理信息科学 2019(02)

- [25].基于历史观测数据的泥石流突变起动模式研究——以陇南山区白龙江流域为例[J]. 灾害学 2019(02)

- [26].溃坝泥石流起动过程及其动力学特征[J]. 水利学报 2019(06)

- [27].北京市泥石流特点及专业监测体系建设初探[J]. 城市地质 2019(02)

- [28].川藏公路波密段九绒沟泥石流形成机制研究[J]. 灾害学 2019(03)

- [29].凉山州冕宁县修理营泥石流成因分析及防治方案建议[J]. 工程技术研究 2019(16)

- [30].岷江杂谷脑河跨过沟泥石流致灾机理及发展趋势[J]. 人民长江 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/71fe1a2312db8be3966a3f4d.html