# 基于FLAC3D的V型沟谷高填方路基稳定性分析

### 论文摘要

文章以望谟至安龙高速公路项目为研究背景,利用FLAC3D软件有限差分法,研究了V型沟谷地形对高填方路基稳定与变形的影响规律。结果表明:沟谷两侧岸坡坡度越陡,高填方路基的安全系数越大,同时随着V型谷两侧岸岸坡坡度的增加,路基竖向变形值逐渐增大;沟底宽度增加,安全系数减小,路基竖向沉降值出现增大的趋势,沟底越窄越有利于路基稳定;随着沟底纵坡坡度的增加,V型沟谷高填方路基竖向沉降最大值逐渐增加。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 计算模型

- 3 计算结果分析

- 3.1 V型沟谷岸坡坡度的影响

- 3.1.1 稳定性分析

- 3.1.2 路基变形分析

- 3.2 V型沟沟底宽度的影响

- 3.2.1 稳定性分析

- 3.2.2 路基变形分析

- 3.3 V型沟沟谷纵坡坡度的影响

- 3.3.1 稳定性分析

- 3.3.2 路基变形分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈强,李凤成,于兴国,舒中文,曹正正,汪维

关键词: 高填方路基,数值模拟,稳定性,安全系数

来源: 四川建筑 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 西南交通大学地球科学与环境工程学院,中铁北京工程局集团第二工程有限公司,中铁科学研究院有限公司成都分公司

分类号: U416.1

页码: 133-135

总页数: 3

文件大小: 3256K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].坝顶道路土石路基填筑技术[J]. 建材技术与应用 2019(06)

- [2].关于公路新老路基结合处治技术的研究与应用[J]. 四川水泥 2019(11)

- [3].探讨路基换填技术在公路工程中的应用[J]. 居舍 2019(36)

- [4].浅谈公路工程路基滑坡预防及处理措施[J]. 四川建材 2020(01)

- [5].赣南花岗岩残积土路基变形规律的数值仿真[J]. 公路交通科技 2020(03)

- [6].模拟路基动力响应的原位激振试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(03)

- [7].高速公路建设中路基软基处理的质量控制[J]. 住宅与房地产 2020(04)

- [8].公路项目施工中的路基分层填筑技术[J]. 低碳世界 2020(05)

- [9].公路改扩建工程老路基性能劣化机理与评价研究[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [10].某改扩建高速公路拼宽路基滑坡处治[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [11].拓宽路基在车辆荷载不同作用位置下的力学行为研究[J]. 交通节能与环保 2020(03)

- [12].加宽路基差异沉降控制技术研究[J]. 中国新技术新产品 2020(10)

- [13].赤道几内亚路基土的工程特性与路用性能[J]. 公路 2020(07)

- [14].路基结合部处治技术在改扩建工程的应用研究[J]. 山东交通科技 2020(02)

- [15].公路工程路基加宽技术分析[J]. 甘肃科技纵横 2020(06)

- [16].装配化无土桩板路基在改扩建高速公路中的应用研究[J]. 安徽建筑 2020(07)

- [17].市政工程拓宽改造路基加宽施工技术的研究[J]. 建筑与预算 2020(09)

- [18].路基平衡湿度的分布规律及影响因素研究[J]. 西部交通科技 2020(05)

- [19].路基检测技术及其应用[J]. 建设科技 2016(23)

- [20].滑移沉降路基治理措施的探讨[J]. 黑龙江交通科技 2016(11)

- [21].关于排水失效对道路路面、路基产生的影响研究[J]. 江西建材 2017(02)

- [22].公路工程新旧路基拼接施工技术的相关探究[J]. 四川水泥 2016(11)

- [23].高速公路路基拓宽施工中的新老路基搭接施工技术[J]. 交通世界 2017(07)

- [24].浅论桥梁路基过渡段的施工技术[J]. 低碳世界 2017(07)

- [25].公路工程路基加宽施工技术[J]. 资源信息与工程 2017(02)

- [26].高温冻土区高速公路特殊结构路基地温分布特征及降温效果分析[J]. 岩石力学与工程学报 2017(S1)

- [27].湿润地区毛细阻滞层路基防渗作用的数值分析[J]. 公路工程 2017(01)

- [28].路基软基处理中水泥深层搅拌桩的应用研究[J]. 江西建材 2017(09)

- [29].山区拓宽公路挡土墙路基的受力与变形特征[J]. 黑龙江交通科技 2017(02)

- [30].浅谈道路扩建改造工程路基处理技术[J]. 四川建材 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7239c2977df7a49bf0d9b0f1.html