# 超短基线电磁脉冲阵在电磁辐射源测向中的应用

### 论文摘要

为提高电磁辐射源的定位精度,该文提出一种利用光纤方式同步的超短基线电磁探测阵列(CASMA)。该阵列包括5个电磁探测站和1个控制中心,阵元间距约为1 km(基线长度与波长的比值约为0.1),同步精度可达10 ns。CASMA用来测量20～70 kHz长波发射电台的垂直电场信号,并利用低频电磁干涉成像算法计算发射电台的方位角。通过实验对比可以发现,估计的发射台方位角与真实发射台方位角之间的误差小于0.2°,远远优于传统的波达角估计方法。因此,CASMA对电磁辐射源具有很高的测向精度。根据实验结果,在2500 km范围内,若两CASMA电磁探测阵对电磁辐射源进行交汇定位,定位精度预期可达0.5%·R(R为探测距离)。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 渠晓东,孙阳,陈冲,石俊龙,许鑫,李巨涛,朱万华,方广有

关键词: 干涉成像,甚低频,超短基线

来源: 电子与信息学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 气象学

单位: 中国科学院电磁辐射与探测重点实验室,中国科学院电子学研究所,中国人民解放军96669部队

分类号: P412

页码: 830-836

总页数: 7

文件大小: 2257K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].基于泰勒级数展开的总体最小二乘水下短基线定位算法研究[J]. 电声技术 2020(06)

- [2].基于最小二乘法的超短基线水声定位系统校准方法[J]. 数字海洋与水下攻防 2020(05)

- [3].超短基线定位的海上应用及精度评估[J]. 海洋学研究 2016(03)

- [4].超短基线定位系统误差分析与仿真[J]. 舰船电子工程 2020(05)

- [5].太阳时角法在超短基线静态校准中的应用[J]. 测绘科学 2016(02)

- [6].基于短基线集技术的城市地表沉降监测研究[J]. 测绘通报 2016(07)

- [7].船载超短基线海上标定方法探析[J]. 机电设备 2015(01)

- [8].基于短基线差分干涉法的上海地面沉降分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2012(10)

- [9].超短基线水下定位校准方法的探讨与分析[J]. 测绘通报 2011(01)

- [10].超短基线方向测量研究[J]. 铁道建筑 2011(04)

- [11].超短基线系统水下定位误差分析[J]. 测绘信息与工程 2010(06)

- [12].超短基线定位精度与误差分析[J]. 微计算机信息 2008(07)

- [13].一种四元非典型阵水下超短基线声定位方法[J]. 探测与控制学报 2008(02)

- [14].北京灵山重力短基线重力属性维护测量[J]. 北京测绘 2020(10)

- [15].声学理论在超短基线跟踪自治水下机器人中的应用[J]. 应用声学 2012(04)

- [16].超短基线定位原理及校正方法研究[J]. 海洋科学 2011(02)

- [17].超短基线水下声学定位数据处理[J]. 杭州电子科技大学学报 2011(04)

- [18].超短基线伸缩仪的研制[J]. 大地测量与地球动力学 2009(04)

- [19].一种基于超短基线的声信标定位方法[J]. 高技术通讯 2009(05)

- [20].海底电缆超短基线定位系统误差分析及处理策略[J]. 南方能源建设 2018(02)

- [21].超短基线定位技术及在海洋工程中的应用[J]. 导航定位与授时 2018(04)

- [22].一种改进型声线修正算法在超短基线定位系统上的应用[J]. 声学与电子工程 2015(02)

- [23].一种新型超短基线换能器定位装置的设计与研究[J]. 机械科学与技术 2014(07)

- [24].舰船非通视短基线方位角测量方法研究[J]. 舰船电子工程 2012(12)

- [25].利用夹角几何关系的超短基线定位方法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(08)

- [26].超短基线定位误差综合分析及实验[J]. 水道港口 2015(06)

- [27].超短基线定位系统在侧扫声呐水下定位中的应用[J]. 机电信息 2014(30)

- [28].一种新阵型改进超短基线定位精度方法[J]. 科技导报 2013(03)

- [29].一种四元超短基线阵实现高精度定位[J]. 应用声学 2013(01)

- [30].超短基线定位系统在沉管测控中的应用[J]. 船海工程 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/724bd01f3ebf1ab428dff16b.html