# 定子电阻辨识论文_徐翔,崔冉冉

导读:本文包含了定子电阻辨识论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:定子,电阻,转矩,神经网络,观测器,感应,电机。

### 定子电阻辨识论文文献综述

徐翔,崔冉冉[1]（2019）在《基于定子电阻自适应辨识的感应电机死区补偿》一文中研究指出电压源型逆变器由于死区效应,导致输出发生非标准化、畸变化,影响感应电机的控制精确度,特别是无速度传感器矢量控制,同时造成电网侧能量的流失。为了减小死区效应产生的影响,列出误差计算公式,求得总延时时间。另外,对定子电阻进行自适应辨识,增加所求延时时间精确度的同时可以运用到电机矢量控制中。经过补偿误差电压,提高了控制性能,降低了对控制系统的影响。结果表明所提补偿策略对电流波形、总谐波失真具有改善作用。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2019年08期）

张云龙[2]（2018）在《基于生物地理学优化算法的定子电阻辨识》一文中研究指出高速加工技术能够实现加工质量和加工效率的两方面统一,是现代先进制造技术之一。对于高速高精度磨削加工来说,影响磨削加工精度最主要的因素之一是主轴的运行特性。电主轴的运行特性主要包含转速及转矩,决定于控制系统。在传统u-i磁链观测模型基础下的电主轴直接转矩控制系统中,定子电阻是影响其控制性能的主要因素。电主轴定子电阻的动态变化会影响到直接转矩控制系统的性能。因此本文针对电主轴定子电阻辨识技术,展开如下研究:(1)在研究了直接转矩控制系统的基本原理基础上,构建了直接转矩控制系统的Simulink仿真模型。通过对不同磁链模型的研究发现,定子电阻是影响u-i磁链观测模型下直接转矩控制系统的主要因素。(2)分析了影响电主轴定子电阻的主要因素。以150MD18Z9电主轴为对象,试验研究了定子电流、外壳温度对定子电阻的影响规律。(3)针对BP神经网络容易陷入局部最优点、辨识精度不够高的问题构建MLBBO-BP定子电阻辨识算法模型。为了验证改进算法的有效性,利用传统的BP神经网络对试验采集到的定子电阻进行辨识,得出辨识结果和辨识精度。利用MLBBO-BP定子电阻辨识算法模型同样对试验采集到的定子电阻进行辨识,得出辨识结果和辨识精度并比较两种方法的优劣性,结果表明,利用MLBBO-BP算法模型辨识定子电阻精度可达±0.3%,远低于利用BP神经网络辨识定子电阻的辨识精度,由此可见MLBBO-BP算法模型辨识定子电阻能力较强。(4)将MLBBO-BP定子电阻辨识算法模型引入到直接转矩控制系统中,利用基于模型设计方法对电主轴直接转矩控制系统进行建模,并生成嵌入式代码。(本文来源于《沈阳建筑大学》期刊2018-01-01）

刘丽娟,童军,乔江,朱理鹏[3]（2015）在《一种在线辨识定子电阻的MRAS转速估算方法》一文中研究指出针对传统模型参考自适应法估算电机转速时存在的缺陷,提出了一种改进型估算模型,可有效消除纯积分环节带来的直流漂移和初始值问题。在此基础上,分析了定子电阻变化对转速估算的影响,并对定子电阻做了在线辨识,实时更新转速估算系统中随电机温升而变化的定子电阻值,以保证转速估算的精确度。仿真和试验表明了该方法的合理性和有效性。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2015年10期）

刘国荣,钟庭欢[4]（2015）在《一种基于FNN的感应电机定子电阻辨识建模方法》一文中研究指出直接转矩控制技术的关键问题是如何在定子电阻不确定的情况下,准确辨识定子磁链。通过转子磁链定向的方法,推导出转差的表达式,此表达式中包含定子电阻的信息,当定子电阻发生变化时,计算出来的转差与实际的转差不相等,基于这种思想构建了模糊神经网络,采用梯度下降法训练网络的参数,实现对定子电阻的在线辨识。针对所提出的方法,在matlab/simulink中搭建模型进行仿真,结果表明在定子电阻受干扰的情况下,此方法能准确、迅速地跟随定子电阻的变化,实现实时调整,感应电机的低速性能得到改善。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2015年18期）

阳同光,桂卫华[5]（2015）在《基于粒子群优化神经网络观测器感应电机定子电阻辨识》一文中研究指出针对感应电机模型参数时变性突出的问题,提出一种基于粒子群优化神经网络观测器感应电机定子电阻辨识方法。该方法首先通过构建一个含待辨识参数的非线性函数,然后根据神经网络的一致逼近任意非线性连续函数的性质,利用RBF神经网络逼近这个非线性函数,并在此基础上构造自适应观测器。采用伪降阶观测器结构,减少了参数辨识的计算时间;用粒子群优化算法对神经网络参数进行优化,提高了神经网络的收敛速度和逼近精确度。仿真和实验结果验证该方法鲁棒性强,动态性能好,具有较好的辨识效果。(本文来源于《电机与控制学报》期刊2015年02期）

巫庆辉,庞艳伟,申庆欢,王新君[6]（2014）在《基于电压源变频器的异步电机定子电阻辨识方法研究》一文中研究指出获得准确的电机参数是实现异步电机矢量控制、直接转矩控制、逆解耦控制等高性能控制策略的关键,尤其定子电阻误差对定子磁链观测精度有直接的影响.本文分析了传统基于变频器的异步电机定子电阻参数辨识存在问题,并提出了一种既可以消除电力开关器件通态压降影响又解决高频谐波干扰问题的定子电阻辨识方法.设计了跟踪-微分器从高频干扰电流信号中提取直流电流.搭建了仿真测试平台,测试了多组实验数据,构造数据矩阵,并采用最小二乘法估计待辨识的定子电阻,仿真结果验证了该方法具有很强的抗干扰能力及高的辨识精度.(本文来源于《渤海大学学报(自然科学版)》期刊2014年03期）

罗梦[7]（2014）在《基于定子电阻辨识的永磁同步电机磁链估计》一文中研究指出传统的电压模型进行磁链估计时,由于积分部分的存在,使得较小的直流偏置就能引起积分饱和。在低频情况下,定子电压很小,此时定子电阻的参数变化对磁链估计的影响很大。本文提出了一种对定子电阻进行在线辨识的方法。建立了基于低、高通滤波器级联的综合型磁链估计器,消除了直流偏置的存在和定子电阻参数变化带来的影响,同时进一步提高了磁链估计的准确性和快速性。仿真结果显示,综合型磁链估计器计算出的转矩能够更快更准确地估计出实际转矩。(本文来源于《机电一体化》期刊2014年08期）

盛爽,陆海峰,瞿文龙,郭瑞杰,李毅拓[8]（2014）在《双叁相感应电机谐波平面电压注入法在线辨识定子电阻和漏感策略》一文中研究指出为了提高双叁相感应电机参数辨识的鲁棒性,并为控制系统提供准确的电机参数,介绍了一种新颖的在线辨识双叁相异步感应电机的定子电阻和定子漏感的方法。根据电机在谐波平面的数学方程,注入该平面的电压矢量会在这个平面产生顺时针旋转的电流矢量,同时也能保持基波平面参考电压不变,且不引入转矩和磁链脉动。根据注入的电压矢量和采样的定子电流可以计算定子电阻和漏感。该文介绍了参数在线辨识以及谐波平面电流幅值和相位可控的谐波平面电压矢量注入方法的原理。实验结果验证了方法的有效性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2014年06期）

张丽秀,吴玉厚,片锦香[9]（2013）在《电主轴定子电阻混合智能辨识方法》一文中研究指出目的研究不同工况下电主轴定子电阻变化规律,找寻有效的定子电阻辨识方法,提高电主轴直接转矩控制(DTC)系统性能和定子电阻辨识精度.方法实验检测电主轴不同工况下定子电阻,分析影响定子电阻的主要因素,将影响定子电阻变化的变量作为辨识系统的输入,建立人工神经元网络(ANN)与案例推理(CBR)联合组成的混合式智能定子电阻辨识的模型.结果单纯地通过人工神经元网络方法对定子电阻进行辨识,辨识的误差可以达到±0.005Ω;利用案例推理技术对神经元网络的辨识结果进行修正后,定子电阻辨识的误差减小到±0.002Ω.结论基于神经元网络及案例推理相结合的定子电阻辨识方法与单纯的神经元网络辨识相比,可将定子电阻辨识精度提高60%,将辨识以后的定子电阻导入到电主轴直接转矩控制系统中,大大地提高了系统的控制性能.(本文来源于《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》期刊2013年06期）

林琪,李智强,藏义[10]（2013）在《直接转矩控制无速度传感器运行中的定子电阻辨识方法研究》一文中研究指出本文分析了直接转矩控制无速度传感器运行时定子电阻的变化对转速辨识的影响,研究了消除转速辨识误差的方法,即消除转速辨识模型中的定子电阻参数;对定子电阻进行在线辨识或补偿。主要阐述了直接计算法、自适应法和人工智能的方法,分析了他们各自的优缺点以及进行定子电阻辨识的必要性及有效性。(本文来源于《科技视界》期刊2013年24期）

### 定子电阻辨识论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

高速加工技术能够实现加工质量和加工效率的两方面统一,是现代先进制造技术之一。对于高速高精度磨削加工来说,影响磨削加工精度最主要的因素之一是主轴的运行特性。电主轴的运行特性主要包含转速及转矩,决定于控制系统。在传统u-i磁链观测模型基础下的电主轴直接转矩控制系统中,定子电阻是影响其控制性能的主要因素。电主轴定子电阻的动态变化会影响到直接转矩控制系统的性能。因此本文针对电主轴定子电阻辨识技术,展开如下研究:(1)在研究了直接转矩控制系统的基本原理基础上,构建了直接转矩控制系统的Simulink仿真模型。通过对不同磁链模型的研究发现,定子电阻是影响u-i磁链观测模型下直接转矩控制系统的主要因素。(2)分析了影响电主轴定子电阻的主要因素。以150MD18Z9电主轴为对象,试验研究了定子电流、外壳温度对定子电阻的影响规律。(3)针对BP神经网络容易陷入局部最优点、辨识精度不够高的问题构建MLBBO-BP定子电阻辨识算法模型。为了验证改进算法的有效性,利用传统的BP神经网络对试验采集到的定子电阻进行辨识,得出辨识结果和辨识精度。利用MLBBO-BP定子电阻辨识算法模型同样对试验采集到的定子电阻进行辨识,得出辨识结果和辨识精度并比较两种方法的优劣性,结果表明,利用MLBBO-BP算法模型辨识定子电阻精度可达±0.3%,远低于利用BP神经网络辨识定子电阻的辨识精度,由此可见MLBBO-BP算法模型辨识定子电阻能力较强。(4)将MLBBO-BP定子电阻辨识算法模型引入到直接转矩控制系统中,利用基于模型设计方法对电主轴直接转矩控制系统进行建模,并生成嵌入式代码。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 定子电阻辨识论文参考文献

[1].徐翔,崔冉冉.基于定子电阻自适应辨识的感应电机死区补偿[J].电机与控制应用.2019

[2].张云龙.基于生物地理学优化算法的定子电阻辨识[D].沈阳建筑大学.2018

[3].刘丽娟,童军,乔江,朱理鹏.一种在线辨识定子电阻的MRAS转速估算方法[J].电机与控制应用.2015

[4].刘国荣,钟庭欢.一种基于FNN的感应电机定子电阻辨识建模方法[J].计算机工程与应用.2015

[5].阳同光,桂卫华.基于粒子群优化神经网络观测器感应电机定子电阻辨识[J].电机与控制学报.2015

[6].巫庆辉,庞艳伟,申庆欢,王新君.基于电压源变频器的异步电机定子电阻辨识方法研究[J].渤海大学学报(自然科学版).2014

[7].罗梦.基于定子电阻辨识的永磁同步电机磁链估计[J].机电一体化.2014

[8].盛爽,陆海峰,瞿文龙,郭瑞杰,李毅拓.双叁相感应电机谐波平面电压注入法在线辨识定子电阻和漏感策略[J].中国电机工程学报.2014

[9].张丽秀,吴玉厚,片锦香.电主轴定子电阻混合智能辨识方法[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版).2013

[10].林琪,李智强,藏义.直接转矩控制无速度传感器运行中的定子电阻辨识方法研究[J].科技视界.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/72d24114510cca0792621474.html