# 房屋建筑工程中混凝土施工技术探究孙晓萌

禹城市规划设计院山东禹城251200

摘要：伴随社会经济的不断发展，人们对于房屋建筑质量要求也不断提高。混凝土作为房屋建筑工程中不可或缺的材料，其影响着整个房屋建筑的耐久性与可靠性，由此可见做好混凝土施工技术的应用十分重要。本文对混凝土施工技术在房屋建筑工程中的应用进行了简要分析。

关键词：房屋建筑工程；混凝土；施工技术

引言

房屋建筑工程适应城市化发展需要快速发展起来，房屋建筑的结构逐渐复杂化，对混凝土施工技术也会提出更高的要求。房屋建筑工程中，混凝土施工技术关乎到整个的房屋建筑质量。要提高混凝土施工的专业技术水平，就要对混凝土施工工艺予以改进，以确保混凝土施工保质保量地完成。

1房屋建筑工程中的混凝土施工中需要面对的问题

1.1混凝土施工所存在的施工材料问题

房屋建筑工程施工中，混凝土是重要的施工材料。如果混凝土材料的质量不合理，就必然引发施工质量问题。施工单位承接工程的主要目的是创造更高的经济效益，为了降低施工成本，就会忽视混凝土材料的质量问题，对房屋建筑结构的强度以及稳定性造成不良影响。房屋建筑工程施工所使用的材料中，混凝土材料所占用的比例是非常大的。由于施工现场空间局促，混凝土材料就需要远途运输，就必然会增加施工材料的成本。一些施工单位就会选择已经拌合好的混凝土材料，经过运输的过程，就必然会导致混凝土水灰比受到影响，建筑施工质量就会下降。混凝土施工材料配比要合理，要符合施工设计规定，还要从具体的建筑施工需要出发对水泥、砂石以及水都要科学调配，以确保浇筑混凝土构件的强度，保证构建具有良好的稳定性。但是，在具体的混凝土施工中，会存在施工单位不按照规定操作施工技术，甚至会存在偷工减料的问题，这就必然会给房屋建筑工程埋下隐患。

1.2混凝土施工中施工工艺缺乏合理性

①安装模板时存在着不合理性，一些施工单位不按照有关规定进行施工，导致组合安装模板的时候不按照设计要求进行，使得模板安装质量低。特别是在施工中对模板的加工精密度不够，就会导致施工不符合标准。此时如果对混凝土浇筑构件没有采取有效的保护措施，就必然会对混凝土浇筑构件的强度造成不良影响。②混凝土浇筑施工存在质量问题。施工企业为了缩短工期，往往会选择加快施工进度的办法，就必然会导致混凝土配比不科学，拌合时间不符合施工要求的现象。混凝土浇筑施工的过程中，一些客观因素包括空气温度、空气湿度以及其后环境等等都会对施工造成不同程度的影响，使得混凝土浇筑施工质量难以保证，就必然会对混凝土构建造成一定程度的破坏。但是，一些施工单位对于这些客观因素并没有进行评估并采取相应的控制措施，就会导致施工事故发生，引发安全问题。

2房屋建筑工程中需要采用的混凝土施工技术

2.1房屋建筑工程施工中要合理选择混凝土材料

其一，房屋建筑施工中要重视环境因素的影响。房屋建筑施工中，混凝土的应用量不仅多，还要注重成分的合理配置，否则，就会受到施工环境的影响，导致混凝土所具备的性能和功能发生改变，影响混凝土结构质量。混凝土结构的裂缝问题是需要重点关注的问题，这也是影响混凝土结构质量的关键。这就需要在混凝土施工中对混凝土施工中环境温度的变化、混凝土的收缩程度、水泥热化以及混凝土结构中钢筋的锈蚀程度进行观察并从科学的角度详细分析，以使得所采取的应对措施具有针对性，保证混凝土结构施工质量。其二，房屋建筑施工中要重视中低等水化热水泥的选择，做好混凝土调配工作至关重要。混凝土中的水泥是主要的成分，以中等的水化热的水泥或者低等的水化热的水泥为主要的选择对象，避免结成水泥块，且能够保证施工质量符合设计标准。其三，房屋建筑施工中要重视骨料的选择。骨料的选择中，以膨胀系数小的骨料为主。要求骨料表面要干净，有弱包裹层的骨料是不合格的。骨料的岩石弹膜要低一些，且级配良好。砂子的选择中以中砂为诸，其中的含泥量不可以超过3%。所选择的碎石直径要大一些，必要的时候可以选择卵石，碎石中的含泥量不可以超过1%。混凝土配制中，不可以使用粉煤灰，也不可以用水泥替代，确保混凝土有良好的和易性，使得混凝土水化热降低。如果有必要在混凝土中添加粉煤灰，要求粉煤灰的细度要接近水泥颗粒的细度，粉煤灰中碱含量、硫含量和水含量都要少。粉煤灰在混凝土中所占有量要低于五分之一。

2.2严格配置材料比例

在选择好的材料之后，就需要对材料之间进行合理的配比，采用一定的比例，保证材料的性能达到施工要求。在进行配置之前，需要先对其进行取样做好检测，通过实验得出相关数据，再与标准要求相对比，从而满足施工的需要。在检测结果合格之后，依据比例来进行大量的配置，保证比例的协调性。

2.3拌和混凝土

对于房屋建筑工程项目而言，对混凝土拌合也是一个重要的环节，如果拌合不规范的话，就会使得混凝土的质量达不到要求，从而对工程的建设质量产生影响。所以，在对混凝土进行拌合的时候，为了保证施工质量，可以在施工之前做好试拌，即就是依据试验所得到的的配合比来试拌，然后将试拌的混凝土样品进行检测，如果与施工要求相符的话，就可以将配合比确定下来。

2.4合理设置后浇带

①要结合房屋建筑工程具体情况科学确定后浇带的断面形式，保证混凝土结构和后浇带的断面形式是相同的。断面形式的选择需要充分考虑板和墙的厚度，如果厚度在60cm以上，就可以将企口缝给应用过来，假如厚度不超过30cm，就可以应用平直缝，假如在60~30cm之间，就应应用阶梯缝。由于平直缝的承受力没有特别好，所以在压力的作用下，对混凝土结构很容易造成变形，因此，在房屋建设中，尽可能还是不要应用平直缝。②要对后浇带浇筑明确其实际位置，就要对混凝土的构件进行受力情况的分析，应选用具备受力最小的混凝土构件。在实际实践中，通常选择梁板建筑的反弯点作为浇筑位置，不能讲剪力墙的中间位置作为后浇带。

2.5混凝土浇筑

混凝土的浇筑是一个非常重要的环节，会直接决定施工的质量。因此，这就要求施工单位对混凝土的浇筑工作加以重视，在正式进行浇筑之前，需要对模板与钢筋搭建情况进行检查，查看模板的制作安装是否与规范相符，对钢筋结构的情况进行确定。在确定好混凝土的浇筑方法以及高度智慧，应当选择有效的振捣设备。例如，在采用分层浇筑的方法时，施工单位在对每一层的浇筑高度确定好之后再将平板式或者插入式振捣器插入其中。在对混凝土浇筑的过程中，需要保证混凝土的连续性，如果出现浇筑间隔的情况，应当在混凝土的初凝时间段前。除此之外，施工单位在进行浇筑的时候，好需要对钢筋以及模板的位置进行关注，需要在剪力较小的区域预留相应的施工缝。

2.6加强对混凝土的养护

在施展加工混凝土的过程中，由于对养护管理缺少相应的保护是混凝土经常出现裂缝的原因。假如在混凝土表面出现沁水的现象，就应该立即对沁水问题进行针对性的处理，不然就极有可能在混凝土表面出现裂缝的问题，进而严重影响混凝土其质量。

结语

总之，房屋建筑工程中混凝土施工技术是一项核心内容，混凝土施工技术通常决定了混凝土的强度和寿命。对混凝土施工技术进行不断探索和创新，可以提高混凝土施工质量，从而提高整个房屋建筑的工程质量。

参考文献

[1]夏涛.房屋建筑混凝土施工技术探析[J].门窗，2016，02：74~75.

[2]樊玲玉.浅谈房屋建筑工程中混凝土施工技术[J].山东工业技术，2016，04：91.

[3]蔡廷坤.房屋建筑工程中的混凝土施工技术剖析[J].江西建材，2016，09：95+101.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/72e633f283e84a1805a69e46.html