# 基于橡胶等效动态模量的惯导减振装置设计方法

### 论文摘要

针对惯导系统小型化以及大动态、强冲击等恶劣力学环境的使用需求,开展了与惯导系统适配的橡胶减振装置的设计,并提出一种实用的基于橡胶等效动态模量的设计方法。通过理论推导加试验拟合的方法构建了橡胶材料硬度参数和动态弹性模量的等价关系式,建立了适合于工程仿真分析的橡胶减振装置数学模型,在此基础上提出橡胶减振装置设计方法。该方法改变了传统橡胶减振装置试制-试验-改进的设计流程,直接通过三维结构模型模拟出对应力学环境下系统的真实响应数值解。通过与试验结果对比,仿真值与试验值符合精度大于80%,验证了该模型及设计方法具有精度高、可操作性强、求解效率高等优点,对惯导橡胶减振装置的设计具有指导意义。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨盛林,芈小龙,王晓丹,李德春,刘伟,刘旭

关键词: 型橡胶减振器,邵氏硬度,等效动态模量,预应力模态

来源: 中国惯性技术学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,信息科技

专业: 力学,电信技术

单位: 天津航海仪器研究所,海军装备部,中船重工集团有限公司航海保障技术实验室

基金: 装备预研船舶重工联合重大基金项目（6141B04050301-04)

分类号: TN96;O328

DOI: 10.13695/j.cnki.12-1222/o3.2019.05.020

页码: 695-700

总页数: 6

文件大小: 640K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].基于耦合模态的轨道施工中弹性阻尼减振装置设计[J]. 自动化与仪器仪表 2020(05)

- [2].一种超高层建筑电磁减振装置的设计[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [3].摩擦减振装置在建筑工程中的研究及应用[J]. 山西建筑 2008(36)

- [4].基于Adams的车载多维减振装置的设计[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [5].仿生原理在汽车减振装置中的应用研究[J]. 科技资讯 2009(20)

- [6].挖坑机钻轴部分减振装置设计[J]. 林业机械与木工设备 2008(10)

- [7].磁流变减振装置的动力学参数优化[J]. 农业装备与车辆工程 2018(10)

- [8].浮筏减振装置减重及控制方法研究[J]. 机电设备 2019(04)

- [9].减振装置对惯性导航系统的性能影响分析及测试[J]. 电子测量技术 2018(18)

- [10].车削加工磁流变减振装置设计及磁路分析[J]. 机械强度 2014(03)

- [11].设计减振装置消除车削振动及噪声[J]. 机械工程师 2014(08)

- [12].三平移多维减振装置动力学及振动特性分析[J]. 机械传动 2011(11)

- [13].新型空轨车辆车体减振装置的研制[J]. 铁道车辆 2018(07)

- [14].一种液压减振装置的建模分析[J]. 流体传动与控制 2015(03)

- [15].圆球减振装置对风力发电高塔的振动控制研究[J]. 地震工程与工程振动 2012(03)

- [16].舰船推力轴承液压减振装置研究综述[J]. 船舶工程 2014(01)

- [17].磁流变动力减振装置作用下的车削系统动态性能研究[J]. 制造技术与机床 2018(11)

- [18].车床刀架磁流变减振装置设计及三维磁路分析[J]. 机械设计与研究 2013(05)

- [19].冲击压路机液压-弹簧联合减振装置研究[J]. 太原科技大学学报 2012(06)

- [20].光电平台无角位移减振装置设计研究[J]. 计算机仿真 2008(07)

- [21].磁流变弹性体隔减振装置控制器的设计与试验[J]. 实验力学 2019(05)

- [22].血液运输减振装置设计与试验研究[J]. 医疗卫生装备 2015(02)

- [23].汽车变速器隔音减振装置总成的设计[J]. 汽车实用技术 2014(08)

- [24].减振装置对悬浮红细胞运输的减振效果研究[J]. 中国输血杂志 2019(04)

- [25].带TMD减振装置的高耸设备模型风洞试验[J]. 压力容器 2016(05)

- [26].基于3-RPC并联机构的车辆座椅减振装置研究[J]. 机械设计 2015(02)

- [27].高硬度橡胶减振装置的研制[J]. 特种橡胶制品 2017(03)

- [28].洗煤厂脱介筛减振装置的研究[J]. 科技创新与应用 2020(36)

- [29].扰动状况下柴油机主动减振装置变步长算法性能分析[J]. 柴油机 2020(02)

- [30].浅析输电线路防高空坠落柔性导轨减振装置的应用[J]. 机电信息 2018(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/72fcfb304434b30421b96f2a.html