# 大流量导流洞封堵施工技术的研究与应用

### 论文摘要

云南万家口子水电站双曲拱坝导流洞封堵期水头达70 m,渗漏流量13.7 m~3/s,其导流洞封堵属于超常规隧洞渗漏封堵工程。该项目采用了大坝上游可疑漏水岸坡土石抛投、多组合灌浆,隧洞内叠梁门、大排量钢管临时排水、自落式钢闸门、水下混凝土浇筑、固结灌浆等综合施工技术,成功完成了大流量渗漏隧洞的封堵,该施工技术为同类隧洞工程的施工积累和提供了宝贵的施工经验。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 导流洞封堵施工措施

- 2.1 土石抛投+钻孔灌浆

- 2.2 临时堵头的设计

- 2.2.1 型钢叠梁门

- 2.2.2 2×4Φ800 mm排水钢管

- 2.2.3 临时堵头混凝土

- 2.2.4 自动闸放钢板门

- 3 导流洞封堵施工技术

- 3.1 施工准备

- 3.1.1 施工栈桥

- 3.1.2 风、电、混凝土供给

- 3.1.2. 1 高压供风

- 3.1.2. 2 改善洞内空气条件

- 3.1.2. 3 供电

- 3.1.2. 4 混凝土泵安装

- 3.1.3 导流洞安全调查与评估

- 3.1.4 临时堵头施工平台

- 3.1.5 主要材料、设备的洞内运输

- 3.1.6 洞内起吊装置

- 3.2 叠梁门安装

- 3.3 钢板闸门安装

- 3.4 排水钢管安装

- 3.5 第一段临时堵头混凝土浇筑

- 3.6 水下混凝土固结灌浆

- 3.7 钢板闸门的下放、排水钢管闸阀关闭

- 3.8 第二段临时堵头、永久堵头的施工

- 4 建议

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周豪新

关键词: 导流洞,渗漏,大流量,封堵,隧洞

来源: 红水河 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程

单位: 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司

分类号: TV551.1

页码: 29-31+39

总页数: 4

文件大小: 1209K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].山西盂县龙华口水库导流洞封堵设计与施工[J]. 科技创新与应用 2020(13)

- [2].中国水电五局公司承建的巴塘水电站导流洞开挖施工完成[J]. 四川水力发电 2020(03)

- [3].围岩导流洞的封堵技术探析[J]. 地下水 2020(03)

- [4].上尖坡水电站导流洞封堵施工技术[J]. 红水河 2019(01)

- [5].长河坝电站导流洞封堵施工重难点分析与关键技术措施[J]. 低碳世界 2018(08)

- [6].叶巴滩水电站导流洞布置方案优选研究[J]. 水利水电技术 2016(10)

- [7].某水库导流洞临时堵头施工技术总结[J]. 西部探矿工程 2017(07)

- [8].地质雷达勘探在某导流洞衬砌空腔检测的实例分析[J]. 珠江水运 2017(16)

- [9].浅析导流洞口工程施工技术[J]. 甘肃农业 2017(20)

- [10].丰满(重建)工程泄洪兼导流洞系统金属结构设计[J]. 东北水利水电 2015(03)

- [11].水电站导流洞封堵混凝土施工技术[J]. 技术与市场 2015(06)

- [12].翻盖闸门封堵水电站导流洞的尝试与效果[J]. 水电站机电技术 2015(05)

- [13].广安龙滩水库导流洞设计[J]. 四川水利 2020(01)

- [14].甲岩水电站导流洞进洞段设计[J]. 云南水力发电 2020(01)

- [15].丰满大坝重建工程泄洪兼导流洞变形监测资料分析[J]. 水电与抽水蓄能 2020(01)

- [16].前坪水库导流洞封堵体综合设计[J]. 治淮 2020(09)

- [17].水电站导流洞布置优化设计[J]. 中国建材科技 2017(06)

- [18].白鹤滩水电站导流洞渗水分析与处理[J]. 人民长江 2018(S1)

- [19].妙隘水库导流洞改建及封堵设计[J]. 水利水电工程设计 2018(02)

- [20].水电站导流洞围岩施工稳定性探讨[J]. 水利科学与寒区工程 2018(09)

- [21].两河口水电站导流洞出口边坡监测资料分析[J]. 内蒙古水利 2017(08)

- [22].泄洪兼导流洞开挖控制爆破振动监测分析[J]. 东北水利水电 2017(10)

- [23].锦屏一级水电站右岸导流洞衬砌破坏特征三维数值模拟[J]. 水电能源科学 2016(01)

- [24].某工程导流洞堵头混凝土温控设计[J]. 企业科技与发展 2015(01)

- [25].锦屏一级右岸导流洞出口围堰设计及施工技术研究[J]. 技术与市场 2015(06)

- [26].泽城西安水电站临时导流洞塌方原因分析及处理方案[J]. 山西水利科技 2015(02)

- [27].弄另水电站导流洞封堵闸门下闸方案探析[J]. 小水电 2010(05)

- [28].浅谈某水电站导流洞封堵门设计优化[J]. 云南水力发电 2010(06)

- [29].某水电站导流洞封堵门设计优化[J]. 水科学与工程技术 2010(06)

- [30].乌东德水电站导流洞改建体型试验研究[J]. 人民长江 2019(S2)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/734b02651e61337f448c0e63.html