# 高速公路交通安全设施养护探讨

高桂庆高朋

汇聚建设发展有限公司河南安阳456550

摘要：目前,我国高速公路行业,对交通安全设施养护重视不够,养护投资严重不足,随着高速公路建设的不断完善,高速公路及其沿线设施的养护需求越来越明显,而且,在高速公路运行中,交通安全设施承担着保障安全的重要角色,因此,需要对其进行系统的、完善的养护管理,建立交通安全设施养护效益评价及最优养护方案确定方法。为研究交通安全设施养护现状,本文通过对高速公路交通安全设施养护探的相关内容进行分析和探讨。

关键词：高速公路养护；施工区；交通安全

引言

高速公路作为一项基础设施建设项目，在我国国民经济和交通体系中的作用越来越明显。此外，高速公路交通安全设施的维护和维修也成为我们必须关注的一个方面。运营中交通安全设施的维护和维修对高速公路的舒适性、快速性、效率甚至安全性有着更大的影响。

1高速公路交通安全设施的养护与维修

高速公路交通安全设施有许多种类和项目。正确良好的维护和修理成为展示交通安全设备效果的基本条件。

1.1护栏的养护与维修

护栏在高速公路上发挥着极其重要的作用，可以提高驾驶员的安全性，降低交通事故率，并引导驾驶员的视觉。护栏的种类包括波纹护栏、横梁护栏和墙壁护栏。护栏养护时，应定期清理护栏周围的杂物和杂草；应及时更换因自然灾害或交通事故损坏的护栏；当护栏表面破损或油漆脱落时，应及时解决；护栏标高在路面加固或横断面处理过程中发生变化，应根据路面协调护栏高度；在腐蚀严重时应尽快更换护栏。护栏、监测管道和穿越管道在道路两端或道路其余部分的处理过程中，应妥善处理，避免护栏接触管道，对管道的正常使用造成损害。

1.2隔离栅栏的养护与维修

隔离栅栏是高速公路上常见的设施，用来防止与高速公路无关的人或动物出现在高速公路上，并给车辆驾驶带来危机。隔离栅栏的失窃已成为隔离栅栏中最常见的现象。这种现象不仅会给管理者带来经济损失，而且会对车辆的安全行驶造成不利影响。根据以往的经验，应该每周检查一次隔离栅栏的缺失状况，登记后应该及时通知维修人员，并且应该加强检查管理。

1.3中央隔离带的养护与维修

中央隔离带用于引导驾驶员的视线，并具有相应的安全效果。中央隔离带的维护工作应注意以下几个方面：排察是否有排水沟堵塞、堤石损坏、集水井、通讯井损坏等问题；应清除中央隔离带中的杂草，并在排水沟堵塞时及时疏浚；损坏的堤道石应尽快更换。

1.4防眩板的养护

防眩板是为了避免驾驶员对着眩晕的光线而产生的，通常设置在中央隔离带中，有三种方式，分为防眩网、防眩板和植物灌木等。防眩网通常不在高速公路上使用因为防眩网的成本相对较高，而且固化烦琐。防眩板应经常刷油漆以确保效果，那些变形严重、腐蚀严重的应该尽快维修更换。植灌木防眩使用隔离式的设置，比较合理。当前已出现各种新的防眩设施，从而对交通安全更为有利。部分省份已经使用了太阳能电池板，白天吸收太阳能，储存在太阳能电池中，夜间可以自行发光，在光线不足时也能自动启动。该技术仍在初步使用，如果该技术做得好，能够长时间发光，就可以在转弯更快的路段设置太阳能突起路标。

1.5标志的养护与维修

在所有的交通安全设施中，交通标志具有非常重要的作用，公路交通标志不仅能为人们使用时提供更加清晰、及时和充分的提示，而且能够组织和引导交通流，影响到高速公路交通运转情况以及道路运用人员对道路的认知和理解。因此，养护和维护好交通标志是极其重要的事情。应当养护好螺栓，其中包含了螺栓在防腐蚀方面的处理，老化后要及时更换。此外，标志牌应该清洗干净，标志牌每年可以清洗一次，如果污染非常严重，应及时更换反射膜，以便清晰显示。

1.6标线的养护与维修

在翻新养护标线时，应当以虚线的翻新养护作为主要方面，虚线工程量不大，可是具有分隔车辆、引导车流的良好效果，效果远远优于翻新边实线的效果。在标线翻新时要将旧标线铲除掉，只有将旧标线铲除之后，新标线才可以更加与路面贴合，才可以更加具有耐磨性，并且不容易脱落。减速标志线应在路段相对危险处设置，并在出入口设置地面信息标志线，以便很好地引导交通流，确保行车安全。

２交通安全设施养护与维修

（１）建立健全相关制度，为公路交通安全设施的维护和保养提供相应的制度保障，使公路交通安全设施保障工作能够更加及时、有效。建立健全交通安全设施的核算和检查制度，检查频率应有相关规定，最好是维修保养单位每天都要检查。在特殊天气下，应加强检查，排除隐患。（２）应当培养交通安全设施工程方面的专业化人才。对于交通安全设施行业来说，施工技术含量相对较低，许多维护交通安全设施的单位严重缺乏专业人才。培养符合标准的合格专业人员，可以有效管理和提供专业建议，从而更有利于维护和维修工作。（３）应设立专门部门对项目进行维护和修理，以确保维护和修理的及时性。此外，维修养护单位还可以加强与公路管理、收费、交警等部门的沟通与合作，并与不同的管理方法一起实施，以保证公路建设的顺利进行，为公路交通提供更可靠的行车氛围。打击盗窃交通安全设施的行为，确保公路设施的完善，加强夜间检查的频率，并确保高速公路上反光交通设施的完善。

3交通安全设施维修体会

3.1完善相关制度

为高速公路交通安全设施的维护和维护提供一定的制度保障依据，以更好地保证高速公路交通安全设施的有效管理。例如，建立和完善交通安全设施管理台账和检查制度，定期检查的频率应规定为不少于１次／月。发生自然灾害、交通事故或其他异常情况时，应及时进行额外的专项检查。公路交通安全设施维护检查人员应当每天至少对沿线设施进行一次检查，在特殊天气下，应加强检查，及时消除潜在的安全隐患。

3.2加强施工路段的巡查力度

（１）在施工路段安排至少两名安全员，随时指挥疏导车辆。（２）随时检查工作现场的施工标志牌是否摆放合理，施工人员的标志服是否穿戴整齐；。（３）检查施工人员有没有违规操作，如发现问题，及时纠正。（４）检查机械设备有没有故障，如有故障，及时排除。

3.3加强养护维修机械设备的管理

（１）对养护维修机械设备实行专机、专人负责制；对新购或维修的机械设备，必须经过检查、保养、试运转，鉴定合格后才能正式投入使用。（２）要严格遵守安全操作规程，保证机械设备的安全生产。（３）要对机械设备适时保养、及时修理，经常保持机械设备完好状态，以延长机械设备的使用寿命。（４）运输车辆必须是设计最高时速不低于７０ｋｍ的机动车。（５）运输车辆必须证照齐全、车况良好。（６）养护维修车辆必须在其醒目部位悬挂“养护维修”标志牌。（７）养护维修车辆在高速公路上必须遵守道路交通安全法律、法规和规章制度。这样才能确保安全施工，避免发生事故。

3.4培养高速公路交通安全设施工程专业人才

在交通安全设施这个行业，施工技术含量相对较低，许多从事交通安全设施养护与维修的单位缺少真正的专业人才。

结束语

良好的交通安全设施不但可以美化交通环境，还能够协调不同的景观，具有活跃驾驶人员视觉的效果，为司乘人员带来更为舒适、安全、便捷的服务。高速公路在养护时应当强化巡查力度，日常工作的编排应当严格依照制度进行。养护的过程中应当强化质量检查，严格按照规范的标准执行。应当强化人员在安全知识方面的教育，并且应当搭配完善的安全设备。积极运用新工艺以及新技术，提升工作效率，从而才可以将高速公路的安全性进行提升，确保道路能够更为顺畅，真正将高速公路交通安全设施的养护与维修工作做好。

参考文献

[1]周志高．高速公路安全管理对策初探[J].改革与开放，2017（16）：103．

[2]王晓文．浅析高速公路安全管理[J].山西科技，2018（5）：18－19．

[3]王刚．高速公路养护中的安全管理浅析[J].科技与企业，2019（19）：64．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/73511ea2e79ab0f557cb8ecd.html