# SLM成形17-4PH不锈钢尺寸相对密度、精度和表面粗糙度研究

### 论文摘要

17-4PH不锈钢应用十分广泛。采用激光选区熔化成形（Selective Laser Melting,SLM）技术可以无需磨具直接制备形状十分复杂的高性能金属零件。系统地研究了工艺参数对SLM成形17-4PH不锈钢的相对密度、尺寸精度和表面粗糙度的影响。结果表明:扫描速度对以上参数的影响很大。随着扫描速度的增加,相对密度先增加后减少,尺寸偏差减少。随激光功率增加和层厚减小,其相对密度和尺寸偏差均增大,扫描间距的影响不明显。当扫描间距较小时,随扫描速度增加,表面粗糙度先增加后减小;当扫描间距较大时,随扫描速度增加,表面粗糙度先减小后趋于稳定。优化的工艺参数下,Ra可以小于10 mm。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验装备及方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验装备及方法

- 2.3 分析测试方法

- 3 实验及结果分析

- 3.1 致密度

- 3.2 尺寸精度研究

- 3.3 表面粗糙度

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 戴世民,徐志明,胡志恒,朱海红,肖飞,柯林达,曾晓雁

关键词: 激光选区熔化成形,不锈钢,尺寸精度,表面粗糙度,致密度

来源: 光学与光电技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 华中科技大学武汉光电国家研究中心,上海电气集团股份有限公司,上海航天精密机械研究所

基金: 2017年度上海市军民融合专项资金与“SLM技术应用于运载火箭不锈钢异形法兰的工艺研究”项目资助

分类号: TG665;TG142.1

DOI: 10.19519/j.cnki.1672-3392.2019.02.003

页码: 13-19

总页数: 7

文件大小: 2273K

下载量: 227

### 相关论文文献

- [1].冷轧汽车板表面粗糙度影响因素分析[J]. 金属世界 2019(03)

- [2].探讨表面粗糙度光学测量方法研究进展[J]. 通讯世界 2017(06)

- [3].航空制造数控加工表面粗糙度预测研究[J]. 现代工业经济和信息化 2016(06)

- [4].用印刷表面粗糙度测试生活用纸手感的探索[J]. 造纸科学与技术 2016(03)

- [5].加工参数及刀具结构对表面粗糙度的影响[J]. 装备制造技术 2015(06)

- [6].镗孔表面粗糙度质量差的原因分析[J]. 金属加工(冷加工) 2016(09)

- [7].连杆衬套表面粗糙度评定方法对比分析[J]. 表面技术 2013(06)

- [8].铸造表面粗糙度评价标准及检测方法评述[J]. 铸造 2014(04)

- [9].影响化工机械表面粗糙度的因素及改善措施[J]. 民营科技 2012(03)

- [10].喷丸材料及粒径对300M钢原始表面粗糙度的影响[J]. 材料保护 2011(07)

- [11].表面粗糙度的形成及控制探讨[J]. 职业 2010(11)

- [12].便捷的表面粗糙度代号标注系统的开发[J]. 机械 2009(02)

- [13].碳/碳复合材料表面粗糙度对成骨细胞生长行为的影响[J]. 无机材料学报 2008(02)

- [14].切削加工表面粗糙度的成因及其改善措施[J]. 大众科技 2008(04)

- [15].基于支持向量机的蠕墨铸铁表面粗糙度预测[J]. 表面技术 2020(02)

- [16].架空输电导线表面粗糙度的实验研究[J]. 电力科学与工程 2020(05)

- [17].塑料模具表面粗糙度变化机理及影响因素分析[J]. 工程塑料应用 2017(06)

- [18].平整工艺对不锈钢表面粗糙度的影响分析[J]. 山西冶金 2016(02)

- [19].基于多元回归分析的表面粗糙度预测模型建立[J]. 科技经济市场 2013(11)

- [20].影响化工机械表面粗糙度的因素与措施[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(09)

- [21].恒流微弧氧化工艺参数对膜层表面粗糙度的影响[J]. 材料保护 2009(07)

- [22].冷轧钢板表面粗糙度影响因素分析[J]. 鞍钢技术 2008(05)

- [23].发动机缸体接合面表面粗糙度与密封性关系研究[J]. 工程机械 2020(09)

- [24].激光选区熔化纯铜成形件上表面粗糙度的研究[J]. 应用激光 2018(02)

- [25].精确控制复合斜面表面粗糙度的铣加工[J]. 金属加工(冷加工) 2017(11)

- [26].满足排气管镗车连接颈表面粗糙度要求的措施[J]. 金属加工(冷加工) 2016(08)

- [27].表面粗糙度幅度参数的选用[J]. 企业导报 2013(09)

- [28].切削加工表面粗糙度预测方法[J]. 组合机床与自动化加工技术 2013(08)

- [29].毛细管内表面粗糙度对除湿机性能影响的试验研究[J]. 流体机械 2011(01)

- [30].摩托车轮辋配合孔表面粗糙度正交试验研究(2)[J]. 摩托车技术 2008(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/73d31d6c7c1fd4c4aa091471.html