# 通信波段单光子频率上转换探测及其量子层析标定

### 论文摘要

近几年来,同时基于光纤传输和星地传输的量子保密通信发展迅猛,世界主要国家高度关注量子信息技术发展,甚至上升为国家战略。早在2013年,我国就前瞻部署了世界首条远距离量子保密通信“京沪干线”,率先开展了相关技术的应用示范并取得系列宝贵经验。随着量子信息技术的不断发展,量子信息最常用的载体——通信波段红外光子的单光子探测技术也被推动向前。然而当前应用较广的近红外单光子探测器如InGaAs APD和SNSPD等都有比较明显的缺点。基于频率上转换的单光子探测技术在近红外光子和Si-APD之间架起了桥梁。Si-APD在可见光波段具有高探测效率和低暗计数,可在常温下工作,结构紧凑,价格相对低廉。将近红外单光子转换到可见光波段后使用Si-APD进行光子探测可以充分利用其探测优势。已经证明高效率低噪声的单光子频率上转换可以实现保留初始单光子信号的量子态,这使得上转换单光子探测器能被应用于量子信息技术领域。针对当前近红外上转换单光子探测器探测带宽、滤波效率和量子特征等问题,本论文做了以下探究和验证工作:研究了泵浦带宽对于上转换探测器探测信号带宽的影响,实现了带宽为7.2 nm的近红外单光子上转换和探测;进行了基于Ⅱ类相位匹配的单光子上转换实验,研究了偏振滤波应用于上转换探测器的滤波效果;将量子探测器层析技术应用于近红外单光子频率上转换探测器,对其进行全面的量子表征等。本文的主要研究成果和创新点概括如下:1.为了提高上转换探测带宽,提出了一种基于宽带泵浦的宽带近红外单光子频率上转换探测方案并进行实验验证。首先推导了上转换过程中信号带宽和泵浦宽度的关系,证明了满足相位匹配的条件下转换信号带宽与泵浦带宽成正比。搭建一套宽带信号和泵浦同步激光源和基于PPLN晶体的上转换系统,在不依赖温度调谐和角度调谐的情况下,使用线宽为10 nm的1.04μm泵浦实现了7.2 nm的通信波段单光子上转换,转化效率最高达到18.6%,和频光带宽为0.2 nm,实现了36的带宽压缩比。并对群速度色散引起的走离进行了计算。此外还探究了不同泵浦功率对单光子水平的宽带转换效率和系统暗计数的影响。2.为了进一步提高对上转换过程中噪声的滤波效果,提出了一种基于Ⅱ类相位匹配的单光子频率上转换实验和偏振滤波方案并进行实验探究。先对上转换过程中噪声的来源进行分析,推导了基于Ⅱ类相位匹配的上转换的和频光子和噪声的偏振态。搭建了一个基于Ⅱ类相位匹配的单光子频率上转换探测器,在1.85 mW泵浦功率下探测效率约为0.07%。使用偏振滤波器件能过滤掉95.4%的泵浦倍频噪声,同时对和频光子透过率接近100%。3.为了探究单光子频率上转换探测器是否具有量子特性,进行了红外单光子频率上转换探测器的量子层析实验。以一台自搭建的基于同步泵浦的近红外上转换单光子探测器为表征对象,该探测器对1558 nm的单光子信号具有37.6%的探测效率,量子转换效率达到84.4%,同时暗噪声只有300 counts/s。以不同平均光子数的相干态为探针,对探测器进行了量子探测器层析,并根据量子层析数据进行了探测器的POVM矩阵重建。重构了探测器的Wigner函数,Wigner函数原点处负值的存在证明了探测器具有量子特征。

### 论文目录

- 内容摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 背景介绍

- 1.2 频率上转换探测技术的发展历史和最新进展

- 1.3 论文的内容安排

- 第二章 理论基础

- 2.1 基于和频过程的单光子频率上转换技术

- 2.2 高效的准相位匹配技术

- 2.3 单光子频率上转换晶体

- 2.4 本章小结

- 第三章 近红外单光子的宽带上转换与探测

- 3.1 实现宽带红外信号频率上转换的方案

- 3.1.1 非均匀极化周期晶体调谐

- 3.1.2 温度调谐和温度梯度控制宽带转换

- 3.1.3 角度调谐

- 3.1.4 泵浦波长调谐

- 3.1.5 基于Ⅱ类相位匹配的宽带转换

- 3.2 宽带泵浦上转换过程的理论分析与模拟

- 3.3 信号源与泵浦源

- 3.3.1 信号源

- 3.3.2 同步泵浦源

- 3.4 宽带上转换实验设计

- 3.5 实验结果与分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于Ⅱ类准相位匹配的单光子上转换探测

- 4.1 上转换探测器的滤波方案比较

- 4.2 基于Ⅱ类准相位匹配的频率上转换理论

- 4.3基于Ⅱ类相位匹配的单光子频率上转换实验

- 4.3.1 实验装置

- 4.3.2 转换效率温度曲线

- 4.4 噪声分析与偏振滤波测试

- 4.5 本章小结

- 第五章 高效近红外单光子上转换探测器的量子层析

- 5.1 量子层析概述

- 5.1.1 量子态层析、量子过程层析和量子探测器层析

- 5.1.2 量子探测器表征

- 5.2 单光子探测器层析理论模型

- 5.2.1 量子层析和正算子取值测度

- 5.2.2 Wigner函数

- 5.2.3 单光子探测器模型

- 5.3基于频率上转换探测器的单光子探测实验

- 5.3.1 信号源与同步泵浦源

- 5.3.2 频率上转换实验装置

- 5.3.3 上转换近红外单光子探测器的参数评估

- 5.4 上转换探测器层析

- 5.4.1单光子上转换探测器层析实验

- 5.4.2 通过QDT重建POVM

- 5.4.3 通过探测器参数模拟POVM

- 5.4.4 重建Wigner函数

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 在学期间所取得的科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 马建辉

导师: 武愕

关键词: 单光子探测,频率上转换,红外光子灵敏探测,宽带上转换,类相位匹配,偏振滤波,量子探测器层析

来源: 华东师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,电信技术

单位: 华东师范大学

分类号: O413;TN918

DOI: 10.27149/d.cnki.ghdsu.2019.000254

总页数: 113

文件大小: 4257K

下载量: 38

### 相关论文文献

- [1].高性能单光子探测技术研究进展[J]. 中国基础科学 2020(01)

- [2].单光子卫星的量子通信噪音影响与干扰问题[J]. 信息系统工程 2016(12)

- [3].基于单光子检测的无线光通信关键技术[J]. 军事通信技术 2015(03)

- [4].单光子探测技术[J]. 物理学进展 2010(03)

- [5].基于信道容量的单光子探测研究[J]. 光通信技术 2010(03)

- [6].单光子捕获概率仿真计算方法的研究[J]. 微计算机信息 2009(04)

- [7].单光子干涉和纠缠测量[J]. 激光杂志 2018(06)

- [8].超导纳米线单光子探测器件的单光子响应[J]. 科学通报 2009(16)

- [9].我国单光子探测器探测效率超百分之九十[J]. 河南科技 2019(26)

- [10].基于噪声平衡抑制的近红外单光子高速探测方法[J]. 红外与毫米波学报 2016(05)

- [11].基于热敏超导边界转变传感的单光子探测技术[J]. 物理学进展 2010(04)

- [12].超短光脉冲波形对门模单光子探测的影响[J]. 光子学报 2009(09)

- [13].单光子测距回波特征研究与仿真[J]. 电光与控制 2016(01)

- [14].单光子雪崩二极管探测系统测试与设计分析[J]. 半导体技术 2010(08)

- [15].一维耦合共振波导中单光子的传输[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [16].宣布式可控波形单光子的产生和应用[J]. 中国科学:信息科学 2014(03)

- [17].空间目标单光子探测建模及实验验证[J]. 科学技术与工程 2010(30)

- [18].超导单光子探测器件直流特性研究[J]. 低温与超导 2008(12)

- [19].单光子探测峰值扫描法高精度光纤传输时间测量研究[J]. 中国激光 2015(05)

- [20].基于单光子探测的超声空化强度测量方法[J]. 仪表技术 2015(06)

- [21].单光子波长调制吸收光谱用于1.5μm激光器的波长锁定[J]. 物理学报 2012(10)

- [22].超导纳米线单光子探测器动态电感研究[J]. 低温与超导 2012(11)

- [23].3,6-和2,7-咔唑衍生物单光子和双光子吸收性质的理论研究[J]. 高等学校化学学报 2010(01)

- [24].基于互认证的三维单光子量子安全直接通信[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [25].量子密钥分发用门模单光子探测的仿真和实验[J]. 黄石理工学院学报 2008(04)

- [26].基于微通道板的单光子激光测高技术研究[J]. 光学学报 2018(12)

- [27].超导纳米线单光子探测器偏置电源系统设计[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2016(04)

- [28].美国科学家开发出采用单光子上转换器的红外光谱仪[J]. 红外 2010(05)

- [29].单光子同步探测中的后脉冲特性分析[J]. 测试技术学报 2008(06)

- [30].发射单光子计算机断层扫描在关节置换感染翻修中的应用价值[J]. 中国骨伤 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/73fa869b85744f93bf71ec6e.html