# 考虑煤体蠕变的瓦斯渗流规律及抽采钻孔布置

### 论文摘要

为了研究深部煤体蠕变对瓦斯渗流的影响,建立了考虑蠕变作用下煤体变形场、瓦斯扩散场及瓦斯渗流场多场耦合的数学模型,以陕西彬长胡家河矿业有限公司煤层瓦斯赋存及地质条件为依据,模拟分析了煤层瓦斯抽采动态变化规律,通过现场监测验证了数学模型的正确性、合理性、可靠性及工程适用性。研究结果表明:①煤层瓦斯压力随距抽采钻孔距离的增加而增大,距钻孔越近,瓦斯压力梯度越大,煤体渗透率比值越大,在远离钻孔处瓦斯压力和渗透率比值均逐渐趋于稳定。②在瓦斯抽采初期,距钻孔越近煤体的瓦斯压力降低幅度越大,随着抽采时间延长,瓦斯压力降低的幅度逐渐变缓;在瓦斯抽采初期,距钻孔较近煤体的渗透率比值增加幅度较大,随着抽采时间的延长,在应力和瓦斯压力共同作用下,煤体的蠕变变形导致渗透率比值增加的趋势趋于平缓。③与单孔瓦斯抽采相比,双孔抽采可显著降低煤层瓦斯压力;钻孔间距越小,不同抽采时间内两钻孔间的瓦斯压力梯度越小,但随着抽采时间延长,瓦斯抽采效率越低;结合陕西彬长胡家河矿业有限公司瓦斯赋存条件,确定其瓦斯抽采钻孔最合理间距为2m。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 煤体蠕变作用下瓦斯渗流多场耦合数学模型

- 1.1 煤体蠕变模型

- 1.2 煤体变形控制方程

- 1.3 孔隙率和渗透率控制方程

- 1.4 煤基质瓦斯扩散控制方程

- 1.5 裂隙瓦斯渗流控制方程

- 2 煤层瓦斯抽采几何模型

- 3 数值模拟结果与分析

- 3.1 模型验证

- 3.2 单孔抽采瓦斯压力与渗透率的空间演化规律

- 3.3 单孔抽采瓦斯压力与渗透率的时间演化规律

- 3.4 双孔抽采钻孔合理间距

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋红立,赵洋,李庆钊

关键词: 瓦斯抽采,煤体蠕变,瓦斯渗流,煤层瓦斯压力,渗透率,多场耦合,钻孔布置,钻孔间距

来源: 工矿自动化 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 陕西彬长胡家河矿业有限公司,中国矿业大学安全工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51574230,51974303)

分类号: TD712

DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019060037

页码: 42-48

总页数: 7

文件大小: 243K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].粒径-温度耦合作用下煤中瓦斯解吸规律试验研究[J]. 煤矿安全 2019(12)

- [2].高瓦斯隧道施工第三方瓦斯监管单位控制要点[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(18)

- [3].分析如何保证救护队在矿井启闭排放瓦斯工作中的安全[J]. 当代化工研究 2019(17)

- [4].不同粒度煤的瓦斯解吸扩散规律实验研究[J]. 中国安全生产科学技术 2019(12)

- [5].不同温度压力下低渗煤体瓦斯的解吸规律[J]. 煤炭技术 2020(01)

- [6].瓦斯隧道施工降效分析研究[J]. 建筑安全 2020(03)

- [7].铁路瓦斯隧道若干技术问题的探讨[J]. 高速铁路技术 2020(01)

- [8].油气田瓦斯隧道通风防灾优化研究[J]. 河南城建学院学报 2020(01)

- [9].阳煤二矿桑掌乏风瓦斯氧化发电工程设计运行[J]. 中国煤层气 2020(01)

- [10].分析矿井通风、防治瓦斯、煤尘及防灭火的发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [11].掘进工作面末端通风及瓦斯管理方式探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

- [12].煤岩瓦斯动力灾害新分类及诱发转化条件分析[J]. 石化技术 2020(03)

- [13].分析综采工作面的通风瓦斯管理工作[J]. 当代化工研究 2020(09)

- [14].公路隧道瓦斯工区分级指标研究[J]. 山西建筑 2020(12)

- [15].铁路瓦斯隧道独头施工通风数值模拟分析[J]. 四川建筑 2020(02)

- [16].浅谈通风瓦斯存在的安全问题[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(01)

- [17].高瓦斯隧道施工中设备防爆改装方案探讨[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [18].瓦斯形成类型研究[J]. 当代化工研究 2020(15)

- [19].山区高速公路隧道的瓦斯预测方法及施工技术[J]. 中国公路 2020(13)

- [20].论智慧瓦斯电厂的优越性[J]. 现代工业经济和信息化 2019(08)

- [21].煤样瓦斯多次充气吸附过程温度变化规律[J]. 煤炭工程 2019(11)

- [22].煤岩瓦斯扩散特性试验研究[J]. 水力采煤与管道运输 2018(03)

- [23].不同压力阶段下温度对瓦斯解吸规律实验研究[J]. 煤矿安全 2016(11)

- [24].瓦斯水合物形成过程的电阻特性[J]. 黑龙江科技大学学报 2016(06)

- [25].油气管道瓦斯隧道的设计及施工[J]. 天然气与石油 2016(06)

- [26].煤储层特征对瓦斯解吸影响[J]. 煤炭技术 2017(01)

- [27].突出煤体的瓦斯解吸特征及其影响因素分析[J]. 矿业安全与环保 2017(01)

- [28].煤中瓦斯包分布特征研究[J]. 地下空间与工程学报 2017(01)

- [29].新型全自动瓦斯解吸仪的研制与应用[J]. 中国高新技术企业 2017(04)

- [30].高瓦斯煤矿采掘中的通风技术及安全管理分析[J]. 技术与市场 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/73fcaee3d4b61c06fdc15923.html