# 空间直线度论文_王华,侯岱双,张爽,高金刚

导读:本文包含了空间直线度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:直线,误差,空间,算法,最小,步长,坐标。

### 空间直线度论文文献综述

王华,侯岱双,张爽,高金刚[1]（2019）在《列车车轴空间直线度检测》一文中研究指出为了准确、快速地测量列车车轴的空间直线度,构建了列车车轴空间直线度测量系统,对所述测量系统采用的空间圆拟合、空间直线拟合、直线度测量等算法进行研究。首先,根据被测对象的特征介绍了基于空间平面与空间球相切空间圆拟合算法;然后,利用随机采样一致性(RANSAC)算法迭代出符合模型的最佳点集,在列车车轴截面空间圆拟合获取的数据基础上对列车车轴截面空间圆圆心所处数据进行分析,并利用狼群算法拟合空间直线,即通过空间截面所处位置的列车车轴截面空间圆的圆心坐标拟合列车车轴空间直线;最后,利用狼群算法对列车车轴空间直线度进行测量,并把测量数据与激光跟踪仪数据进行对比。实验结果表明:基于狼群算法的列车车轴空间直线度测量精度为0.01 mm,能够满足列车车轴空间直线度测量的高精度、高稳定性及测量重复性等要求。(本文来源于《计算机应用》期刊2019年10期）

陈君宝,王宸,王生怀[2]（2018）在《基于变步长天牛须搜索算法的空间直线度误差评定》一文中研究指出为提高空间直线度评定精度,建立了空间直线度数学模型。采用变步长天牛须搜索算法对目标函数进行求解,主要包括天牛须搜索及变步长等步骤。针对原始天牛须搜索算法求解精度不高,易陷入局部最优等问题,设计变步长方法,增强算法多样性,从而充分提高计算精度。对其进行求解,并根据终止准则得到计算结果,将该寻优结果与其他方法的评定结果相比较,验证了该算法的可行性及优越性。(本文来源于《工具技术》期刊2018年08期）

杨洋,李明,顾京君,王宸,韦庆玥[3]（2018）在《混合教与学算法在空间直线度评定中的应用》一文中研究指出在最小区域准则条件下,为了提高空间直线度的评定精度,将教与学算法运用于空间直线度的误差评定中。汲取混合蛙跳算法的种群分组策略、洗牌策略和局部更新策略等算法思想,并将其引入到教与学优化算法(TLBO)的班级初始化与教学阶段之中,从而设计了一种混合教与学算法(HTLBO),用以增加学生个体间的信息交互能力和局部搜索能力,进一步增强算法的寻优能力。最后,通过采用两组空间直线度误差算例对HTLBO算法进行实例验证,并将实验结果与其他常用算法计算结果进行了对比,结果表明:HTLBO算法在空间直线度误差评定过程中,搜索能力强,收敛速度快,能够对空间直线度进行较高精度的评定。(本文来源于《计量学报》期刊2018年01期）

罗钧,麻锦侠,刘学明,张平,黄守国[4]（2016）在《叁维坐标点集的空间直线度高精度快速评定》一文中研究指出针对3维坐标点集合空间直线度误差评定时出现的精度不高、评价效率低的问题,提出一种具有较高精度和较好鲁棒性的3点高精度快速算法(3PHFA).该算法依据国家标准规定的空间直线度有效判别形式,通过3维最小二乘法(3DLSA)拟合、空间坐标转换、坐标投影和确定最小包容圆(MCC),并最终确定最小包容圆柱面(MCS).通过在3DLSA基础上增加高效搜索算法,空间直线度评定精度提高约20%,耗时1s以内.对比不同评定算法表明:3PHFA具有效率高、精度高、鲁棒性好的优点,其误差评定精度全面优于3DLSA,适用于叁坐标测量机(CMM)这类实时处理系统,具有良好的实用价值.(本文来源于《上海交通大学学报》期刊2016年05期）

秦令剑[5]（2014）在《基于Hausdorff距离的线轮廓度和空间直线度误差评定》一文中研究指出Hausdorff距离作为一种相似性测度被广泛应用于各种工程领域,如图像匹配、模式识别、计算机视觉和指纹认证,其中在机械领域中被应用于CAD/CAM、触觉仿真、机器人路径规划、曲线/曲面逼近中。随着科学技术的发展,针对离散几何对象Hausdorff距离的研究已经被应用于相关的工程领域。但是,针对连续几何对象间Hausdorff距离的研究依然较少,只有少数学者对自由曲线/曲面间Hausdorff距离的计算进行过研究。本文主要研究自由曲线间Hausdorff距离的计算,并将其应用于形状和位置误差评定中。主要内容包括：首先,研究了点到参数曲线/曲面最小距离的计算,使用以细分算法为基础的全局算法,将计算点到Bezier曲线/曲面最小距离的数学运算转化成为直观的曲线/曲面与参数轴/参数平面的相切问题,建立相应的数学模型,采用细分搜索策略,从而实现了全局求解。该算法求解中不需要提供初始值,且具有较好的稳定性,在该算法的基础上,通过与牛顿迭代法相结合进一步提高了计算效率。其次,本文对自由曲线间Hausdorff距离点对可能存在的几种情况进行讨论,并给出了对应的约束方程。提出了自由曲线间近似与精确Hausdorff距离的计算方法,首先离散化求解其近似解；然后根据子曲线的特点建立相应的局部优化模型,获取精确解。该方法将自由曲线间Hausdorff距离的计算转化为点到曲线/曲面最小距离的计算,提高了计算效率和稳定性,并给出了相应的计算实例验证其正确性。最后,将Hausdorff距离应用于形状和位置误差评定中,在满足最小条件的前提下,提出了基于最小单向Hausdorff距离的线轮廓度和空间直线度误差评定方法,建立了相应的非线性数学模型,并对模型进行了线性化处理。其中在对空间直线度的误差评定中,对非线性模型线性化处理产生的误差进行了分析,给出了针对该非线性模型的最小条件判别准则和MATLAB求解函数。最后分别给出了线轮廓度和空间直线度误差评定的实例,通过与已有的计算结果进行比较证明本文方法具有较高的评定精度,同时算法稳定性好、实用性强。(本文来源于《大连理工大学》期刊2014-05-01）

王炳杰,赵军鹏,王春洁[6]（2014）在《基于叁维最小二乘方法的空间直线度误差评定》一文中研究指出空间直线度误差是评定机械产品精度的一项重要指标,实际工程中对空间直线度误差评定算法的精度要求越来越高.为了准确评定空间直线度误差,参照国家标准(GB/T 11336—2004),采用叁维最小二乘方法建立了空间直线拟合的数学模型,并给出了该数学模型的精确解.基于最小二乘拟合中线,采用空间投影、坐标变换和格点法求得最小二乘中线包容圆柱面直径.采用数值算例验证了新方法的有效性.提出的空间直线度误差评定方法精度高、鲁棒性好且易于编程实现.(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2014年10期）

刘承雨,李郝林[7]（2013）在《基于坐标变换原理的空间直线度误差评定》一文中研究指出基于坐标变换原理和增量算法,提出一种空间直线度误差评定方法。将空间直线度误差评定转化为平面直线度误差和平面点集最小外接圆的评定。通过对比实验验证了所提出方法的可行性,而且该方法数学模型简单、计算过程简便、评定精度较高。(本文来源于《现代制造工程》期刊2013年03期）

林翔[8]（2012）在《空间直线度误差新算法及其编程》一文中研究指出对于空间直线度误差,通过"最小二乘法"或其他现行的算法,可以得到基准直线,但精度欠佳。在获取初步基准直线的基础上,有意识地"移动"、"转动"该直线,把直线度误差计算值进一步下降,向"最小包容区域"逼近,最终获得的直线度误差值真正符合"最小条件"判定准则。(本文来源于《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》期刊2012年01期）

谢江平[9]（2012）在《空间直线度测量中的DSP图像处理技术和误差评定》一文中研究指出空间直线度误差测量是几何量计量领域的一个基本项目，也是工程制造中重要的检测项目。随着科学技术进步，对直线度测量的量程、精度等有了更高的要求。本文利用光学性能优良的无衍射光作为空间直线基准，用CCD作为体现直线度偏差的测量器件，以TI公司DM6437作为数据处理核心，开发出一套能够用于中长距离空间直线度误差测量的系统。课题中主要任务可以分为叁个部分：（1）提出了适用于无衍射光图像特点的处理算法本文对无衍射光贝塞尔图像特性进行分析，充分利用主要特点开发图像处理算法。在考虑到定点DSP对算法的兼容性后，提出了以局部二次重心法结果作为一次初步中心，以广义Hough变换得到二次中心，然后以二次中心生成整个圆弧，最后对组成圆弧的所有统计特征点进行最小二乘法拟合椭圆，得到贝塞尔图像的亚像素级坐标中心。并用实验图像对算法进行了验证。（2）开发了基于DSP的图像处理应用软件针对本系统中CCD采集到的贝塞尔图像视频流的处理，选择利用TI公司的多媒体数字信号处理器DM6437作为处理平台。先对DM6437性能和视频流处理过程进行了介绍，分析了YUV视频格式中信号存储方式。然后在开发基于DSP的处理软件时，选择基于GIO/FVID的设备驱动模型，在应用层调用封装好的FVID函数进行视频通道管理。（3）提出了结合中垂面投影和定向旋转轴线的误差评定方法结合中垂面投影和定向旋转轴线的思想，本文提出了一种新的空间直线度误差评定方法。经过实验数据的分析和对比验证，本方法的计算过程中搜索方向明确，无反复迭代，鲁棒性好，结果准确性好。最后对一段车床导轨进行了直线度测量，验证了本文测量系统和误差评定方法的可靠性。(本文来源于《华中科技大学》期刊2012-01-01）

张新宝,谢江平[10]（2011）在《空间直线度误差评定的逼近最小包容圆柱法》一文中研究指出针对目前空间直线度误差评定中结果误差过大或者因采用进化算法耗时太长的问题,提出一种定向旋转包容圆柱轴线的方法.通过将测量点投影至最小二乘中线的中垂面,在中垂面内求出满足国标要求的2种情况的最小包容圆.针对2点在包容圆上的情况,做2次坐标变换,然后确定搜索方向,定向旋转圆柱体轴线,找到更加接近最小包容圆柱体的轴线,从而得到更小的空间直线度误差评定值.本方法主要计算过程中的搜索方向明确,无反复迭代,鲁棒性好.数据实验表明:本方法得到的误差评定结果比其他几种方法的都小,结果更接近真实值,适合于直线度误差评定精度要求高的场合.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2011年12期）

### 空间直线度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高空间直线度评定精度,建立了空间直线度数学模型。采用变步长天牛须搜索算法对目标函数进行求解,主要包括天牛须搜索及变步长等步骤。针对原始天牛须搜索算法求解精度不高,易陷入局部最优等问题,设计变步长方法,增强算法多样性,从而充分提高计算精度。对其进行求解,并根据终止准则得到计算结果,将该寻优结果与其他方法的评定结果相比较,验证了该算法的可行性及优越性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空间直线度论文参考文献

[1].王华,侯岱双,张爽,高金刚.列车车轴空间直线度检测[J].计算机应用.2019

[2].陈君宝,王宸,王生怀.基于变步长天牛须搜索算法的空间直线度误差评定[J].工具技术.2018

[3].杨洋,李明,顾京君,王宸,韦庆玥.混合教与学算法在空间直线度评定中的应用[J].计量学报.2018

[4].罗钧,麻锦侠,刘学明,张平,黄守国.叁维坐标点集的空间直线度高精度快速评定[J].上海交通大学学报.2016

[5].秦令剑.基于Hausdorff距离的线轮廓度和空间直线度误差评定[D].大连理工大学.2014

[6].王炳杰,赵军鹏,王春洁.基于叁维最小二乘方法的空间直线度误差评定[J].北京航空航天大学学报.2014

[7].刘承雨,李郝林.基于坐标变换原理的空间直线度误差评定[J].现代制造工程.2013

[8].林翔.空间直线度误差新算法及其编程[J].佛山科学技术学院学报(自然科学版).2012

[9].谢江平.空间直线度测量中的DSP图像处理技术和误差评定[D].华中科技大学.2012

[10].张新宝,谢江平.空间直线度误差评定的逼近最小包容圆柱法[J].华中科技大学学报(自然科学版).2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/740baa9563efc69f41a40cd3.html