# 裂隙岩体力学特性及损伤演化颗粒流模拟研究

### 论文摘要

随着我国长大公路隧道建设的高速发展,隧道在施工过程中面临的地质条件越来越复杂,围岩内存在的节理裂隙破坏了岩体的整体性,降低了围岩稳定性,给隧道工程的施工建设带来极大的安全隐患。因此,开展隧道围岩裂隙岩体力学特性和破裂机理研究具有重要的理论意义和实际意义,通过该研究可为提高工程地质灾害防治技术和隧道建设水平奠定理论基础。本文以鸿图嶂隧道为研究背景,采用现场调查、理论分析及离散元颗粒流数值模拟等方法,进行了单轴压缩及三轴压缩模拟试验,结合应力-应变曲线分析研究了隧道围岩裂隙岩体的力学特性并获取了相关力学参数,结合微观和宏观方面分析了裂隙岩体的损伤演化破裂机理,得出的结论如下:（1）基于鸿图嶂隧道沿线的勘察钻孔信息,分析调查了节理的倾向、倾角、平均迹长、线密度等几何参数及其概率分布,建立了隧址区岩体二维随机裂隙网络,并基于此裂隙网络计算出岩体表征单元体尺寸为10×10m。（2）根据隧道围岩裂隙岩体应力应变曲线特点可知裂隙岩体表现出明显的弹塑性,不同风化程度的花岗岩裂隙岩体的应力-应变曲线可划分为四种类型;裂隙岩体的抗压强度及弹性模量表现出明显的的各向异性,岩体内部的节理分布特征是造成这一现象的重要原因;围压条件下的裂隙岩体的塑性变形能力、强度、延性明显提高,并确定了风化花岗岩工程岩体的c、φ值。（3）结合裂隙岩体弹性模量的折减及韦布尔材料强度模型建立了初始损伤与荷载损伤共同作用下的裂隙岩体损伤演化模型及损伤本构模型,探究了裂隙岩体的损伤演化过程及破裂机制,该模型能较好的表征裂隙岩体在单轴压缩作用下的力学特征及损伤演化规律。裂隙岩体的节理尖端处微裂纹的萌生,扩展构成了裂隙岩体损伤演化,微裂纹在弹性阶段缓慢增长,在塑性阶段加速发展,峰值强度点是微裂纹发展的拐点,在残余变形阶段,微裂纹几乎不再发展。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究意义及选题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文主要研究内容及方法

- 2 隧道围岩离散裂隙网络模型

- 2.1 鸿图嶂工程概况

- 2.2 随机节理二维网络模拟

- 2.3 隧址区离散裂隙网络建立

- 3 等效岩体模型建立及尺寸效应研究

- 3.1 PFC2D颗粒离散元理论基础

- 3.2 完整岩石模型的建立及细观参数标定

- 3.3 裂隙岩体力学参数尺寸效应

- 4 裂隙岩体等效力学特性

- 4.1 单轴压缩试验下不同风化程度花岗岩岩体的应力应变特征

- 4.2 三轴压缩试验下不同风化程度花岗岩岩体的应力应变特征

- 4.3 裂隙岩体力学特征各向异性研究

- 5 裂隙岩体损伤演化分析

- 5.1 裂隙岩体完整性评价

- 5.2 裂隙岩体损伤本构模型建立

- 5.3 损伤演化过程及破裂机理

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 :攻读硕士学位期间参与撰写的学术论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 宋文超

导师: 李小青

关键词: 裂隙岩体,离散裂隙网络,等效力学特性,损伤演化,颗粒流

来源: 华中科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 华中科技大学

分类号: TU45

DOI: 10.27157/d.cnki.ghzku.2019.003319

总页数: 100

文件大小: 4986K

下载量: 198

### 相关论文文献

- [1].单轴循环冲击下弱风化花岗岩的损伤演化[J]. 爆炸与冲击 2020(05)

- [2].机织复合材料损伤演化研究进展[J]. 中国科学:技术科学 2020(07)

- [3].使用相对熵研究花岗岩的损伤演化特征[J]. 水文地质工程地质 2019(06)

- [4].颗粒增强铝基复合材料损伤演化模型研究[J]. 稀有金属 2015(09)

- [5].单轴循环压缩载荷下混凝土实时损伤演化规律[J]. 南昌工程学院学报 2019(03)

- [6].冲击荷载作用下灰岩的能量耗散及损伤演化规律研究[J]. 地下空间与工程学报 2020(02)

- [7].钢筋混凝土剪力墙基于变形和滞回耗能非线性组合的损伤演化分析[J]. 工程力学 2017(08)

- [8].单轴循环冲击下花岗岩力学特性与损伤演化机理[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(02)

- [9].再生混凝土疲劳损伤演化的定量描述[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [10].基于声发射的岩石疲劳损伤演化[J]. 北京科技大学学报 2009(01)

- [11].力-化学作用下梁桥构件的损伤演化试验研究及设计应对[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(01)

- [12].微孔洞有核长大损伤演化模型研究[J]. 应用力学学报 2018(02)

- [13].单轴剪切条件下砂岩的声发射3D定位可视化及损伤演化[J]. 采矿技术 2020(02)

- [14].基于黏弹特性的沥青疲劳损伤演化规律分析[J]. 建筑材料学报 2019(03)

- [15].乌鲁木齐地铁隧道互层围岩损伤演化规律模拟研究[J]. 水力发电 2020(09)

- [16].花岗岩冲击力学特性及损伤演化模型[J]. 煤炭学报 2016(11)

- [17].单轴压缩声发射试验的页岩损伤演化规律[J]. 科学技术与工程 2020(04)

- [18].不同加载方式下混凝土梁损伤演化规律研究[J]. 中国科技论文 2020(06)

- [19].中砂岩渗透特性与损伤演化探讨[J]. 四川建筑科学研究 2017(01)

- [20].结构性土在能量转化过程中的损伤演化规律[J]. 土木建筑与环境工程 2017(05)

- [21].加、卸载条件下花岗岩损伤演化分析（英文）[J]. Journal of Central South University 2018(05)

- [22].复合固体推进剂损伤演化的声发射检测[J]. 上海航天 2011(03)

- [23].红黏土损伤特性及损伤演化规律试验[J]. 桂林理工大学学报 2016(04)

- [24].混凝土循环加卸载动态损伤演化推移分析及损伤值估计模型[J]. 长江科学院院报 2016(10)

- [25].花岗岩残积土冲击损伤与损伤演化特性试验研究[J]. 岩土力学 2015(S1)

- [26].加载历史对聚乙烯管道损伤演化的影响[J]. 实验室研究与探索 2019(09)

- [27].钒合金加载变形和损伤演化的数值模拟[J]. 原子能科学技术 2013(04)

- [28].膏岩三轴压缩声发射特征及损伤演化研究[J]. 地下空间与工程学报 2019(05)

- [29].考虑材料损伤演化的钛合金切削过程仿真及试验研究[J]. 机械科学与技术 2014(08)

- [30].加热条件下煤岩力学行为与损伤演化特征研究[J]. 煤炭科技 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7434f65ad70629e7fcd4fb4b.html