# 建筑钢结构施工技术与施工质量的控制概述

广东省阳江市第一建筑集团有限公司529500

摘要：本文对建筑钢结构施工技术操作与质量控制措施进行论述，发现影响钢结构施工技术发挥价值的因素很多，体现在施工前的技术、材料、设备等方面的准备，还有连接方面的焊接与螺栓应用上，钢结构吊装也是其中较为重要的一个部分，这些工作的稳定落实同样离不开严格施工管理。文章以一个建筑工程为实例进行讲解，仅供参考。

关键词：建筑钢结构；施工技术；施工质量；控制

引言

钢结构在建筑工程施工中应用较为广泛，由于结构特性，具有较强的抗震性能，并且材料可以二次开发和利用。钢结构体系受到外在限制较少，但是施工中可能受到客观因素影响施工质量，需要选择合理的施工质量控制措施，贯穿于建筑工程施工全过程。

1建筑钢结构施工技术应用要点

为了让建筑钢结构施工技术应用上的相关细节得到更为详细的展示，文章以某科技园研发中心的建筑钢结构部分作为实例进行技术分析。此工程的地上建筑面积为:98263.63m2，建筑层数地上43层，建筑总高度为:183.3m，建筑等级:特类，民用建筑3类，使用年限50年，上部是钢管混凝土柱，钢筋混凝土梁框架——钢筋混凝土核心筒结构，抗震设防烈度为7度（0.15g），设计标高为±0.000相当于黄海标高8.400。

1.1施工前期准备

1.1.1施工图纸审核

按照平面布置位置分为A、B、C三区，2~8层钢管柱6-D~6-H/6-4~6-9轴18根钢管柱为A区，其余部位核心筒、周边RH型钢均为B区,8层以上为C区，钢管柱全部按两层一节拆图制作，现场均按两层一节吊装，三层以上构件约12t，均满足塔吊垂直吊装。

1.1.2资源分配

对人力、物力、资金等进行合理分配可让建筑的钢结构建设过程更为顺利、稳定。结合工程建设的实际，先对施工过程需要的材料、设备等进行质量检查，确保合格后再准许进入到施工现场中，如果检查过程中发现问题，应立即进行处理，防止其影响到后续步骤的开展；其次，对施工设备的运作状态进行及时看护，配合专业的检修、保养等措施，让其可以在施工中维持一个较为高效的运作状态；配备高素质钢结构施工队伍，并对施工队伍的整体水平进行查验，根据检测的结果进行施工技术培训，让施工队伍的整体施工技术水平得到提升；经过专业考核与培训的施工人员需要持证上岗。

1.1.3优选钢材

合理的钢材材料能够保障建筑钢结构的施工质量。因此必须严格按照设计标准开展钢材优选工作，保证后续施工过程的顺利与稳定。一般情况下，在钢结构施工过程中需要使用的钢材不止一种，包括型材、板材、管材等都是其中的重要组成部分，此时施工人员必须结合实际进行选择，保证选择的钢材适合且具备良好的使用性能。低合金、高强度钢中的合金含量比例不得超过2.5%，碳含量不得超过0.25%，这样钢结构的稳定与坚固性才能得到保证，以其独特的优势保证结构的各项指标达到建筑的建设需求。

1.2钢结构的连接技术

1.2.1焊接技术

在钢结构施工中焊接技术比较常用，不同焊接部位，采用的焊接方法不同，可见此种技术的操作灵活性与环境适应性都较强。同时可以根据钢结构的强度、刚度需要对焊接的部位进行技术调整让质量水平达到项目建设标准。建筑钢结构的实际施工过程中，埋弧焊、气体保护焊、手工电弧焊等是常用的几种。

操作焊接技术时，要注意的是焊接过程是一个高温形变粘接的过程，因此较高的温度可能导致钢材内部的晶体排列出现变化，焊接的部位脆性增加，可塑性随之减小，因此会在一定程度上增加钢结构断折的几率。同时高温还会导致材料的内部组织出现变化，金属晶粒逐渐变粗，所以这一区域的塑性与韧性都会得出现变小的情况，为了防止钢结构因为高温影响，出现质量问题，影响其稳固性，施工技术人员必须的对高温区域的面积进行控制，并结合实际需求对焊接的参数进行精确设置，防止钢材性能受到过多的影响。

1.2.2螺栓连接技术

螺栓连接技术可以让钢结构的稳定性得到增强，同时此项技术的操作较为简单、安全，保证工作效率的同时，还可以获得较好的应用效果。抗剪螺栓与抗拉螺栓是较为常见的两种螺栓连接方式，如果工程建设需要，也可以将这两种连接方式进行结合使用，延伸出第三种螺栓连接方式。虽然螺栓的受力性能突出，但是开展设计时，需要对孔壁的承压能力进行考虑，钢结构的安装过程中需要对安装位置进行合理设置，预防出现螺栓与孔口之间位置不符，导致二者的契合度不高，影响螺栓性能的发挥。明确钢结构的连接顺序与安装标准后，应使用合理的质量控制手段，对钢结构的施工活动进行合理控制。注意要在安装环节开展之前对螺栓的抗滑系数进行测验，同时注意批号轴力的测试，对施工质量水平进行保证。

1.3钢结构吊装

对钢结构的吊装顺序进行安排时，主要根据结构形式与吊装区域进行科学合理的安排。首先是吊装钢管柱，共可分为三种情况，1#塔吊可直接吊装，2#塔吊吊装需用1#塔吊配合运输材料，另外一种由1#塔吊运输材料放置转料平台，由1#2#抬吊施工确保双塔吊安全稳定施工，为了防止出现重叠的情况，在吊装耳板的选择上，可选侧面两台吊装先开始，然后对核心筒进行吊装。钢管柱的牛腿可以根据混凝土的施工基础进行逐层安装施工，剩下其余的施工安装步骤可以根据以上的原则进行吊装。

2建筑钢结构的施工质量控制路径

2.1提升施工材料的管理力度

材料的质量高低直接与施工质量挂钩，是施工质量控制工作中的一项重要内容。因此在建筑钢结构的施工过程中必须根据材料的管理规定进行措施使用。钢结构的资金占用较多，因此在施工材料的管理上必须对后续钢结构的施工活动进行连续性保障，防止出现施工操作反复调整，消耗更多的资金投入。所以技术人员必须根据工程建设的实际情况优选出质量更高、价格更低的材料。并由专业的采购人员开展市场调查，对材料的性价比进行综合比对，进而保证钢结构的施工顺利性，同时节省更多的钢材。

2.2增强人员管理力度

影响施工质量达到相应水平的关键性因素除了材料质量、施工工艺技术，还有最为关键的一个是人。施工技术人员自身的专业水平也直接影响着施工步骤的稳定开展与质量水平。建筑工程施工过程中，施工技术人员的专业能力与施工素质的差异较为显著，有些技术人员受过专业培训，因此自身的专业素质可以保障。但是有些是外来务工人员，文化素养水平不能达到标准，同时没有接受过专业的技术培训，仅仅凭借经验进行施工，会给工程项目的建设的稳定性与质量水平埋下很多安全隐患。

所以，为了让施工人员的管理水平达到标准，必须根据工程建设的实际情况安排施工人员参与技术培训，并加强管理，根据实际情况编制出科学的管理制度，让人员必须按照管理规范与条例开展施工操作，提升施工人员的专业能力与素质。同时配合施工合同管理措施，对施工单位的资质进行考察，防止出现中饱私囊、偷工减料等情况，让工程建设的流程更为稳定、高效。

结语

由于施工过程涉及内容较广，很容易受到客观因素影响，埋下质量和安全隐患。需要提升施工人员施工技术水平和素质能力，严格遵循施工规范进行，实现对钢结构施工全过程质量控制。

参考文献:

[1]陈浩.建筑钢结构施工技术与质量控制的措施分析[J].建材与装饰,2018(03):57.

[2]孟振晓.探析建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J].四川建材,2018,44(01):91-92.

[3]贺春.建筑钢结构施工技术与质量控制的措施探析[J].居舍,2017(33):30.

[4]郭永会.建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J].江西建材,2017(10):50-51.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/744a580f7fa3fc23dd152003.html