# 金刚石-碳化硅超硬复合材料的冲击强度

### 论文摘要

不同于延性介质,脆性介质的失效破坏严重制约着材料的强度.本文采用一种定量描述脆性介质力学性质的格点-弹簧模型,研究了金刚石-碳化硅超硬复合材料的冲击强度及其细观损伤机理,有助于避免灾变破坏、提高冲击强度.在模型中,通过构建不同体积分数比的金刚石和碳化硅两相复合材料,模拟获得了经受冲击波压缩形变后的宏观波剖面,显示出随着金刚石颗粒含量增加,冲击强度逐渐增大,而后减小;对应于这种变化,损伤演化分析揭示出存在三种细观损伤模式,当金刚石颗粒含量在10%—50%范围内增加时,长距离扩展滑移带占主导;当金刚石颗粒含量为70%时,滑移带已由长距离扩展演化为短细滑移带,损伤主要来自于碳化硅基体,多数金刚石颗粒未发生损伤;当金刚石颗粒含量超过70%的临界值后,短细滑移带也将被强烈限制,应力集中致使金刚石颗粒被严重损伤,冲击强度下降.研究结果为优化设计金刚石-碳化硅超硬复合材料以及制备新型抗冲击材料提供了物理认知.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李媛媛,喻寅,孟川民,张陆,王涛,李永强,贺红亮,贺端威

关键词: 金刚石,碳化硅,超硬复合材料,冲击强度,细观损伤

来源: 物理学报 2019年15期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 四川大学原子与分子物理研究所,中国工程物理研究院流体物理研究所冲击波物理与爆轰物理重点实验室,东北大学理学院

基金: 国家重点研发计划(批准号:2018YFA0305900),国家自然科学基金(批准号:11602244,11602245,11772090),冲击波物理与爆轰物理重点实验室基金(批准号:6142A03020204,LSD-KB1805)资助的课题~~

分类号: TB33

页码: 323-329

总页数: 7

文件大小: 1526K

下载量: 202

### 相关论文文献

- [1].多切削刃金刚石颗粒烧结试验研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2019(06)

- [2].铜–金刚石复合镀层金刚石颗粒复合量的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(04)

- [3].金刚石框架锯条的研究、实践探索与应用[J]. 超硬材料工程 2018(06)

- [4].新型金刚石多层有序排布装置及参数优化[J]. 超硬材料工程 2018(03)

- [5].单点金刚石修整笔的现状分析及发展趋势[J]. 制造技术与机床 2018(10)

- [6].相连金刚石颗粒图像的分割[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2008(04)

- [7].金刚石/铜复合材料导热性能的数值模拟[J]. 材料热处理学报 2018(06)

- [8].陶瓷结合剂对金刚石颗粒把持力检测的研究[J]. 超硬材料工程 2010(05)

- [9].金刚石颗粒化学镀铜工艺优化[J]. 电镀与涂饰 2014(08)

- [10].微米级金刚石颗粒开断400V直流电弧的可行性探讨[J]. 电工电能新技术 2019(04)

- [11].金刚石颗粒表面镀铜层的控制氧化[J]. 北京科技大学学报 2009(06)

- [12].锯切大理石用金刚石框架锯条的生产工艺[J]. 石材 2019(08)

- [13].人造金刚石颗粒的镀镍工艺(英文)[J]. 电镀与涂饰 2011(10)

- [14].《金刚石与磨料磨具工程》2017年总目次[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(06)

- [15].金刚石压入岩石全过程研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(05)

- [16].热处理对金刚石颗粒表面钛包覆层组织与性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2012(04)

- [17].铬包覆的金刚石颗粒增强铜基复合材料的热物理性能研究[J]. 化工新型材料 2018(04)

- [18].专利荟萃[J]. 铝加工 2016(03)

- [19].金刚石颗粒增强金属基高导热复合材料的研究进展[J]. 功能材料 2014(07)

- [20].高导热金刚石/玻璃复合材料的制备和性能研究[J]. 电子元件与材料 2009(11)

- [21].金刚石在医疗领域的应用[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(02)

- [22].利用图像识别技术对金刚石颗粒数测量运用[J]. 智库时代 2018(26)

- [23].津巴布韦Eⅱ矿区金刚石砂矿地质特征及其成因探讨[J]. 资源信息与工程 2018(01)

- [24].添加金刚石颗粒的Ni60涂层组织和性能研究[J]. 表面技术 2016(09)

- [25].化学复合镀金刚石颗粒场发射性能的研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [26].金刚石颗粒/金属基复合材料的研究进展[J]. 特种铸造及有色合金 2012(07)

- [27].多级金刚石表孕镶钻头在坚硬岩屑砂泥岩互层的应用研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(12)

- [28].金刚石绳锯冷压齿生产工艺过程研究[J]. 智库时代 2018(51)

- [29].反相微乳液法制备球形金刚石堆积磨料与性能研究[J]. 功能材料 2018(10)

- [30].聚晶金刚石的电火花加工蚀除机理研究[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2015(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/749590954f9249ca333b62e5.html