# 水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用分析熊刚

身份证号码：51303019860212XXXX

摘要；对于水利水电工程施工来说，边坡开挖技术有着至关重要的作用，通过该技术能够有效提高水利水电工程施工的效率和质量，有效促进水利水电工程施工的顺利开展。阐述了边坡开挖支护技术在水利水电工程施工中的应用，有效促进水利水电工程的发展，保障边坡的安全性和稳定性。

关键词：水利水电工程；施工；边坡开挖支护技术；应用

随着经济的发展和社会的进步，人们的生活水平也有了很大的提升，对于电能的需求越来越多，相应的对于水利设施的施工技术等相关方面也有了越来越高的要求，在工程安全和质量方面有了更高的标准。在水利水电工程的施工过程中，所采用的新技术也越来越引起人们的关注，特别是在工程施工中所采用的边坡开挖支护技术，为整体工程品质的提升起了至关重要的作用，同时也能够在很大程度上有效规避相关的风险隐患。

1边坡开挖支护技术的施工流程

在边坡开挖支护工程施工时，首先应该利用锚杆支护的方式对整个边坡进行支护通过选择正确的位置对锚杆进行钻孔，保证钻孔的孔径在48cm左右同时在边坡支护的过程中应该搭设2.2m左右的手脚架，并且要严格按照岩石的纹理和走向判断。锚杆支护安装的具体倾斜角度，在锚杆选择时，其型号应该为普通的螺纹钢筋，并且还要及时的调整锚杆孔径的大小，这样才能够提高保杆支护施工的稳定性，另外在水利水电工程边坡开挖时，必须要运用施工爆破技术，所以在施工爆破开始之前，要合理的分析整个工程项目的实际，通过科学合理的预算，保证边坡爆破顺利完成。加强对整个爆破网络进行合理布控，并且对爆破的缓冲孔进行钻孔，保证炸药的用量恰到好处，确保整个钻孔的效率，根据爆破的标准进行爆破，这样也能够加强对工程边坡开挖支护技术的施工效率大幅度提升。

要针对水利工程排水孔进行合理的布置和施工，这样才能够有效确保整个水利水电工程的施工管理效果，通过对支护施工地下水进行及时的处理，确保整个边坡的稳定性避免因为地下水渗漏而造成水利水电工程出现坍塌的问题，在水利水电工程施工管理时，可以在边坡上开挖永久的排水口，减少身体内部的水压力也能够促进整个工程项目施工的稳定性，提高施工安全的整体效果，最后要加强对整个边坡施工支护工作的管理，可以直接利用。混凝土以及贴坡混凝土的方式对边坡支护进行妥善的处理和维护，在喷混凝土的过程中必须要封闭开挖水利工程的机界面降低界面的暴晒频率，确保水利水电工程机界面的整体施工质量，另外要采用混凝土喷射的方式利用喷射机将整个混凝土表面的厚度控制在10-20cm左右，确保整个混凝土喷射施工连续性，保证工程项目施工的整体质量。

1.1锚杆制作

锚杆的制作质量直接关系着预应力锚杆施工的质量，必须要重点关注锚杆施工。首先在锚杆制作的过程中必须要保证毛巾整齐准确，应该具备防雨水的保护措施。钢绞线下料长度应该保持在1-1.5m左右，在锚索绑扎之前要针对钢绞线进行防腐处理，并且安装和制作的过程中，应该尽可能的避免水分油污或者其他杂质对钢筋造成影响在锚索，钢绞线施工设计的过程中，要严格按照施工设计的图纸进行绑扎，将钢绞线进行理顺，确保钢绞线的绑扎符合要求。在钢绞线捆扎完毕之后，要及时的采取防护措施避免钢绞线因为存储不当而造成质量下降等问题，还要保证钢绞线的运输，避免出现碰撞、腐蚀等情况，提高钢绞线自身的施工质量。

1.2锚杆安装

在锚杆安装的过程中必须要禁止对锚杆的钢铁造成挤压，使其弯曲变形，也应该将注浆管与毛管一起放入到孔内确保注浆管与孔底之间的距离在50-100mm左右。在钢铁放置的过程中要按照钻孔倾角释放保证整个钢铁位于钻孔的中心位置

1.3注浆

在基坑预应力锚杆施工注浆的过程中，要严格控制注浆的水灰比通常在0.45-0.55左右，并且水泥浆体的强度应该＞25MPa，可以通过添加外加剂或掺合料等方式，提高混凝土的强度和性能。在浆液搅拌的过程中，必须要确保浆液在出名之前全部用完，而且注浆管要与钢绞线共同埋入到。口内部通过每隔0.5m打注浆孔的方式，能够有效减少注浆管堵塞等情况，在注浆的过程中可以利用反将法通过直接将注浆机输送至浙江馆内，然后再由孔底返出孔口，等到孔口溢出浆液时就可以完成注浆。在浆液硬化之后，如果没有充满整个锚固体，则必须立即补浆的时间，要确保锚固体强度在5MPa左右，其充盈系数必须在1.1-1.3之间。

2挡土墙或者拦渣墙

挡土墙能够在边坡开口处具有一定的覆盖层前缘，如果覆盖层无法完全清除，则可以设置挡土墙，并且采取适当的方式对覆盖层进行治理。由于水利水电工程的施工位置经常是在高山峡谷处，这样就很容易导致各种碎石从山顶滚落而造成大量的杂质垃圾对整个建筑物造成很严重的威胁，所以可以在水利水电工程边坡开口线的适当位置设置拦渣墙，保护整个水利水电工程的安全，避免因为大石块崩塌滑落而造成整个工程的施工质量受到影响。

3水利水电工程施工中边坡开挖支护技术应用的主要措施

3.1通过有效的深层支护措施，确保工程品质良好

在水利水电工程建设过程中，通过科学合理的应用深层支护措施，能够使整体的工程品质有根本上的提升。具体而言，在展开挖掘工作的过程中，坚决禁止随意为之，要有针对性的结合既定的规律和相关的规定来有效明确深层支护，所以从这个方面来讲，相关的工作者在进行处理的过程中，要有针对性的选择好专门的锚固装置，通常情况下，应用最多的就是液压锚固设备。与此同时，还要有针对性的结合导向装置使锚索的斜度得到真正的控制，如果在过程中控制得不够到位，就会使得总体的品质大打折扣，给整体工程的安全性造成极大的影响。

3.2采取浅层支护方法，有效保证水利水电工程的质量和安全

在水利水电工程实施建设的过程中，除了上面的方法之外，还要有针对性的应用浅层支护措施，这项措施也是十分关键的工艺，它能够从根本上有效保证整体的工程项目品质良好，同时也能够为工程顺利施工保驾护航。在排架搭设相关工作结束之后，施工人员一定要应用与之相对应型号的钻机针朝边坡的上部孔位展开相应的造孔工作，值得注意的是，一定要着重关注造孔的位置，如果位置不符合要求，也达不到既定的防护效果。在水利水电工程的施工过程中有效应用边坡开挖支护技术中的浅层支护过程中，要有针对性的结合岩层的具体情况，把先注浆后插杆和先插杆后注浆这样的两种方式进行有针对性的选择，确保每一种方法都能够发挥出最大化的效果，这样才能真正意义上确保施工效率有更大程度的提升，使整体的施工质量有所保障。

4结束语

综上所述我们可以获知在当前，为了从根本上有效提升整体工程的品质，相关的施工人员一定要科学合理的应用相对应的边坡支护工艺，在具体的工程施工过程中，一定会受到很多因素的影响，针对这样的情况，为了有效规避负面因素的破坏作用，就需要采取科学合理的方法，根据具体的情况，更正确的选择相应的防护工艺，通过这样的措施才能把防护工作真正意义上做好，使整体的工程项目施工有序推进，确保整体的工程品质有更好的提升。

参考文献：

[1]叶健.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用分析[J].科技风，2019（9）：193.

[2]吴月霞.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用[J].工程技术研究，2018（16）：69-70.

[3]魏玉高，王龙帅.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用[J].企业技术开发，2018，37（12）：89-91.

[4]柯建新.水利水电工程施工中的边坡开挖支护技术研究[J].通讯世界，2018（11）：152-153.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/74a3c0fe60216fb4de05f386.html