# 微合金钢铸坯角部横裂纹控制技术的应用

### 论文摘要

微合金钢在凝固过程裂纹敏感性高,连铸坯角部极易产生横裂纹,严重影响铸坯热送和轧制卷板的表面质量。研究了角部裂纹在凝固过程中的产生机制:碳氮化物沿晶界析出,脆化晶界;沿粗大奥氏体晶粒晶界形成铁素体膜,降低晶界强度,铸坯弯曲矫直区过程产生角横裂纹。设计了新型内凸曲面窄侧结晶器和铸坯宽、窄侧足辊区强控冷装置,解决了铸坯角部晶粒初凝细化及后续粗化生长的难题,进一步细化了铸坯角部组织晶粒度,明显提高了铸坯角部组织的塑性,从而降低连铸坯角部裂纹敏感性,控制了微合金钢连铸坯角部裂纹产生。

### 论文目录

- 1 微合金钢铸坯角部横裂纹产生的机制

- 2 微合金钢铸坯角部快冷控制技术

- 2.1 快速冷却铸坯角部的曲面补偿结晶器技术

- 2.2 铸坯角部超快速冷却与快速回温技术

- 2.3 二冷足辊区新增配水管路及自动配水技术

- 3 应用实绩情况

- 3.1 试验基础条件

- 3.2 试验结果

- 3.2.1 结晶器窄侧锥度控制水平

- 3.2.2 铸坯实物角部情况

- 3.2.3 铸坯实物角部金相分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘军

关键词: 横裂纹,铁素体膜,晶粒结构,塑性

来源: 连铸 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 本钢板材有限责任公司技术研究院

分类号: TF777

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1005-4006.20190025

页码: 34-38

总页数: 5

文件大小: 1376K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].组织及织构对铌微合金钢平面各向异性的影响[J]. 河南冶金 2020(02)

- [2].钼对钛微合金钢奥氏体化的影响[J]. 金属热处理 2015(03)

- [3].中碳微合金钢的断裂韧性与显微组织的关系[J]. 材料导报 2020(S1)

- [4].高强塑性低碳钒-钛微合金钢的组织性能[J]. 河北冶金 2015(05)

- [5].热轧温度对含钛微合金钢组织性能的影响研究[J]. 梅山科技 2014(06)

- [6].钛微合金钢中钛化合物的特征及其控制[J]. 柳钢科技 2011(05)

- [7].冷却速度对钒微合金钢的组织和析出相的影响[J]. 物理测试 2011(S1)

- [8].含铌微合金钢低温区静态软化行为[J]. 钢铁研究学报 2009(08)

- [9].铌钛微合金钢异型坯高温塑性研究[J]. 河南冶金 2020(01)

- [10].冷却工艺对微合金钢析出和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(13)

- [11].微钛处理对钒微合金钢组织与力学性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2011(03)

- [12].钛微合金钢炉外精炼工艺优化研究[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [13].微合金钢连铸坯角部裂纹控制技术研发及应用[J]. 钢铁研究学报 2019(02)

- [14].钛铌微合金钢连铸坯角部横裂纹敏感性[J]. 钢铁研究学报 2018(10)

- [15].硼对低碳钒微合金钢动态再结晶的影响[J]. 金属热处理 2015(12)

- [16].铌钒微合金钢的动态再结晶行为[J]. 金属热处理 2014(09)

- [17].钒氮微合金钢的动态再结晶数学模型研究[J]. 钢铁钒钛 2012(05)

- [18].微合金钢中碳氮化物再加热过程中的热稳定性分析[J]. 唐山学院学报 2012(06)

- [19].高温预冷淬火工艺对中碳铌微合金钢性能的影响[J]. 金属热处理 2020(01)

- [20].热处理,预应力和表面强化对微合金钢断裂韧性的影响[J]. 热处理技术与装备 2014(01)

- [21].N对V微合金钢连续冷却转变曲线及组织的影响[J]. 金属热处理 2013(05)

- [22].承钢成功生产汽车箱体用600MPa钛微合金钢[J]. 四川冶金 2013(01)

- [23].基于计算机模拟的微合金钢热变形与性能演变[J]. 铸造技术 2013(10)

- [24].场离子显微镜在析出强化微合金钢中的应用[J]. 材料热处理学报 2011(07)

- [25].微合金钢红送裂纹形成的试验研究[J]. 钢铁 2011(12)

- [26].微合金钢连铸坯表面横裂纹的研究[J]. 连铸 2011(S1)

- [27].含钒微合金钢的析出行为研究[J]. 钢铁 2010(03)

- [28].不同冷却条件下钼对钛微合金钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2016(01)

- [29].高强度微合金钢连铸板坯表面缺陷的优化研究[J]. 宽厚板 2015(05)

- [30].含硼微合金钢的连续冷却相变行为[J]. 材料热处理学报 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/74b5e3b3574066f76529897d.html