# 基于应变片的应力测量电路分析

### 论文摘要

文章分析了一种基于电阻应变片的应力测量理论测量电路。为降低实际测量中环境温度对测量结果的影响,文章进一步研究了测量电路的温度补偿措施。文中将理论应力测试和温度补偿方法相结合,给应力测试的实际操作提供了一套具有较高参考价值思路。

### 论文目录

- 1 应力测量原理

- 1.1 应变片的结构

- 1.2 放大器的结构

- 2 测量电路分析

- 2.1 变送电路

- 2.2 温度误差与补偿

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱浩铭,蒋正忠

关键词: 应变片,放大电路,应变,应力测量

来源: 科技创新与应用 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业

单位: 南宁学院机电与质量技术工程学院

基金: 南宁学院校级科研项目(编号:2018XJ37)

分类号: TH87

页码: 54-55

总页数: 2

文件大小: 175K

下载量: 389

### 相关论文文献

- [1].不同距离应变片测定Ⅰ型动态应力强度因子对比试验研究[J]. 煤炭学报 2018(12)

- [2].应变片法确定Ⅰ型裂纹动态应力强度因子试验研究[J]. 岩土力学 2018(04)

- [3].一种基于3D打印技术的应变片定位装置[J]. 内蒙古科技与经济 2017(02)

- [4].卡扣式应变片定位粘贴装置[J]. 内蒙古科技与经济 2017(03)

- [5].应变片横向效应对应变测量的影响与修正[J]. 直升机技术 2011(01)

- [6].关于单应变片提取测量信号的后续调理电路设计[J]. 工程与试验 2019(02)

- [7].应变片倾斜角度对称重传感器偏载误差的影响[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2014(02)

- [8].Ⅰ型裂纹动态断裂参量的应变片测试方法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2018(06)

- [9].高温应变片热输出测试[J]. 核动力工程 2011(S1)

- [10].高温应变片参数标定系统的设计与实验研究[J]. 传感技术学报 2015(09)

- [11].混凝土表面应变片防水性能的试验研究[J]. 中国科技信息 2014(08)

- [12].不同测试方法下高温应变片热输出分析[J]. 核技术 2013(04)

- [13].应变片在集装箱应力测试中的应用[J]. 集装箱化 2010(11)

- [14].印制电路板应变测量用应变片选用方法研究[J]. 印制电路信息 2009(09)

- [15].高温应变片标定装置设计[J]. 原子能科学技术 2008(S2)

- [16].高温应变片的热输出耦合特性[J]. 工程科学学报 2018(09)

- [17].基于模糊形态学的应变片去噪[J]. 计算机系统应用 2010(12)

- [18].应变片横向效应对复合材料测量数据影响分析[J]. 国外电子测量技术 2015(03)

- [19].高温光纤布拉格光栅“T”型应变片技术研究[J]. 传感技术学报 2013(03)

- [20].应变片检测方法的低通特性[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [21].高温应变片在高温下的性能特性[J]. 衡器 2011(09)

- [22].应变片排布位置对柱式力传感器输出影响[J]. 仪器仪表学报 2019(05)

- [23].飞机导管应变片贴片位置误差对测量结果的影响及修正[J]. 河南科技 2019(01)

- [24].电阻应变片粘贴技巧[J]. 山西建筑 2011(28)

- [25].应变片粘贴因素对压杆测压的影响[J]. 中国测试 2018(10)

- [26].适用于称重测力传感器的应变片贴片装置[J]. 传感器世界 2016(02)

- [27].SHPB实验中应变片的应用和标定[J]. 舰船电子工程 2010(05)

- [28].再谈“strain gauge”等若干名词术语的译意[J]. 衡器 2017(01)

- [29].用应变片法确定混凝土动态起裂时间的研究[J]. 振动与冲击 2010(01)

- [30].基于应变片阵列的机器人变刚度关节力矩传感器研究[J]. 机械与电子 2014(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/74bb4cb2ecdd9dea433fda01.html