# 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点张霖

贵州工程应用技术学院551700

摘要：随着国民经济的增长，人民将关注的重点逐渐转移到质量中来。本文结合当地建筑的实际情况，分析了混凝土结构存在的一系列问题，并结合有关研究提出了相关的建议措施。

关键词：土木工程；建筑；混凝土结构；施工技术

在我国民经济快速发展的背景下，国人生活水平不断提高，关注重点开始有量向质进行转变。建筑行业作为老百姓衣食住行中住的体现，人民对其关注度越来越高，尤其是现在建筑行业质量问题频发，人民对建筑行业更加关注，国家对建筑工程的监管力度也在不断加大，这就要求我们建筑人员需要不断提高土木施工过程中的技术要求。建筑工程实际就是一项综合性的科学技术活动，它将分散性的物质综合在一起，形成一个系统。它具有实践性、社会性以及综合性等特征。它已经普遍的运用到整个社会当中，并且创造了巨大的经济价值，同时也是展现综合国力的体现。而混凝土材料作为建筑行业的主要原材料，在建筑中起到越来越重要的作用。但是在实际施工过程中，混凝土这方面还是存在很多问题，例如混凝土裂缝是混凝土结构施工中较易出现的问题。这就要求建筑行业人员不断的对混凝土技术进行改进提高，采用科学的施工方案，对混凝土配比进行合理的调试，提升混凝土的稳定性。这就需要我们对混凝土有更深的认识[1]。

1混凝土结构存在的问题

1.1混凝土强度达不到标准

混凝土它是一种新型复合型材料，具有适用性以及实用性，它将各种材料通过胶凝材料融合在一起，然后利用到工程实际当中。混凝土强度是他的一个重要特征。而混凝土强度直接对应的就是建筑质量。混凝土强度不仅受原材料配比的影响，后期养护也对其影响很大[2]。在实际建筑施工中，不同的施工单位会根据自身利益和现场实际情况对配制比例进行相应调整，这就导致部分浇筑出来的混凝土无法达到相应的质量标准，从而导致建筑的质量问题。在后期养护中，需要在规定时间内对混凝土加水养护，否则可能会导致强度不够，从而影响整个工程的质量。

1.2混凝土结构问题

很多工程在完成混凝土浇筑后都或多或少的出现裂缝问题。之所以产生裂缝主要是因为在混凝土结构中存在很多钢筋结构。钢筋在建筑结构中主要起承压作用。如果钢筋强度不够或者钢筋承压过大，不可避免的就会出现裂缝问题，影响工程质量。而在搅拌水化过程中，水泥与水会产生热量，在散热的过程中上层混凝土会对下层混凝土产生阻碍，导致热量聚集在混凝土内部，从而产生内外温度差，最终导致出现裂缝[3]。

1.3材料自身的收缩性

由于所有物质自身都具有一定的收缩性，混凝土也不例外。混凝土是通过各种材料配制而成，在实际配制过程中，不同的配制比，同一配制比不同品牌的材料，不同材料相互之间产生的反应都会对混凝土的结构稳定性产生直接或者间接的影响。根据以往在施工过程中的经验，在配制混凝土中如果原材料不达标，后期混凝土会出现结构性裂缝[4]。常用的水泥材料都具有明显的收缩性特征，若在施工建设项目中大规模使用，极容易导致裂缝的出现。现在使用的混凝土中都添加了高效外加剂和减水外加剂。而减水外加剂对混凝土的自缩值影响明显。并且当矿物掺合料过高时会使混凝土自缩值随之上升，最终产生裂缝。

1.4运输储藏管理不规范

混凝土配制对结构稳定性很重要，后期储藏以及运输也同样重要。如果储藏以及运输管理不规范，也肯对自身的稳定性和结构性产生破坏[5]。例如，在混凝土长期储存未使用或者储存的环境差，肯定会对混凝土材料整体性产生不良影响。在运输工程中如果出现混凝土离析现象，会严重影响混凝土的稳定性，产生质量问题。

2、木工程建筑中混凝土结构的施工技术要点

2.1材料配比技术

混凝土配制需要材料，材料的混凝土最基础的组成部分。采用科学合理的的材料搭配比，对提高混凝土质量，提高工程效率有着积极的作用[6]。那么如何合理的搭配呢？首先，工作人员需要对同种水泥等材料进行差异化分析，选择最适合工程的材料。不同品牌的材料混合会产生不一样的效果。在实际选择中还需要严格执行相关操作标准等。其次，工作人员需要对同配制材料的配比问题进行研究讨论，保证混凝土的性能得到保证。在搅拌过程中，由于机器搅拌均匀，人工搅拌存在主观因素，因此在实际中选择机器代替人工搅拌，并对分层问题采用二次搅拌，严格控制施工质量

2.2温度技术控制

众所周知，温度对土木工程建筑施工及施工效果影响很大，如何控制温度对施工的影响一直是许多学者研究的课题。一般来说，水泥的水化效过程中会生成大量的热量，这些热量如果散热不及时会导致温度应力持续对外扩张，产生裂缝等问题，影响工程质量[7]。因此在实际施工过程中要密切关注水泥用量，避免出现热量过高的问题。相关控制可以在以下方面展开：1、对于水化反应产生的热量无法释放出来的问题，在实际工程中施工人员可以适当的对水泥的用量进行减少，这种方法能有效的避免热量无法释放的问题；2、在施工阶段，可以借助冷却循环水，不断的对混凝土进行不间断降温，减少热量。在混凝土内部结构中，可以安放水管，并且充入冷却水不断的循环降温，达到控制和降低温度的效果。

2.3混凝土工程的表面养护与维护措施

水泥砂浆作为混凝土施工中极其重要的材料，为了使其有一个标准的高度，需要去除部分不符合标准的部分，清除混凝土模型表面的水泥砂浆，使混凝土表面保持光滑[8]。对于室外温度较低的情况，可以采用覆盖被子或秸秆等方式保持温度，减少混凝土室外温差，保证质量。

2.4增强混凝土抗裂性

为了提高混凝土抗裂，现阶段应用广泛的就是在混凝土中添加添加剂来提高其抗裂性。其实原理很简单，依旧是利用凝土自身的自缩性能。但是在实际施工过程中我们必须严格把控好添加剂质量关，必须符合相关技术标准，并且严格按照标准使用。施工中常用的添加剂有有机纤维、金属纤维等具有良好抗拉性的材料，他们可以高混凝土的抗裂性。另一个就是混凝土的配比问题。在实际过程中我们必须通过精密的计算、适宜的技术进行混凝土调配，在此基础上结合实际情况进行反复验证其合理性，最终确定一个合理法配比率，增强凝土结构强度。另外，整个施工的前提是混凝土结构，因此必须在保障结构施工质量达标的情况下才能施工。

2.5打好地基

熟悉工程的人都清楚，地基对于整个工程来说，那是极其重要的，它是整个建筑的基础，也是整个建筑质量的基本保障。对于混凝土结构而言，要发挥好地基对于混凝土结构的约束功能，提高混凝土结构质量。对地基实施优化是我们保障混凝土结构的有效手段之一，也是基本要素。从理论来说，凝土的实际温度条件与其所承受的约束力呈现正相关，所以加强对混凝土结构的温度控制，从另一方面也简介的控制的地基温度[9]。另外正如上面所提到的，通过相关的保温手段不但可以实现对混凝土结构的有效控制，也可以控制地基环境，保证混凝土结构的质量。

参考文献

[1]张伟.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].烟台职业学院学报，2013，（2）：87-89.

[2]谢松胜.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析研究[J].广东建材，2015，（3）：59-60.

[3]斯全波.大体积混凝土裂缝成因及防治措施[J].交通标准化，2011（09）：55-57.

[4]陈强.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术解析[J].建材与装饰，2016，（31）：9-10.

[5]张英.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].科技经济导刊，2016，（19）：82.

[6]张博.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术研究[J].建材与装饰，2015，（48）：34-35.

[7]郭晓林.简析土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J].科技与企业，2015，（13）：144.

[8]张楠，李瑾.浅析土木工程施工混凝土施工技术及预防措施[J].江西建材，2014（18）：46.

[9]刘志辉.浅析大体积混凝土施工技术及预防措施[J].科技创新与应用，2015（15）：244.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/74c7712bea6760da2b6f611a.html