# 水质检验过程控制及水质监测质量陈建敏

常州市深水江边污水处理有限公司213000

摘要：居民日常生活中，水是非常重要的基础保障物质。但随着社会经济的快速发展，水污染问题日益严峻，水质检验与监测工作备受重视。基于此，本文主要论述了水质检验过程控制与水质监测质量相关知识，希望度相关领域研究有帮助。

关键词：水质检验；水质监测质量；控制策略

引言

随着改革开放的深入推进，我国国民经济发展水平不断提高，但同时因部分项目建设不达标，为自然环境带来了严重的影响。在此过程中，水资源损害问题日益突出。我国很多生产性厂房周边河流与湖泊水资源或多或少受到了污染，此种情况下，居民日常生活中面临更大的压力，因而深入进行水质监测，已成为当前社会经济发展面临的首要任务。

1、水质检验与监测质量影响因素分析

（1）水质采样的规范性过程。样品采集是否规范，直接影响到样品的代表与完整性，更是获得精密、准确与可比性监测结果的基础。布设采样断面与采点、确定采样方法与频率、选择采样容器并洗涤、预处理样品及运输保存等，都会对样品代表与完整性造成一定程度的影响。（2）实验室监测环境。众所周知，实验室光照、温湿度、振动、噪音及清洁性等因素，都会影响到水质监测仪器的精确性，最终影响水质监测结果。（3）仪器与试剂的分析。很大程度上，对于水质监测，分析仪器是否灵敏及测量范围，对检测结果都会造成影响，一旦仪器灵敏性降低，就会削弱低浓度样品测量准确性。水质监测时，所选药品纯度不高，使得试剂配制浓度出现偏差，从而无法获得更加准确的监测结果。另外，试剂配制过程中，所用水资源纯度较低，也是影响到实际监测结果。（4）测试过程。测试具体操作中，操作人员自身是否规范操作与熟练性，也是影响监测质量。相对而言，操作人员监测水平高的话，监测准确性就高，从而保障监测结果质量。（5）数据的分析与处理。数据处理可直接决定监测结果准确性，因而要严格依照相关规范处理数据，可取舍的相关数据，依照格鲁伯斯与狄克逊等方法进行检验，以此从根本上保障水质监测结果。

2、水质检验时，过程控制策略

2.1动态化控制整个检验过程

水质检验时，动态化控制这个检验过程，水质样品采集、运输、送检与处理是动态化控制的主要内容。实际检验过程中，要严格控制并管理实验室采集的样品，结合所采养品种类与相关检验标准，选用不同方法进行检验，以此保障获得可观而代表性的水质检验结果。水质采样时，切忌搅拌水底沉淀物，以防其影响水质客观性。另外，还要控制好水质采样时间，采样生活与工业生产污水，观测水质中微生物与其放射性，还有硫化物，以防其它因素影响水质样品。条件允许情况下，进行消毒，严格执行国家饮用水卫生标准，保障水质样品体积。成功采样后，要及时处理水质样品，去除其包含的杂质，为获得准确的水质监测效果提供保障。

2.2有效控制水质检验环节与设备仪器

水质检验实际操作中，实验室及相关仪器设备，直接影响到水质检验工作，因而有效控制并管理实验室及设备仪器，为水质检验质量提供保障。一般情况下，实验室管理控制中，常选用定期考核、控制测量样品及空白试验等方法，检验实验室质量，提高水质检验结果的准确性。定期检定实验室仪器设备，使用这些仪器设备前，相应检测工作必不可少，以防检测结果出现偏差，确保检测仪器设备正常使用。实验室管理控制过程中，采购与选用器皿或容器时，要结合检验样品所属性质与成分，合理选用器皿材料，基于材料化学构成、表面吸附性与渗透性，合理选用有效的器皿材料，获得精确而可靠的检验结果。

2.3严格控制检测人员

一定程度上，水质检测过程中，检测人员自身综合素养直接影响到监测结果的准确性。因而，实际检测过程中，检测人员必须要具备一定的理论知识与工作能力。即实际检测工作中，检测人员熟悉相关水质检测技术的前提下，要明确自身岗位职责及其重要性，以此为提高水质监测质量提供重要的理论保障。

2.4严格控制所选检测方法

水质检测中，应用不同的检测方法，使其检测质量也存在明显差异。因而，水质检测过程中，要想保障检测结果的准确与合理性，检测方法选用是否合理是十分必要的。一般，要依照国家检测标准进行水质检测。另外，结合实际情况，合理选用行业或区域标准。如果没有特殊情况，不能采用其它检测方法进行水质检验。

3、水质监测质量控制建议

3.1合理选用检测方法，并做好更新

水质监测工作中，水质监测方式是开展工作的重要依据，如果监测方法选用不合理，就会造成严重的后果。分析测试中，分析方法是关键，实际工作中，要有先依据国家、行业及地方等检测标准，及时更新监测方法与标准，收集整理国家新标准，摒弃传统落后的旧标准，确保采用最新的有效标准开展水质监测工作。新标准方法应用后，工作人员还要依照规定程序验证确认，汇报上级，获批后才能应用到实际工作中。同时，监测实验室要参考所选检验标准方法，结合实际情况，详细编制可操作性的作业指导书，技术负责人确认后，为操作人员检测工作提供参考依据，旨在实现规范化操作监测过程，优化并提升水质监测工作。

3.2严格把控各检测环节

水质监测过程中，为了严格把控监测质量，实际操作中，要加强各环节控制，合理选用措施控制监测质量。（1）样品采集。严格依照相关规范要求采集样品，并做好样品采集、保存及运输管理，责任机制落实到位，所采集水质样品的质量从根本上得到保障。（2）实验室分析。水质监测中，基于试剂与设备仪器等监测质量影响因素，选用有效的控制措施，获得真实而有效的实验室分析结果。总体而言，要想保障水质监测工作理念，全过程控制理念的落实十分重要。

3.3复核监测留存样本

水质监测过程中，开始监测前，操作人员要预留一定的样品副本，原因在于完成监测工作后，复查检测样品副本是必不可少的环节，以此确保获得更加精确而合理的检测结果。但未开始复查检测前，检测人员应先为样品进行密码编号，以此便于顺利进行样品复检。复检环节的设置，旨在对两次检测结果进行对比分析，获得最后偏差。在此基础上，明白水质检测中，影响因素比较多。但在此过程中必须要注意，复检时间是有要求的，因副本样品自身期限有效，且时间越长，外部因素就会对其造成更大的影响，不利于检测结果的准确与合理性。

3.4提高水质监测人员专业技能

水质监测工作中，监测人员基础理论知识与专业水平的提高是非常重要的。监测人员只有熟悉相关理论知识，自身专业经验丰富，才能熟练应用检测分析技术进行水质监测工作，对监测项目也能实现理解原理、严格依照流程进行操作。此种情况下，首先监测人员要积极参加包含基本理论、技能操作与实际样品分析在内的合格证考核，获得项目合格证后，才能准确提供具体监测数据并作出相应的分析处理。

结束语

综上所述，社会经济快速发展的今天，水是人类生存的重要保障物质，但同时水污染问题更加严峻，特别是生产排放的大量污水与工业废料，严重污染到水资源。作为一项系统而艰巨的任务，水质监测工作质量对人类生命安全有着非常重要的影响。因而，水质监测工作中，为了保障检测质量，有效监管各检测环境是十分必要的，以此提高水质监测质量，保障居民生活品质与权益，促进社会和谐而稳定的发展。

参考文献

[1]张宗贺.水质检验过程控制及水质监测质量[J].化工设计通讯,2018,44(12):232.

[2]陈聪磊.水质检验过程与水质监测质量控制分析[J].食品安全导刊,2018(32):34-35.

[3]唐雪.探讨控制水质检验的过程与水质监测质量的途径[J].科技风,2018(31):179.

[4]翟丽.控制水质检验的过程与水质监测质量的途径[J].中国标准化,2018(02):150-152.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7528aea4ac08c144a68fe293.html