# 浅析电力系统变电站自动化调试与应用

(国网山东省电力公司检修公司山东济南250118)

摘要：现阶段，我国电力需求明显增加，对电力系统的安全性和稳定性提出了较高要求，为了解决传统变电站运行中存在的问题，自动化系统被广泛应用于变电站之中，工作人员通过使用电子信息技术对各项参数进行合理控制，极大地提高变电站运行的安全性。但是受电力系统复杂性的影响，变电站自动化调试过程中难免会存在多种问题，必须结合变电站运行实际情况予以有效解决，进而保证变电站正常运行。

关键词：电力系统；变电站；自动化；调试；应用；分析

1导言

随着科技进步，我国自动化技术发展迅速，被广泛应用于电力系统变电站运行之中，日渐成为我国电力系统发展的重要推动力。其中变电站自动化调试过程尤为重要，其能否顺利进行直接关系到变电站供电的安全性，因此在变电站运行过程中，工作人员必须根据供电实际情况，采取有效的调试策略。变电站的自动化调试能否顺利的进行，是确保电力系统变电站是否可以安全生产的重点。电力系统变电站的自动化调试结果直接影响着变电站投运以后是否可以安全的运行。本文阐述了变电站自动化调试的目的、内容和常见故障，对变电站自动化的调试策略进行分析，并将其应用到实际工作中，保障变电站的稳定性与可靠性。

2电力系统变电站的自动化调试概述

2.1电力系统变电站的自动化调试目的

电力系统变电站的自动化调试目标是核查自动化的终端装置、调度的信息处理系统以及信息的传输系统等电力系统的自动化系统的每个构造其数据是否精确;每个运行的设备间是不是一样的规格，各个系统的功能是不是合格，运行的设备是不是可以精确配合;系统能不能够正常运行。一旦有任何一项达不到标准的规格，就必须要确认问题并且解决问题，从而使得电力系统变电站的自动化系统可以完全保持良好的运行状况。变电站的自动化调试其实是保证系统能够安全稳定运行的重要环节，务必得到相当程度的关注。

2.2电力系统变电站的自动化调试的工作范畴

电力系统变电站的自动化调试的监控装置为变电站的自动化调试的重要工作范畴。本体调试以及调度联调视为变电站的自动化调试的双大关。本体调试其实就是对遥控的数据、遥信的信息、测控通讯、电压无功综合控制系统、电量采集系统通讯和遥测数据的调试。

2.3电力系统变电站的自动化调试工作中存在的常见问题

最先，本体的调试工作中，只要出现遥测和遥信的问题后，就很难迅速找到问题点，因此调试过程中需要消耗很多功夫寻找问题点。其次，变电站与调度的联系相当密切，变电站的数据收集、上报以及调度的工作相辅相成，所以在联调的过程当中产生的难题还是需要厂站和主站间互相联系从而达到相互合作的目的，最终完成工作任务。因此每当发生问题故障的时候，彼此都坚信本身正常的话，将需要消耗很多很多的时间和精力用来互相核查。再次，智能系统的设备生产厂家相当多，在其行业规则之中都具备本身的一个通讯机制，这对于通讯调试来说可以说是非常繁琐的，负责自动化的设备厂主只有通过编程才能实现正常的通讯工作，可是这在一个较短的工期的条件束缚下是相当费时又相当耗力的。最后，一旦电压无功综合的自动控制系统的调试结果发生错误情况，那么变电站在投入运行之后就可能会发生反复投切电容器、重复升降档或是异常区域不动作等等一系列的问题，很大程度上对变电站的运行安全产生威胁。

3电力系统变电站自动化调试策略

变电站的自动化调试策略分为两点：一是本体调试，二是调度联调调试。本体调试的调试策略包括以下几点：一是电源故障调试策略；二是通讯故障调试策略；三是遥测故障调试策略；四是遥信故障调试策略；五是CPU故障调试策略；六是遥控故障调试策略；七是电压无功综合自动控制系统调试策略；八是远程点能量数据终端调试策略。而调度联调策略就包括：一是通讯故障调试策略；二是上传遥测故障调试策略；三是上传遥信故障调试策略；四是调度遥控故障调试策略。

3.1远程数据调试策略

作为计量计费的自动化的系统，电能的数据终端是组成这个系统的重要部分，它主要是采集、处理、转发和存储信息，是一种介于主站和费率的中间设备。

3.2电压无功综合自动控制系统调试策略

后台VQC能够自动的识别系统的运行模式和系统一次接线的方式，它可以采取与系统运行模式和工况相应的措施，满足无功电压指定的范围。此外，它的闭锁功能可以保障系统能够安全的运行，用户也可以根据需要配置信号，控制电容器的投切顺序。

3.3故障排查顺序法

故障排查顺序法分为两部分，分别是分段排查和顺序排查。顺序排查指的是，按照规定的顺序，一个环节一个环节的进行排查。分段排查则是从总控入手或者在中间环节入手，将故障点迅速定位到具体位置。对于电量的采集装置中，开关室电度表的接线方式如果出现了中通讯故障，在进行调试时就要采用分段排查的方法。

4电力系统变电站自动化调试策略的应用

在变电站中，将智能装置和制动装置安装完成后，要选定终端装置的通信规约，设置好参数并建立好自动化的控制系统，然后设置好调控数据序，就可以对变电站进行联调与无人值班的调试工作。

4.1本体的调试过程

当只有在控制调档的时候，主变就会发生调档和急停的动作，这时可以采取遥控调试故障的策略，先排除在二次回路中可能发生的故障发生故障，这样，装置就只会受到调档的命令，就不用做急停的动作，这种情况可以证明数据库是正确的，故障点在装置的测控上，可以采取对参数设置的检查，得出故障点是在时间的设置上，设置较短。当系统接收不到装置的告警信号时，可以采取遥信调试故障的策略，这样能够将故障点迅速确定在总控没有受到遥信位报文上，是测控装置出现问题，排除故障的方法就是更换新的测控装置。

4.2与调度联调过程

当调度端的开关安装不正确时，一般来说可以采取上送遥信调试故障的策略，通过监测上传报文，确定运动总控是不是将遥信传报文发送出去了，确定具体的故障点在调度端上，然后对调度端进行严肃的检查，明确变电站是不是正确的上传。当SOE出现了信息错误，而调度端的COS信号是正确信号的时候，就可以采用上送遥信调试故障的策略进行调试。当在区训系统通讯不正常时，可以采用上传通讯调试故障的策略进行故障调试，能够迅速发现调度两台前置机的控制权出现异常，变电站的自动化系统无法保持稳定状态。

5结论

变电站能否安全生产的关键，在于变电站的自动化调试系统是否可以顺利运行。电力系统的变电站调试结果直接影响了投运以后变电站能否安全稳定运行。本文对变电站自动化调试策略和变电站调试过程中常见故障排除进行了详尽分析，将其应用到新建变电站中，将会收到非常好的效果。通过对本文调试策略的采用，可以提高变电站自动化调试工作的实效性，确保变电站投运以后安全稳定运行。

参考文献：

[1]张进.浅谈电力系统变电站自动化调试与应用[J].电子测试,2017(23):100-101.

[2]石海涛.浅谈电力系统变电站自动化调试与应用[J].科技经济导刊,2017(24):64.

[3]王泓权.电力系统变电站自动化调试策略的研究与应用[J].科技创新与应用,2017(07):185.

[4]方明.电力系统变电站自动化调试策略的研究与应用[J].通讯世界,2016(23):153-154.

[5]邹翔.探讨电力系统变电站自动化调试措施[J].科技传播,2016,8(19):259-260.

[6]李彦东.电力系统变电站自动化调试策略实践研究[J].河南科技,2015(07):126-127.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/752fcf9319daf0b71e4105b1.html