# 高速铁路主动降噪声屏障次级声源位置研究

### 论文摘要

采用主动降噪技术提高传统直立式高速铁路声屏障对中低频段噪声的降噪效果,需要研究主动降噪系统中次级声源的合理位置。根据波动声学的声绕射理论,结合对不同高度声源的声绕射仿真结果,确定绕射声的"虚拟声源"范围,并将次级声源设置在该范围内开展主动降噪仿真分析。结果表明,在频率低于800 Hz时,次级声源对声影区的较大范围内可以取得明显的降噪效果。

### 论文目录

- 1 声绕射理论

- 2 声屏障“虚拟声源”位置有限元研究

- 3 次级声源降噪效果分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李志强

关键词: 主动降噪,声屏障,虚拟声源,次级声源

来源: 铁路节能环保与安全卫生 2019年02期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,铁路运输

单位: 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所

基金: 中国铁路总公司科技研究开发计划课题(2015Z003-A),中国铁道科学研究院科研开发基金项目(2017YJ003,2016YJ114)

分类号: U238;X731

DOI: 10.16374/j.cnki.issn2095-1671.2019.0015

页码: 5-11

总页数: 7

文件大小: 2800K

下载量: 138

### 相关论文文献

- [1].运动声源快速定位的声达时差法[J]. 声学学报 2020(01)

- [2].运动声源识别研究现状分析[J]. 价值工程 2020(04)

- [3].定深爆炸声源声信号能量分配试验研究[J]. 声学技术 2020(01)

- [4].两种用于声学缩尺模型的声源研制[J]. 声学技术 2019(06)

- [5].水下对空中声源的运动参数估计[J]. 应用声学 2020(02)

- [6].养老设施活动空间背景声源类型对情绪及活动的影响[J]. 西部人居环境学刊 2020(04)

- [7].融合声源分离及反复结构模型的音乐分离方法[J]. 声学学报 2020(05)

- [8].风洞中未知声源漂移误差的逼近修正[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [9].能量加权时间特征用于浅海声源深度类型判别[J]. 应用声学 2020(05)

- [10].基于检测前跟踪的声源跟踪算法[J]. 通信学报 2017(02)

- [11].非负组合模型及其在声源分离中的应用[J]. 数据采集与处理 2017(02)

- [12].基于等效源法对移动声源辐射声场的重建与识别研究[J]. 通信技术 2017(10)

- [13].混响环境中突发声源定向方法及性能[J]. 声学技术 2015(06)

- [14].基于误差估计的发动机排气声源特性间接识别模型求解方法研究[J]. 振动与冲击 2016(16)

- [15].爆炸声源声源级数据分析方法[J]. 声学与电子工程 2014(04)

- [16].自然会话中的转述信息声源:儿童和成人转述话语的对比分析[J]. 山东外语教学 2015(04)

- [17].声源聚集度的波叠加法虚拟源强配置[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [18].浅海宽带声源深度判决方法[J]. 船舶力学 2020(02)

- [19].一种可跟踪移动声源方向的麦克风阵列语音增强算法[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [20].空气中声源的水下匹配场定位[J]. 声学学报 2015(06)

- [21].一种基于粒子滤波的多声源跟踪算法[J]. 计算机应用研究 2014(08)

- [22].某型联合收割机的多相关声源识别[J]. 振动.测试与诊断 2013(01)

- [23].双端口声源特性的多负载测量方法[J]. 科学技术与工程 2013(20)

- [24].海洋水声调查中爆炸声声源级的测量分析[J]. 海洋技术 2009(02)

- [25].水下轻便微小型多功能编码声源系统研究[J]. 海洋工程装备与技术 2020(03)

- [26].基于压缩奇异值分解等效源法的结构板件声源识别[J]. 重庆大学学报 2019(12)

- [27].交通噪声声源构成及标准政策研究现状[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [28].基于时频稀疏约束的多通道声源分离算法[J]. 信息技术 2017(01)

- [29].流域网格中嵌入式复杂声源的时域传播仿真[J]. 声学技术 2017(05)

- [30].一种强声气动声源的理论与实验研究[J]. 声学技术 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/754149ff5636beb1caf7f233.html