# 敦煌辐射校正场太阳光度计现场定标

### 论文摘要

为保证卫星在轨自动化定标中气溶胶光学特性观测的精度,针对基于相对稳定大气条件的Langley定标和基于高精度参考仪器的交叉定标,开展了辐射校正场太阳光度计的现场定标技术研究.定标结果表明高精度太阳光度计Langley定标和交叉定标与CE318太阳光度计反演的气溶胶光学厚度最大偏差分别在0.015和0.01以内.计算分析了大气条件、仪器参数等对现场定标的影响,将定标后的仪器和CE318太阳光度计放在青海湖同步比对观测,气溶胶光学厚度最大偏差在0.01以内.敦煌辐射校正场太阳光度计现场定标误差对卫星在轨定标的影响不超过0.21%,表明定标结果能够满足卫星在轨自动化定标的精度要求.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 场地和仪器

- 2 太阳光度计定标方法

- 2.1 Langley定标法

- 2.2 交叉定标法

- 3 数据处理与分析

- 3.1 Langley定标数据处理

- 3.2 交叉定标数据处理

- 3.3 误差因素分析

- 3.4 误差对自动化卫星定标的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄冬,李新,张艳娜,张权,郑小兵,孙凌

关键词: 定标,太阳光度计,交叉定标法,气溶胶光学厚度,卫星在轨自动化定标

来源: 光子学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 气象学

单位: 中国科学院安徽光学精密机械研究所通用光学定标与表征技术重点实验室,中国科学技术大学,中国气象局国家卫星气象中心

基金: 民用航天技术预研项目(No.D040401),国家自然科学基金(No.41705013),国家重点研发计划(No.2018YFB0504800)~~

分类号: P407;P414

页码: 142-151

总页数: 10

文件大小: 2321K

下载量: 200

### 相关论文文献

- [1].太阳光度计定标方法和西安地区气溶胶光学特征的研究[J]. 红外与激光工程 2020(06)

- [2].CE318太阳光度计常见故障及排除方法[J]. 陕西气象 2010(01)

- [3].兰州大气气溶胶的太阳光度计观测分析[J]. 甘肃科技 2013(04)

- [4].基于太阳光度计的广州亚运期间气溶胶参数分析[J]. 热带地理 2011(05)

- [5].一款新型高精度全自动多波段太阳光度计[J]. 应用光学 2019(01)

- [6].半干旱地区太阳光度计定标方法的研究[J]. 光学学报 2014(12)

- [7].双筒多视场太阳光度计研制[J]. 仪器仪表学报 2013(05)

- [8].CE-318太阳光度计在大气环境监测中的应用[J]. 环境科学与管理 2012(02)

- [9].测量近中红外激光大气透过率的调制型太阳光度计[J]. 仪器仪表学报 2019(07)

- [10].双筒多视场太阳光度计图像跟踪系统[J]. 光电工程 2013(05)

- [11].郑州地区气溶胶光学厚度反演与分析[J]. 气象科技 2010(04)

- [12].太阳光度计技术分析[J]. 气象水文海洋仪器 2010(02)

- [13].2015年10月南京霾污染过程分析[J]. 环境科学研究 2017(12)

- [14].兰州市大气气溶胶的太阳光度计观测分析[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [15].基于太阳光度计的天津城区气溶胶光学特性[J]. 中国环境科学 2017(11)

- [16].MicrotopsⅡ型太阳光度计测量气溶胶光学厚度的原理和方法[J]. 海峡科技与产业 2017(12)

- [17].基于太阳光度计的成都双流地区夏季气溶胶光学特性研究[J]. 成都信息工程学院学报 2014(02)

- [18].用太阳光度计获取激光波段大气透过率[J]. 红外与激光工程 2019(S2)

- [19].大气成分资料反演系统及应用[J]. 青海环境 2012(01)

- [20].CE-318太阳光度计及探空数据反演水汽含量与MODIS近红外水汽产品对比[J]. 地球信息科学学报 2017(07)

- [21].太阳光度计和微波辐射计资料在盛夏午后强对流预报中的应用[J]. 干旱气象 2017(01)

- [22].基于太阳光度计测量确定分层大气消光系数[J]. 光学学报 2014(12)

- [23].便携式全自动太阳光度计的研制及其应用[J]. 光学技术 2012(01)

- [24].黄土高原半干旱地区光学厚度的时间变化特征[J]. 宁夏工程技术 2016(01)

- [25].中国西南地区气溶胶光学厚度的时空特征[J]. 气象科学 2010(06)

- [26].黄土高原干旱半干旱地区气溶胶光学厚度遥感分析[J]. 高原气象 2013(03)

- [27].2006年春季我国东部海域气溶胶光学厚度与沙尘天气[J]. 地球科学进展 2008(03)

- [28].重庆市城区大气气溶胶光学厚度的在线测量及特征研究[J]. 环境科学学报 2014(04)

- [29].使用太阳光度计测大气雾霾[J]. 物理实验 2013(11)

- [30].基于太阳光度计的天津沿海地区气溶胶特性[J]. 天津科技大学学报 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/755813f1f1c1a09e5bb4abac.html