# 浅谈现代高层建筑设计要点谭琦琳

关键词：现代高层建筑；设计要点

引言

在城市发展过程中，高层建筑的地位十分重要。其不仅能解决在城市住房方面出现的问题，还能更合理的利用好土地资源。随着高层建筑设计风格的不断变化，城市空间环境要想与其发生联系，任何风格的设计均有其存在意义。本文将对高层建筑设计进行探析，并完善设计理念方面，以促进高层建筑的发展。

1高层建筑外部尺度设计的原则

1.1整体尺度

在建筑物中，对其整体尺度的掌握非常重要。通常高层建筑是由三个部分来组成裙房、主体和顶部，在设计中也有些建筑加入了活跃元，来促进整栋建筑造型的生动活跃。要想建立好一个造型美的高层建筑，就要处理好这几个部分之间的尺度关系。

1.2城市尺度

作为一座城市有机组成部分，高层建筑体量大，高度大，对城市影响重大，已成为城市的重要景点，城市各构成要素也受到高层建筑的重大影响。高层建筑的位置选择、高度确定也要对城市尺度与传统文化进行充分考虑，以对原来城市各构成要素之间的有机协调比例关系进行改变。

1.3街道尺度

在高层建筑中临街面的尺度对街道行人造成的视觉影响就是街道尺度，因此高层建筑临街面要和沿街的其他建筑保持一致，并所呼应，才能更好保持街道空间与视觉的连续性。

1.4近人尺度

高层建筑最底部分还有建筑物的出入口带给人的尺寸感觉就是近人尺度，该部分是人们对建筑进行直接感触的重要部分，常被使用者接触，比较容易被人仔细观察。其尺度设计要以人的尺度作为参考，不应太大或太小，太大易造成建筑缺乏亲近性，太小就会减小建筑的尺度感。应在近人尺度处理中尤其注意建筑底层与入口的柱子、墙面的尺度划分，还有檐口、门、窗及装饰的处理，让其尺度感比以上部分更细。

2高层建筑的设计要点分析

2.1采光设计要点

（1）在提高单位面积的采光区域中去减少因太阳辐射而导致的制冷负荷，以减少能耗。

（2）在让阳光直射屋顶平面而不增加太阳强度的基础上，使采光区域更深入。

（3）最重要的系统应能阻挡太阳的直接照射，寻找每日太阳位置的变化中适宜的采光区，以减少人们对太阳光温度的不适应感，并节约人工能源。

在对采光系统的运用中可以获取人工节能和增加采光的双重效益，适宜的采光环境可以为人们带来舒适的工作环境，以保障工作效率，人工照明能源的节约则更能减少各种突发事件的发生概率。

2.2抗侧力体系选择要点

（1）作为结构体系选择的中重要影响因素，建筑实高在对建筑高度的同结构抗侧力体系进行选择时，一般在建筑物高度小于100米时使用框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构来作为抗侧力体系；一般在建筑物高于100米而低于200米时使用剪力墙结构、框架-核心筒结构来作为抗侧力体系；一般在建筑物高度在200-300米之间时使用框架-核心筒结构、框架-核心筒-伸臂结构来作为建筑物的抗侧力体系；而框架-核心筒-伸臂结构及筒中筒结构在建筑物高度在300米-400米之间时是常见的抗侧力体系；当建筑高度高于400米低于600米时，其常用的结构抗侧力系统是筒中筒-伸臂结构，巨型框架/桁架/斜撑结构、组合体结构。

（2）应在建筑设计中尽可能保证结构抗侧力构件之间相互联结，组合为一个整体。

（3）应在建筑中使用多重抗侧力结构体系时，结合具体实际情况去综合分析建筑设计中每种结构体系的效用，并合理估计和评判各自的贡献度

2.3抗震设计要点

（1）建筑结构的材料选择在高层建筑抗震方案设计里也十分重要。

（2）要想在地震发生时促进能量的输入，就要做好以下方面：首先，应在验收建筑构件承载力的同时对在地震作用下建筑结构的层间位移限值去实施有效控制。其次，应具体的高层建筑工程项目设计时使用基于位移的结构抗震方法，定量分析设计方案，保证结构的变形弹性可以满足地震的预期要求。再次，要对建筑构件的变形和建筑结构的位移二者之间的精确关系进行综合分析，以确定构件的变形值。第四，应结合建筑物的实际，比方说建筑界面的应变分布及其大小去根据建筑构件的构造需求来针对性设计。最后，选择坚固的场地去实施建筑施工，以有效减少在地震发生作用时的能量输入。

（3）在大量的实践证明及理论研究中，即使现代大型高层建筑不具备很大的承载力，但如果其具备较高的延性，即使发生地震后也不会发生倒塌。由于延性结构在地震中可以充分吸收振动带来的能量，建筑物在地震环境中也可以保障形变程度在建筑结构承受范围内。在大量的实践活动证明中证实了延性结构在抗性效果上作用显著，可以消除大量地震导致的不利影响，有效减轻地震反应，有效减弱地震给高层建筑带来的破坏，避免重大损失的发生。

（4）抗震效果的高低受设计的质量和方法的影响，因此要充分重视高层建筑抗震设计的结构体系。

2.4消防设计要点

（1）人员疏散设计。在人口密集的高层建筑中一旦有事故发生，最重要的一步就是人员疏散，若火势不大，能够维持电梯正常运行时，就要在最短时间内保证可以把所有人群撤离现场。在火势过大时，就要通过楼梯疏散人群，尽管这样会导致疏散的难度和时间增加，但可以在事故中对每个人的人身安全进行有效保证。

（2）火势控制设计。在高层建筑物有很多可燃物堆放，若燃烧起来将会产生大量烟气。应在在建造建筑物时考虑这一因素，将一些防火阀设置在管道内，来控制火势蔓延，来为救援工作争取时间。

（3）火灾扑灭设计。当高层建筑火灾时，会导致大面积蔓延，在扑救过程中因周边建筑物和地形的限制会存在一定困难。若只是小范围火灾可适当转移一些重要物品，若高层建筑火势蔓延迅速，就要尽量先对易燃易爆物品周围的火焰进行扑灭，以防止人员伤亡。

结束语

作为一个城市的代表和象征，城市建筑能体现城市的发展速度。优秀的高层建筑要以城市的公众利益为追求目标，去满足使用者的需要。要想创造出更好的城市景观和适合人们生活的环境，并沿着可持续发展的道路健康发展，就要在高层与城市的发展中保持平衡。

参考文献

[1]张辰卓.城市空间中高层建筑设计的探讨[J].商品混凝土，2013（2）.

[2]唐伟.高层建筑设计中要注意的问题与对策[J].黑龙江科学，2014（1）.

[3]刘小音.高层建筑设计之我见.科技信息，2011（15）：384～385.

[4]翁婵琼.关于现代高层建筑设计研究分析.城市建设理论研究（电子版），2012（14）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/75a1caeb4a1320cf2518746c.html