# 关于信号微机监测技术在铁路信号系统应用的研讨杜琴

中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头电务段内蒙古包头014040

摘要：目前铁路电务段对于数据的采集、上报和处理都采用手工填写和excel文件保存的方式，并不能保证数据的实时性和准确性。微机监测系统是利用铁路总服务的终端设备同各个车站进行良好的网路连接，实时的监测车站的具体运行情况，一旦出现超标情况能够及时的报警，并能够为处理问题提供相应的依据，同时还可以记录整个运行的过程，为设备的的运用质量做好归纳总结。因此本文对其具体应用进行简要分析并提出相应的优化措施，使其能够不断发展进步。

关键词：微机监测；铁路信号；应用分析

引言

近几年来，铁路信号设备在信息化方面已经取得了很大的发展，但是如何保证从各个车站采集的信号设备测试数据同步上传至所属的电务段，并由电务段统一处理和分析仍是亟待解决的主要问题。一般作为铁路信号管理基本单位的电务段，通常管辖上百个车站，每个车站的信号设备检测数据都要及时准确完整地反馈给电务段处理，不仅如此，近几年，我国已经完成多次的列车提速，随着列车行驶速度加快，天窗维护时间变短，天窗点的测试数据的采集和上传就变得十分重要。

1信号微机监测技术的简介

1.1信号微机监测技术的定义

信号微机监测技术主要是利用网络技术及计算机的强大数据处理及存储能力，将微机、网络设备、存储设备及监控设备整合成一个整体，来对铁路信号进行数据加工、数据的存储，利用内部强大的逻辑能力进行自动的数据分析。

1.2信号微机监测技术的主要组成部分

信号微机监测技术主要包括传感技术、计算机技术、网络技术、通信技术、现场总线技术、人工智能等，可以准确地、全面地监测并记录铁路运行信号，对故障信息及时发出报警快速进行处理，为铁路系统电务工作提供了非常可靠的依据。

1.3信号微机监测技术的功能

①可以对开关量或者模拟量进行数据采集，对采集到的数据及时的存储。②对采集到的数据可以形成战场图，对故障信息做出实时报警。③对采集的信息数据可以做出报表、状态表、直方图、及报警记录表，方便了数据的加工处理。④可以通过实时数据传送功能，向整个网络发送信号及监控的数据。⑤具有人机对话和时钟校对功能，保障了铁路系统的准时和安全运行。

2.信号微机监测数据模型分析

电务段对信号设备监测数据分析来自于服务器数据库获取所有采集平台的信号数据，并进行分类查询，对查询的数据执行相关的统计分析算法，完成分析结果，其流程如图1所示。

图1监测数据采集流程图

基于图1的监测数据采集流程分析，我们需要设计合理的信号微机监测数据模型，才能够顺利实现数据从终端到服务器过程中的多种ETL操作，其设计模型结构如图2所示。从图2可知，该数据模型包括监测数据类型、监测信号设备、数据上报时间、数据内容结构、数据评价结果及数据审核，从而能够完成整个数据交互过程的采集、转换、校验以及分析等业务操作。

图2监测数据模型图

3.我国铁路系统中的信号微机监测的应用

3.1能够有效的收集运行过程中的实时数据

信号机在铁路运行工作中十分重要，利用微机监测技术的检测的实时性和及时性就能够很好的反馈给系统中心铁路信号设备的信息数据，对于维护信号设备的效率上来说十分重要的，同时微机监测技术能够实时的检测到很多信号设备的运转状态信息，也能较好的进行储存和传输，这也是它的优点所在，它能够自由的建立数据库自主根据系统要求进行信息的整理和分析，将其中的问题点及时而又准确的呈报上去，为之后的信号设备的维修提供一定的数据参考。

同时这样的数据呈报也是有条理的，微机监测技术中心可以将搜集到的信息做成有一定的逻辑关系的表格，在表格的内容上进行一定的问题呈现，方便了技术人员在之后的设备维修的数据对比的需求，较为直观的展现出了信号设备运营的状态对比图。这是对后期信号设备维护工作最大的技术支持了。

3.2满足信号设备对微机监测技术的需求

由于铁路信号灯的安装位置大多偏僻地带，具体面对的环境条件都是不同的，在长此以往对铁路信号灯的利用当中，其实造成铁路信号灯出现问题的原因还有设备老化原因的存在。在设备构架设计方面，要进行区域地点的挑选组织，针对不同的地域需安排不同结构的电网进行工作，在具体的项目开展中各司其职，发挥自身的作用。但是一方面可能是由于铁路信号灯的使用时间过长，可能产生老化氧化，铁路信号灯的质量出现问题，这是在长时间的风吹雨打之下造成的损伤，需要进行更新换代。

另一方面就是铁路信号灯内部的作用，由于铁路信号灯表面温度过高，可能会产生铁路信号灯内部的物质分离，长时间的运作和过多的作业量，都会爱在内部就造成压力，导致损伤的出现，折损铁路信号灯的使用寿命，造成铁路信号灯使用过程中的各种问题。其实这也适合季节性的温度和运作需要量有很大关系，而这些经验都是经过微机监测技术实现的数据整理获得的。

3.3微机监测报警系统管理与应用

信号设备传统上都是利用人力进行监管监测，这种手段不能够及时将信息完全的录入并保存，同时还不能够对设备进行科学的监管。随着微机监测报警系统不断应用当中，以上传统问题均一一解决，同时也加入了对信号设备的全面监测，通过周期的终端调阅可以更好地掌握各项设备的变化，并发现信号设备运行中的隐患。

将所收集到所有信息都可以归档储存，对于每个阶段的设备运用状况都能够全方位的掌握，还可以发现问题并及时提示解决，保证铁路行车的安全。此系统建立完成在铁路领域不断应用，因此需要我们做好相应的管理工作，严格落实每一阶段。其中主要表现为，铁路单位要派出专业的人员进行管理负责，同时还要做好定期的巡检工作及巡检记录，其次还要能够自主地发现运行过程中可能会出现的问题，并及时给予解决。每个操作人员上岗之前一定要进行严格培训考试，通过之后才能允许其任职到岗位当中，对监测数据要实时监测调阅，对于产生的报警信息要进行合理的分析并予以反馈，在实施具体维修的过程中，还能够提出良好的维修意见，保证系统的可持续性的运行。

结语

综上所述，随着技术的发展，人们不断地开始提高轨道交通运行的安全系数，而做好铁路信号微机监测就凸显的非常重要。通过对其异常曲线的分析，可以及时地发现设备中的安全隐患及时排除故障，从而也就保障了铁路交通运输的安全运行。极引入微机监测技术，为铁路发展增添更多技术支持和安全筹码，积贡献更多科技力量。

参考文献：

[1]陈鹏.关于信号微机监测技术在铁路信号系统应用的研讨[J].中国科技投资，2013（26）：71.

[2]周恒.信号微机监测系统在铁路信号系统中的应用[J].煤矿现代化，2009（03）：49-50.

[3]张利霞.铁路信号微机监测系统在铁路运行中的应用[J].中国新技术新产品，2017（16）：56-57.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/75bdb6fb7ad8d51b35ff5910.html