# 浅析配电设备运维工作

国网山东省电力公司莱西市供电公司山东青岛266600

摘要：随着时代的进步和社会经济的发展，我国电力系统发展迅速，在电力系统中，非常重要的一个组成部分就是配电设备，要想保证配电系统的正常运行，就需要做好配电设备的运行维护工作，采取一系列的措施，不断提升配电设备的运行维护水平，消灭潜在的故障，提升经济效益和社会效益。本文简要分析了配电设备的运维工作，希望可以提供一些有价值的参考意见。

关键词：配电设备；运维工作；探讨

配电设备的运行维护是一项复杂的系统性工程，需要综合考虑诸多方面的因素，在运行维护过程中，需要结合具体情况，严格依据相关的要求和规范来进行。相关的工作人员需要不断努力，提升自己的专业技术水平，促使配电设备运行和维护的技术水平得到提升。

1配电设备的运行和维护

新建或者检修验收合格之后，在电网中接入配电线路及其设备，就正式投入到了运行中。对于运行单位来讲，需要将预防为主的方针给贯彻落实下去，充分考虑当地的具体情况，依据相关规定来将巡视、防护和维护工作给开展下去，对于设备缺陷，需要及时的发现和消除，避免出现事故，促使配电网的供电可靠性得到提升，线损和运行维护费用得到降低。

一是配电设备的运行：通过运行的巡视检查，可以对线路的运行情况进行掌握，将缺陷给及时找出来，避免留下隐患，对线路的安全运行造成威胁。在运行维护方面，需要将相关的保护条例和实施细则给执行下去，对沿线的群众大力宣传，做好线路保护工作，对于线路缺陷，需要及时的发现和消除。

二是配电设备的维护：具体来讲，配电设备的维护指的是检查已产生的不正常运行状态和设备缺点，采取一系列的补救措施。通过事故处理，将事故地点和发生原因给及时找出来，对事故根源进行消除，避免事故进一步的扩大；对事故停电范围进一步的缩小，促使事故损失得到减少；对于那些已经停电的用户，需要立即恢复供电。

三是打破职别局限，把设备的运维工作共同做好：只有全班运维人员全部努力，才能把这个运维班的设备管理工作做好。作为一名合格的变电运维人员，不能受职别的限制，认为做好本职范围内的工作就可以了，而应把局限打破，不仅要把自身的本职工作做好，同时还要尽自身最大努力，把运维班的其他工作做好。对于运维班的班长来说，要把运维引导工作做好，要确保每一位运维人员都能清楚地了解掌握本班组所辖变电站的运维设备实际运行情况，这样可最大限度地防止设备管理死角的出现。

2配电安全检修计划实施中出现的问题

一是有着较大的检修量，但是没有较高的工作效率：人为编制检修计划，那么就需要对多种复杂因素进行考虑，不仅需要对电网系统现行的运行方式和设备工作现状进行考虑，还需要对全倒闸操作后系统运行的灵活性与经济性进行考虑，因此，我们可以得知，编制人员需要进行十分复杂的工作，有着较大的工作量。

二是工作人员自身能力水平的问题：计划的实效性会直接受到检修计划编制人员自身能力和专业素质的影响，如工作人员的专业技术能力、经验积累以及专业知识储备等，都会在较大程度上影响到计划的编制，也会导致出现一系列的后续问题。

三是检修及运行的经济性无法得到保证：计划由人来编制，就会有较大的局限性存在，系统的优化过程较为缺乏，因此，只能够说明编制的计划具有可行性，但是并不是优化计划，那么经济性就无法得到保证。

3配电设备运行中的安全维护措施

一是配电设备运行中互感器的运行维护：互感器比较的特殊，它的工作原理是电磁原理，主要是用二次回路中的小电流和低电压来替代一次回路中的大电流和高电压，促使仪表和保护装置运行的标准化得到实现，对二次设备和高电压进行隔离，促使系统和人员的安全得到保证。

首先是电流互感器的运行维护，电流互感器也被人们称之为交流器，它可以将大电流转换为小电流，电流互感器的工况必须要额定的，这样安全性才可以得到保证；如果超出了额定容量，那么误差就会增大，并且仪表指示也会出现错误，甚至绕组遭到烧毁。因此，就需要对互感器的工作条件和额定容量充分重视，同时，互感器二次侧要保持闭路状态。

其次是电压互感器的运行维护，我们也用仪用变压器称之为电压互感器，如果容量不超出额定值百分之十，也可以工作较长时间，避免有短路现象出现于二次侧。因此，在电压互感器的运行过程中，就需要对这些事情充分重视，如果有故障出现，需要将原因给找出来，采取一系列的维护措施，以便保证电压互感器能够正常工作。

二是电力电容器的运行维护和安全措施：电力电容器的作用主要是补偿配电系统的无功功率，这样它的功率因素就可以得到显著提升。电力电容器需要在一定条件下的环境内工作，如额定电压、温度和湿度符合相关要求等等；如果运行条件超出了相关标准，那么就可能会有多种多样的故障出现。在使用电力电容器的过程中，也需要仔细排查多项指标，首先是对外观检查，避免有喷油或者渗漏油等问题出现于设备表面，避免有膨胀或者裂痕问题出现，还需要保证没有过热问题出现于各个电线接头处。其次是电压，供电负荷的变化，也会随之改变电压，为了避免有过补偿或者无功倒送问题出现，就需要将自动投切装置给应用进来。在电流方面，工作环境需要保持额定电流，最大保证其在超出百分之三十以内，如果电流值是1.3倍的额定值，那么就需要立即停止，否则就会烧毁设备。在保护装置方面，电容器核心的保护装置就是熔断器，可以促使电容器运行的安全性得到保证，避免对地短接问题的出现。要对熔断器接线端子定期检测和排查，避免有松动问题出现。

三是电力系统中干式变压器的运行维护：在电力系统中，非常重要的一项设备就是干式变压器，它主要是转换电压，传递能量。通过调查研究发现，在实际运行中，变压器绕组的绝缘会直接影响到变压器的正常运行，如果温度比绝缘所能承受的最大温度还要高，那么就会有老化问题出现。因此，对于干式变压器来将，就需要实时测控温度，及时发出预警信息。有一些系统需要工作人员来重点排查，如风机自动控制系统、高温预警、跳闸系统等等。在直流系统方面，主要包括充电柜和蓄电池两个组成部分，它主要是将操作电源提供给自动装置、高压断路器以及信号母线等。工作人员在巡查过程中，需要保证高频开关有着适宜的输入和输出电压，要在合适的环境条件下来存放蓄电池，如果保存时间较长，充放电工作需要定期进行。在放电的过程中，要及时清理蓄电池。

4结语

近年来，随着各电力企业逐步开展“三集五大”建设以及精益化管理的实施，各变电运维班组接受到的记录、统计报表也越来越多，这样无疑对变电运维班运维设备的时间形成了挤占，对于此种情况，各变电运维班组必须对自身工作时间进行科学、合理安排。如可在晚上进行一些记录、统计报表的处理工作，同时可建立一个变电运维资料库，来记录日常的变电运维工作，此外还应重视月工作计划维护表的科学、合理调整，应留出充足时间进行变电运维设备的维护，应严格落实好每项运维工作，同时应重视实际维护工作质量的提高，以确保设备处在最佳运行状态。通过上文的叙述分析我们可以得知，随着时代的进步，配电设备运维工作也受到了人们普遍的重视；在具体的实践过程中，工作人员需要对各种设备的运行维护知识充分了解，采取一系列的措施，来促使自身的设备维护技能和其他各方面的水平得到全面提升，对配电设备运行维护的各种知识要点认真学习，促使设备运行事故的发生几率得到减少，设备更加安全可靠的运行，进而提升供电服务质量。

参考文献：

[1]樊越，侯殿萍.有关配电设备运行维护的探讨[J].黑龙江科技信息，2011（3）.

[2]刘志安，李友军.关于继电保护设备状态检修的探讨[J].科技资讯，2011（30）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/75c97a932abdd379f813d2f4.html