# 议钢筋混凝土结构出现裂缝的原因和措施

深圳市龙城建设监理有限公司

【摘要】我国的经济快速发展，随着城市房屋建筑数量的逐渐增加，建筑行业在其中发挥着不可替代的作用。钢筋混凝土结构因其具有耐久性和持久性，已经在工民建工程中广泛应用。本文主要对钢筋混凝土结构出现的裂缝原因分析，并提出相应的措施。

【关键词】钢筋混凝土结构；裂缝；措施

钢筋混凝土结构在建筑工程中应用的非常多，但在实际应用的时候并不能保证其结构不会有裂缝现象出现，这是不能避免的事情，也只能采取有效的措施去防治裂缝问题扩大。建筑施工规范也明确表示，允许钢筋混凝土结构有裂缝现象出现，但也只限制于和拉应力方向是垂直的，同时也限制了结构裂缝宽度。现在世界各国在钢筋混凝土结构裂缝的规定上并没有一直的规定要求，但大致上还是一样的。比如对裂缝宽度的最大允许限度为0.1mm，近些年又对裂缝宽度限制进行了调整，规定为0.2mm，尽管如此，在建筑工程施工和实际应用上还要注意保护钢筋混凝土结构，让其裂缝现象得到控制。

一、钢筋混凝土结构出现裂缝的原因

1、出现塑性沉降裂缝。出现这种裂缝现象通常都是在混凝土还没有达到规定强度时候，要是模板发生移动或者是混凝土表面有泌水现象出现，那么钢筋混凝土结构就会有裂缝现象出现，而且是沿着钢筋结构出现纵向裂缝现象。

2、出现塑性收缩裂缝。出现这种裂缝现象主要发生在混凝土硬化之前，混凝土结构表面的水分受到外部天气的影响，水分蒸发的比较快，从而让钢筋混凝土结构有裂缝现象出现。

3、出现收缩裂缝。出现收缩裂缝通常都是混凝土没有硬化的时候，或者是在硬化之后，钢筋混凝土周边的结构构件所具有的约束作用会让混凝土发生收缩现象，或者是没有养护好混凝土结构，让其结构和周边的构件表面呈现垂直状态，这样也会结构有裂缝现象出现。

4、出现龟裂裂缝。在钢筋混凝土结构施工完成之后，施工人员要是没有对其进行科学的养护，会让结构各方面性能达不到规定的标准，从而会让钢筋混凝土结构有很浅的裂缝出现。

5、温度裂缝。混凝土材料中最主要的原材料就是水泥，要是水泥型号和级别没有选择好，就会让其发生水化热现象，再加上外部温度比较高，让混凝土结构和构件截面呈现垂直状态，而这时候就会有裂缝现象出现，有时候裂缝只会在构件的表面，而有时候在整个构件截面都会有裂缝。

6、荷载裂缝。钢筋混凝土结构在使用过程中，要是受到建筑结构较大的荷载，就会混凝土结构有剪切裂缝或者是弯曲裂缝出现，出现这种荷载裂缝通常都是因为钢筋混凝土表面承受了过大的荷载，而荷载力超过了混凝土结构实际的荷载量，这样就会有裂缝出现。

7、纵向钢筋锈蚀裂缝。钢筋混凝土结构中有这种裂缝问题出现，裂缝的位置通常都是靠近钢筋的位置，而裂缝原因最主要就是钢筋有锈蚀的现象。要是出现了这种裂缝，人们还没有去及时处理，不能诊断其裂缝原因，时间一长就会让钢筋混凝土结构裂开，钢筋构件的保护层也会脱落，让钢筋锈蚀情况更严重，这是一个恶性循环。这种纵向裂缝是非常严重的，但又没少受到人们的关注。

8、地震作用引起的裂缝。当钢筋混凝土结构在遭受到地震灾害破坏的时候，或者是在遭受其他自然灾害的情况下，其结构不能承受巨大的灾害破坏而有裂缝现象出现，这种裂缝是无法避免的。

9、地基不均匀下沉引起的裂缝。出现这种形式裂缝主要是因为施工人员在处理地基结构的时候没有控制施工技术，让地基质量没有达到规定的施工标准，有较大的质量问题存在，在使用的时候会受到建筑结构的荷载，地基出现下沉的情况，这时候钢筋混凝土结构也会有裂缝现象出现。

10、钢筋混凝土结构表面因为高温膨胀导致出现的八字形裂缝。还有碱骨料反应引起的裂缝应根据碱骨料反应的大小而不同对待。

二、钢筋混凝土结构裂缝产生的危害

钢筋混凝土结构是由多种复合材料组合成的，因此在外界环境发生变化之时，材料就会发生形变，因为各种材料所发生的形变不一样，因此在各种形变力的综合作用之下，混凝土结构就会发生一些不可避免的裂缝，虽然说起初一些细小的裂缝并不会对民用建筑结构产生太大的危害，但是没有及时进行有效的治理，裂缝就会进一步地扩大或者细微裂缝会融会贯通，导致更加严重的影响和破坏。在实际的使用过程当中，钢筋混凝土裂缝的进一步扩大是因为载荷或者温差的作用造成的。建筑地基因基面不平整、超负荷的压力，还有因为自然灾害的侵蚀在居住时出现的裂缝，会对正常的居住生活产生巨大的安全隐患，主要有：

（1）钢筋混凝土结构的开裂，会分散混凝土的压力，将压力传向主体的每个部分，使抵抗压力骤然增大，对主体是极为不利的。

（2）钢筋混凝土结构的开裂，混凝土从完整的主体结构成为了各自独立的部分，这样就使得抗剪截面面积变小，影响整体的抗剪能力，造成了下降。

（3）钢筋混凝土结构的开裂，降低了整体结构的刚度，缩短了建筑物的使用时间。

（4）钢筋混凝土结构的开裂，裂缝会使水分或空气进入，侵蚀到其结构内部，对主体结构的强度造成巨大的威胁，同样会缩短它的使用时间，不能有效的保持其耐久性。

三、钢筋混凝土结构裂缝的治理措施

对于钢筋混凝土裂缝的治理不能千篇一律，应该根据裂缝产生的原因、性质、裂缝的大小、部位、结构受力情况和使用要求等因素综合进行分析，得出具有针对性的治理措施，防止裂缝的再次发生。

第一，对承载能力没有太大影响的表面裂缝或者大面积的细裂缝。对于此种裂缝的处理一般都是采取表面涂抹或者表面补贴法，比如说表面涂抹砂浆法，表面涂抹环氧胶泥法、表面凿糟嵌补发和表面贴土工膜等。对于表面贴补土工膜或者其他防水片的办法适用于那种大面积裂缝引起的漏水或者不能够有效确定是具体哪一个位置的漏水。

第二，当裂缝对结构整体性有影响或者结构有防渗要求时，一般都是采用灌浆法或者填充法修补材料。此种方法操作简单，所需费用也比较低。但是对于宽度比较小、深度比较浅或者内部有杂物的裂缝因为灌浆法很难达到预期的效果，因此通常是进行开槽处理，往里面放入填充物进行修补。

第三，对于一些因超载负荷或者火灾等因素形成对建筑结构整体性和承载能力有较大影响的裂缝，通常采用结构加固法。结构补强法包括断面补强法、预应力加固法、粘结钢板加固法和喷浆加固等方法。对于修补完成的裂缝，检查的方法主要有修补材料试验、钻心取样试验、试验压水、试验压气等。

四、结束语

钢筋混凝土结构在建筑工程中应用的非常多，实际效果也非常好，能让建筑结构有较强的耐久性，并有较好的稳定性，但是在实际施工中还有使用的时候，钢筋混凝土结构是非常容易有裂缝现象显现的，这对建筑结构质量的影响非常大，要是不及时处理会有更严重的后果。能够引起钢筋混凝土结构裂缝问题的原因有很多种，人们在施工或者实际使用中都应该对其有所注意，从多个方面去寻找裂缝原因，并采取有效的处理措施，这样也能让裂缝现象得以控制。

参考文献：

[1]李云.浅谈混凝土结构设计规范[J].国学资讯，2010（3）.

[2]张胜.浅析高层建筑混凝土结构技术规程[J].中国科技，201l（2）.

[3]王铁梦.超长大体积混凝土裂缝控制[J].混凝土工程新技术，2012（5）.

[4]朱文文.浅谈钢筋混凝土裂缝的预防与控制[J].工程科技，中国新技术新产品，2011，（13）.

[5]王明江.浅谈建筑混凝土结构中常见裂缝问题[J].黑龙江科技信息，2011，（15）

[6]伍春南.工民建中钢筋混凝土结构裂缝探析[J].江西

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/75ec2edfc4bdc97d41939632.html