# 2014-2017年湖南省城市饮用水浑浊度影响因素及其对消毒效果的影响

### 论文摘要

目的探究影响湖南省城市饮用水浑浊度的主要因素,分析浑浊度对消毒效果的影响。方法利用2014-2017年湖南省城市生活饮用水水质监测网络直报数据,分析饮用水浑浊度的影响因素,通过相关分析以及线性回归分析浑浊度与耗氧量、菌落总数、余氯和二氧化氯之间的关系,以及对消毒效果的影响。结果 2017年湖南省城市饮用水浑浊度超标率（2.97%）明显低于2014（6.69%）、2015（7.29%）和2016（5.77%）（P<0.001）;经过完全处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）的饮用水浑浊度超标率（5.38%）较低;地下水源饮用水浑浊度超标率（16.78%）明显高于地表水源饮用水（4.95%）（P<0.001）,其中未经处理的地下水源饮用水浑浊度超标率最高,达50%;二次供水浑浊度超标率（2.7%）较出厂水（7.16%）和末梢水（6.21%）低（P<0.001）;浑浊度与菌落总数、耗氧量存在正相关性及线性回归关系（r=0.177、0.094,P<0.001）;与余氯和二氧化氯存在负相关性及线性回归关系（r=-0.03、-0.196,P<0.001）。结论 2014-2017年湖南城市饮用水浑浊度的主要影响因素是水源类型、水源水质情况、水处理工艺和管网,浑浊度与有机污染物以及微生物污染有着密切的关联,浑浊度增加会影响饮用水消毒效果。

### 论文目录

- 1 资料与方法

- 1.1 资料来源

- 1.2 方法

- 1.3 统计学分析

- 2 结 果

- 2.1 水样及水源类型

- 2.2 浑浊度

- 2.3 浑浊度影响因素

- 2.3.1 采样时间

- 2.3.2 管网

- 2.3.3 水源类型以及水处理工艺

- 2.3.4 出厂水中各类水源类型以及水处理工艺浑浊度超标情况

- 2.4 浑浊度与菌落总数、耗氧量、余氯、二氧化氯关系

- 2.4.1 相关性分析

- 2.4.2 线性回归分析

- 3 讨 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡冀,陈彦华,黄涛,张杏娥

关键词: 城市饮用水,浑浊度,超标率,相关分析,线性回归分析

来源: 实用预防医学 2019年05期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,预防医学与卫生学

单位: 湖南省疾病预防控制中心

分类号: R123.1

页码: 559-563

总页数: 5

文件大小: 142K

下载量: 162

### 相关论文文献

- [1].浅析水质浑浊度超标的原因及处理措施[J]. 科技创新导报 2019(28)

- [2].关于饮用水中浑浊度对余氯消毒效果的影响分析[J]. 人人健康 2019(18)

- [3].2012-2015年常州市饮用水浑浊度监测结果分析[J]. 中国农村卫生 2017(S1)

- [4].防治水库供水浑浊度危害的对策[J]. 陕西水利 2009(01)

- [5].渗管取水工程水质浑浊度超标的原因分析及工程处理措施[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [6].三种水质检测方法对浑浊度和总氯检测结果的相关性研究[J]. 上海预防医学杂志 2013(09)

- [7].基于阵列传感器饮用水浑浊度检测[J]. 上海计量测试 2019(01)

- [8].一种高精度微孔板浑浊度识别网络[J]. 计算机与现代化 2020(10)

- [9].木瓜蛋白酶对黑啤浑浊的影响研究[J]. 安徽广播电视大学学报 2016(01)

- [10].利用浑浊度推算含沙量方法的限制性与适用性研究[J]. 四川环境 2009(01)

- [11].基于PLC的自来水厂自动加药控制系统设计[J]. 信息技术 2015(04)

- [12].2011—2013年常州市武进区管网末梢水监测结果分析[J]. 职业与健康 2015(16)

- [13].三门峡市区生活饮用水浑浊度五年监测结果分析[J]. 实用预防医学 2008(01)

- [14].关于饮用水浑浊度对余氯消毒效果的影响分析[J]. 低碳世界 2014(15)

- [15].浊度计检测方法的研究[J]. 化工设计通讯 2016(04)

- [16].水质处理器功能性试验中浑浊度加标物质的选择[J]. 预防医学 2019(09)

- [17].不同覆盖措施对陡坡控制侵蚀与建立植被的影响[J]. 水土保持应用技术 2019(05)

- [18].风浪对浅水湖泊水质的影响机制[J]. 水资源保护 2016(03)

- [19].水体浑浊度对不同造礁石珊瑚种类共生虫黄藻的影响[J]. 科学通报 2012(05)

- [20].水中浑浊度测量不确定度评定[J]. 山西科技 2020(04)

- [21].2006—2016年常州市政供水pH、浑浊度及余氯分析[J]. 环境卫生学杂志 2018(01)

- [22].复配混凝剂去除地下水中溶解性硅酸盐的试验研究[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [23].2009-2011年江苏省农村饮用水浑浊度特征及其与耗氧量、菌落总数的相关分析[J]. 江苏预防医学 2012(04)

- [24].一种散射式浊度传感器设计[J]. 传感器与微系统 2015(06)

- [25].单波长、双波长、三波长分光光度法测量TiO_2悬浮体系中亚甲基蓝浓度的表征[J]. 环境科学与管理 2012(05)

- [26].测定浑浊度考核样品经验总结[J]. 城镇供水 2008(01)

- [27].影响漠斑牙鲆稚鱼的自残因子的研究[J]. 水生生物学报 2008(03)

- [28].绿茶茶水放置过程中主要呈味物质动态变化研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2015(21)

- [29].2016-2017年广州市农村生活饮用水pH值等指标分析[J]. 医学动物防制 2019(03)

- [30].某铁路局高铁车站二次供水卫生现状调查与分析[J]. 预防医学情报杂志 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76028ef1d6f5660918aecf1f.html