# 轻烧氧化镁在大体积混凝土模型抗裂试验中的应用研究

### 论文摘要

采用轻烧氧化镁配置C35混凝土进行大体积模型试验,在模型试块内不同位置设计埋设振弦式应变计采集内部温度及应变分布,并分析其变化规律。分析表明:混凝土温度及应变呈对称分布,温度与距离中心位置呈正比关系,而混凝土应变与垂直高度呈正比关系,且温度变化经历急剧升温,缓慢升温,缓慢降温3个阶段,混凝土中掺加一定量的轻烧氧化镁能产生100～376με膨胀微应变,可有效补偿混凝土早期及温降阶段的收缩,有利于大体积混凝土收缩裂缝的控制。

### 论文目录

- 0前言

- 1 混凝土原材料及配合比

- 1.1 原材料性能

- 1.2 混凝土配合比

- 2 模型设计及养护

- 2.1 模型尺寸

- 2.2 测温及应变计埋设

- 2.3 施工及养护措施

- 3 结果与分析

- 3.1 混凝土温度分布

- 3.2 应变分布

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐可,曹华,闵强,纪宪坤

关键词: 轻烧氧化镁,大体积混凝土,温度,应变

来源: 江西建材 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 武汉三源特种建材有限责任公司

分类号: TU528

页码: 25-27

总页数: 3

文件大小: 129K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].浅谈大体积混凝土裂缝的原因及预防措施[J]. 陕西建筑 2008(05)

- [2].浅析大体积混凝土裂缝的原因及其控制[J]. 郑铁科技 2019(01)

- [3].大体积混凝土裂缝成因与处理[J]. 中国建材资讯 2010(04)

- [4].浅谈大体积混凝土裂缝的原因及其控制措施[J]. 陕西建筑 2013(03)

- [5].浅析大体积混凝土裂缝的原因及其控制措施[J]. 陕西建筑 2018(12)

- [6].浅析大体积混凝土裂缝原因及预防措施[J]. 郑铁科技 2016(03)

- [7].谈大体积混凝土裂缝的控制[J]. 陕西建筑 2010(06)

- [8].建筑施工中大体积混凝土浇筑技术的应用研究[J]. 门窗 2019(12)

- [9].论土木工程中大体积混凝土结构施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [10].建筑工程大体积混凝土浇筑施工探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(09)

- [11].建筑工程中大体积混凝土浇筑的施工技术探究[J]. 建筑与预算 2019(12)

- [12].土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术略谈[J]. 门窗 2019(14)

- [13].大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探析[J]. 门窗 2019(19)

- [14].论民建高层基础承台大体积混凝土施工[J]. 门窗 2019(21)

- [15].高层建筑基础底板大体积混凝土施工技术[J]. 价值工程 2020(02)

- [16].大体积混凝土施工技术及控制要点浅析[J]. 山西建筑 2020(03)

- [17].建筑工程大体积混凝土施工技术要点分析[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [18].大体积混凝土水化热温度应力探讨[J]. 广东建材 2019(12)

- [19].土木施工中大体积混凝土裂缝成因及其防治措施研究[J]. 四川水泥 2020(01)

- [20].高层建筑大体积混凝土施工及质量控制[J]. 中国新技术新产品 2020(02)

- [21].建筑工程中大体积混凝土结构施工技术研究[J]. 门窗 2019(23)

- [22].建筑工程中大体积混凝土结构施工技术研究[J]. 门窗 2019(20)

- [23].风电工程风机基础大体积混凝土施工与质量控制[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].大体积混凝土温控施工技术研究[J]. 居舍 2020(06)

- [25].建设施工中的大体积混凝土无缝技术分析[J]. 中华建设 2020(01)

- [26].大体积混凝土施工技术及预防措施[J]. 四川水泥 2020(03)

- [27].大体积混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用[J]. 四川水泥 2020(02)

- [28].港口航道工程大体积混凝土裂缝的施工控制技术[J]. 珠江水运 2020(08)

- [29].大体积混凝土温控防裂措施在道桥工程中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

- [30].解析大体积混凝土桥梁施工技术及质量控制[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/763eec33d230601e9e851966.html