# 浅谈淤泥固化在河道清淤中的应用

江苏垣泰水利科技有限公司江苏泰兴225400

摘要：河道清淤工作是河道管理的重要内容，更是城市社会经济发展不可缺少的要素。本文将围绕淤泥固化技术相关内容进行分析，以供参考。

关键词：淤泥固化；特点；方法；应用

1前言

城市河道清淤是个系统工程，需要综合考虑经济、技术和生态环境等因素，同时应选择合适的技术方法，并运用科学的实施策略。

2河道清淤概述

目前河道清淤已经从过去的仅以提高河道防洪、排涝和灌溉能力的传统水利工程目标向生态水利目标拓展，也就是说在很多河道清淤工程的目标中都含有减少河道内源污染，为河道水质改善提供保障的工程目的。历史上，农村河道的清淤工程多是基于人工体力劳作的方式来完成，而大型清淤装备、清淤船只也基本上是为了港口、航道或大江大河的大规模疏浚工程而建造，无法进入中小河道进行施工，因此中小河流清淤工程一般没有非常合适的清淤装备进行施工。与农村河道清淤相关的另一个问题就是淤泥的处理问题。过去农村河道广泛存在“挖河泥”的冬季作业，并有将挖出来的河泥进行沤肥后作为肥料使用的习惯，这种习惯很自然地解决了淤泥的去向问题。而现在由于乡镇企业的发展导致了一些农村河道遭受了工业污水排放的污染，而农村生活方式的变化也使得一些小型工业废弃物、生活垃圾被弃置于河道之中。由于这些原因，一些河泥成为“污泥”，其性质不再适宜直接还田或经过沤肥后作为肥料使用。另一方面，农业生产中化肥的使用越来越普遍，也使得原先用河泥沤制的肥料逐渐丧失了需求。

过去我国在航道、港口和大规模的内河疏浚工程较多，形成了相应的技术方法和机械设备。“十五”期间，围绕河湖治理时底泥中污染物的去除问题开展了较多的“环保清淤”工程，即，指将河湖底泥中聚集的污染物通过清淤方式移出湖泊、河流的工程。环保清淤与工程清淤的差异在于清淤的底泥厚度很薄，比如太湖环保清淤工程其底泥为20～40cm的居多，因此，对清淤设备本身的定位、操作系统的精度要求很高。太湖、滇池等富营养化湖泊都开展了围绕去除底泥中富含的氮、磷营养而实施大规模的环保清淤工程。而城市河道也普遍展开环保清淤工作，广州在召开亚运会之前，为了改善河道水质，对城市河涌进行了普遍清淤，上海的苏州河、南京秦淮河等城市河道都普遍实施了清淤工程。相对于湖泊而言，城市河道的环保清淤工程可稍微粗放一些，因为河道本身的流动性和交换的特点，施工的精度和二次污染防治的要求都没有湖泊敏感。目前环保清淤工程在淤泥的处理方面普遍采用了堆场堆放的模式，清淤产生的泥浆先进入堆场存放，在沉淀以后进行土地还原或者进行处理利用。

3淤泥固化的主要特点

由于河湖疏浚后的底泥呈带水的粒状，其结构疏松，含水率高。底泥的传统处理方式主要有：堆肥、填埋、焚烧利用、制造建筑材料等。国外发达国家较重视对环保清淤后的淤泥进行脱水处理，脱水方式主要有：固化处理、分组压榨脱水、移动式连续脱水、高压脱水等。将生态清淤的底泥固化处理后作为填土材料使用的研究最早于国外，如：日本富山港疏浚填海工程和新加坡“长基”国际机场第二跑道工程等。我国在这方面的应用则刚刚起步，在深圳盐田港区三期工程进行了现场试验研究，并取得了一定的效果。当今，河湖底泥的资源化利用已成为疏浚领域内关注的热点。淤泥固化技术不仅可解决工程用土资源匮乏之虞，同时对河湖的环境保护和实现环境友好型社会有着积极的实用型意义。

4淤泥固化的方法

河道清淤一般运用机械开挖以及水力吹填方法施工，清淤之后，其工程特性比较差，一般表现为含水率高、强度不足、渗透性不足、排水时固结慢。导致工程特性差的原因是含水量过高。如果可以降低含水率，其压缩性就会减少，并且能提升强度。所以优化淤泥工程特性最有效的途径就是减水处理。目前淤泥固化的方法主要有三种：

4.1自然风干脱水固结

所谓自然风干就是将淤泥摊开，以蒸发的方法进行渗漓、晾晒。这种脱水办法优点是节约资金。缺点是：（1）占用土地面积较大；（2）江阴潮湿多雨，使用这种方式需要的时间很长；（3）只是把孔隙水部分、全部脱出，并未完全去除其中的污染物质。

4.2高温熔融烧结

烧结处理指的就是高温处理，高温可让有机成分分散，之后让疏浚淤泥进行脱水，让颗粒间粘结或是无机物发生熔解。冷却后让淤泥熔合成有一定强度的固体颗粒。淤泥通过烧结可制成建材，是一种非常有效、经济的资源化方法，可生产水泥、熔解微晶玻璃等。由于成本和商品的流通问题，还没有得到广泛应用。烧结处理的优势在于减污，即对有机污染物进行熔解，同时提升无机污染物惰性。其不足之处在于运输比较麻烦。

4.3化学固化技术

化学固化技术是向淤泥中添加一定比例与剂量的固化材料，之后通过混合、搅拌等，让水与淤泥、固化材料间发生水化、水解的反应，让原来不具有强度的淤泥形成一定力学性能的固化土。化学固化处理通过固化材料的吸水作用，可以有效减少淤泥含水率。同时包裹着淤泥颗粒的凝结硬化壳可以减少污染物的活动，以此达到减污作用。

5因地制宜的处理方法及其原理

一般堆场淤泥含水量在120%~185%左右，如直接进行固化处理，势必会增加投资且施工困难。故在固化施工前，应先将淤泥的含水率降低后再进行固化处理。淤泥堆场设计时增加排水系统，将水引入沉淀池。经过沉淀后，将不含泥沙的余水排出。场内施工时排水可在堆泥场中开挖一条主垄沟，同时设4个集水井，由主垄沟自流至集水井，再由泵站将集水井内积水抽出排到蓄水池内。垄沟的开设对淤泥逐步降水形成了一个自然的倾泻处，同时也可将雨水泄入垄沟，保证了场地不积水。在淤泥含水率降低到80%后，在淤泥中添加固化剂材料（按不同的淤泥及不同的设计要求配置），混合后制作成淤泥的固化土。淤泥中因为添加了固化剂，与水发生水化反应，淤泥中大多是直径小于0.005mm的粒径土颗粒，属于一种多相散布体，和水结合后构成胶体分散系，因此会表现出一种胶体的特点。其和化学类固化剂水化生成氢氧化钙中Ca离子进行等量吸附交换，让土颗粒表面吸附的Ca离子所形成扩散层减薄，大量的小土颗粒形成比较大的团粒，使得土体强度有所提升。固化剂水化之后，所生成的凝胶离子表面积比原来的水要大一千倍，所以可以产生一定的表面能，具有强烈的吸附活性，让这些颗粒可以进一步结合形成固化土团粒的结构，同时还能封闭各个土团间空隙并形成坚硬联结。固化剂水化反应开始处在碱性硫酸钙及氢氧化钙的饱和溶液当中，伴随水化反应的不断深入，溶液中析出大量Ca离子，当数量大于离子交换需求时，Ca离子可以让土矿物中的三氧化二铝、二氧化硅大部分参与化学反应，同时慢慢生成与水不融合的稳定铝酸钙、硅酸钙和钙黄长石结晶水化物。这些化合物在水中及空气中慢慢硬化，同时增加了固化土强度，且因为结构致密水分无法侵入，具有一定的水稳性。固化后淤泥也可分解成可利用的土木工程原料。

6结束语

综上所述，针对河道清淤工作，我们可以采取不同的方式。淤泥固化技术作为最为有效的方式之一在河道清淤工作中广泛应用，并取得了很好的效果。

参考文献

[1]张天翔，王仲旭，毛应淮.城市河流治理技术研究进展[J].中国环境管理干部学院学报，2017，17（2）：73-75.

[2]曹承进，陈振楼，王军，等.城市黑臭河道底泥生态疏浚技术进展[J].华东师范大学（自然科学版），2016，1:32-42.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7672ccc0bfcdd9e2b8a0e247.html