# 30-300mm轻型变焦物镜光学系统设计

### 论文摘要

变焦系统在各行各业都得到了广泛的应用,因此对变焦系统的设计要求也各有差异。由于用途不同,有些行业不仅对系统的像质有要求,还对系统的重量和体积有了更严格的要求,以便使变焦系统适用于更多的特殊环境。本论文设计出一组长焦距轻量型的变焦光学系统,焦距为30mm~300mm,视场角为1.1°~11.4°,F数为3.5。由于变焦系统焦距较长,并且需要在控制口径的前提下减轻重量,经过对变焦理论的研究,本设计采用正组补偿。运用ZEMAX软件,对变焦系统同时进行像质优化与轻量化设计。优化过程中加入非球面,起到简化结构,提高像质的作用。对变焦系统透镜使用的材料进行了分析与比较,对部分透镜材料进行了有效的替换;同时保证像面的相对照度在允许的范围内,对轴外光线进行了适当的拦光,使得有效口径尽量变小。平衡了像质与重量间的关系,最终使光学系统的总体重量从920g减轻到648g,同时系统的像质良好,轴上调制传递函数在120 lp/mm处大于0.3,轴外调制传递函数在120 lp/mm处大于0.2,各视场的调制传递函数在40 lp/mm处大于0.5,畸变小于1%。根据变焦运动方程,运用MATLAB软件进行编程计算,得到反映变倍组与补偿组运动过程的运动曲线图,在变焦的过程中像面比较稳定,调焦顺畅,最后对变焦系统进行了公差分析。系统在满足轻重量的同时又达到了较好的像质要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 本文研究的目的与意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 变焦系统的设计理论

- 2.1 变焦系统的类型及分析

- 2.1.1 不同补偿方式的变焦系统

- 2.1.2 不同组元数量的变焦系统

- 2.2 变焦系统的原理

- 2.3 变焦光学系统的基本理论

- 2.3.1 方程的建立与讨论

- 2.3.2 对系数b的讨论

- 2.3.3 补偿组倍率无解区域的讨论

- 2.3.4 正组补偿变焦系统的换根问题

- 2.4 变焦系统的高斯光学计算

- 2.5 本章小结

- 第3章 轻型变焦光学系统的设计方法

- 3.1 控制系统的总体长度

- 3.2 非球面的应用与系统轻量化

- 3.3 材料的选择与系统轻量化

- 3.3.1 光学塑料的分析

- 3.3.2 光学塑料与光学玻璃

- 3.4 控制有效通光口径

- 3.5 本章小结

- 第4章 变焦系统的总体优化设计

- 4.1 系统参数指标要求

- 4.2 变焦系统初始结构的选定

- 4.3 变焦系统的像质优化与轻量化设计

- 4.4 变焦系统的设计结果

- 4.5 变焦系统的像质评价及重量分析

- 4.5.1 像质评价方法

- 4.5.2 像质评价与重量分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 变焦系统凸轮曲线的绘制与公差分析

- 5.1 变焦系统凸轮曲线的绘制

- 5.2 系统公差来源与制定原则

- 5.3 变焦系统的公差分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 附录B 攻读硕士学位期间参加的科研项目及获奖情况

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张健

导师: 罗春华

关键词: 光学设计,变焦物镜,正组补偿,轻型

来源: 长春理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,仪器仪表工业

单位: 长春理工大学

分类号: O43;TH74

总页数: 64

文件大小: 1163K

下载量: 235

### 相关论文文献

- [1].像方远心的消色差变焦物镜设计[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].30mm～300mm轻型变焦物镜光学系统设计[J]. 应用光学 2019(01)

- [3].基于变形镜的三反射离轴变焦物镜设计[J]. 光学学报 2013(12)

- [4].多组元全动型变焦物镜设计[J]. 激光与光电子学进展 2014(12)

- [5].5~×光学补偿长波红外连续变焦物镜系统[J]. 红外技术 2008(04)

- [6].可变焦距机器视觉镜头光学系统设计[J]. 应用光学 2015(02)

- [7].光学补偿式步进变焦距物镜[J]. 光电工程 2009(06)

- [8].连续变焦光机系统凸轮轮廓设计[J]. 激光与红外 2010(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76933dd33622f6f6a5526e20.html