# 配网工程标准化施工的几点分析张晓静

(国网河北省电力有限公司邯郸市永年区供电分公司)

摘要：目前，我国的经济发展的十分的迅速，人们生活水平逐渐的提高，对电力的要求也越来越高。配网是电网的重要组成部分，是连接电网和用户的纽带，不仅关系着整个电网对用户的供电质量和能力，还关系着城市经济发展和人民生活水平，确保配网工程建设安全质量对电力行业的发展具有重要现实意义。因此，在配网建设过程中实施标准化管理，使全过程安全质量得到保证，配网工程投入运行后，使用户获得优质可靠的电能。本文就配网工程建设安全质量标准化管理进行分析。

关键词：配网工程；标准化施工；分析

引言

近年来，随着人民生活水平不断增长，其对供电优质服务的要求不断提升，10kV及以下配网工程施工周期被不断压缩，且项目往往是一经施工完毕即需带电投入运行，这就要求施工单位等工程参与方进一步强化配网工程施工质量过程控制，必须将各种质量问题消灭在工程形成过程中，是以配网工程施工质量的好与坏，应当以预防为主，并以全过程多环节致力于施工质量的提高。这要求配网工程施工质量管控应当变结果管理为因素管理，变静态管理为动态控制，把影响配网工程施工质量的诸多因素查找出来，在此基础上再协同做好质量控制，发动全员、全过程、多部门参加，依靠科学理论、程序、方法，使工程建设全过程都处于受控制状态，从而达到质量控制的持续改进，以确保配网工程“零缺陷”投入运行。就配网工程而言，影响其施工质量的因素主要包括“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此，对这五方面因素严格控制，是保证工程施工质量的关键。

1配网施工影响因素

1.1设计过程及技术文件

设计文件及技术文件是施工、运行、检修的指导文件，其质量和深度直接影响着后续工作的整体质量，应该得到重视。然而，由于配网工程规模小、数量多，其设计过程容易存在赶工期、审查流程缺失、资质不全以及图纸套用而导致的设计质量不过关，深度不足的问题，同时，也可能由于人力不足而没有因地制宜地对工程进行设计优化。还有一种人为出现的缺陷，则是由于在设计过程中可灵活处理的部分，由于设计单位不同设计理念不同，而造成多个配网工程中设计标准不统一的情况。

1.2现行设计未满足标准化作业要求

标准化作业的设计深度应能根据台架变工程的功能，编制一套标准设计图纸，图纸要达到G4层精细化设计标准，能确定物资标准，明确安装工序，深化、细化到工艺细部要求。但现时南网颁布的标准设计（V1.0版），其设计深度属于G3层施工图设计标准，只体现电气一次、电气二次及土建基础结构，以及相关的排水、通风、消防及安全防范措施的要求。如电气设备安装图中的设备外形尺寸仅供参考，未符合精细化设计要求。

2配网标准化施工管理优化措施

2.1前期实地综合考察

为实现配网标准化施工，需要在前期对施工现场进行综合考察，保证施工方案编制的合理性与可执行性，以免方案与实际存在较大偏差，需要在施工阶段对方案调整而出现质量问题。配网可选供电方式众多，为降低施工难度，提高作业效率，可以选择分段铺设方法，并重点做好每段间联系控制。其中，配网主线施工时，将不同变电站不同母线或者同一变电站不同母线设置成电源点，并将母线设置成单环型状，这样如果在后期运行阶段出现故障，可以及时确定故障位置，采取措施处理将影响控制在最小范围。选择科学连接和敷设方式，保证在故障发生后，将停电范围控制在最小，并以最短时间解决事故，检修后保证电力可以正常供应。另外，为提高配网运行安全性，可以针对用电量较大的用户设置双电源，使其可以在紧急情况下正常用电。

2.2采购过程标准化管理

物资材料是工程质量的基本保障，电力系统是多种复杂设备和小系统的耦合，一个元件出了问题，将造成蝴蝶效应，最终给电网带来不稳定因素。加强物资的质量控制，对最基本的运行安全提供保障，才能再对成本控制、管理效率提高进行要求。需求计划、采购、库存和物流环节应具有标准化的运作机制，规范与相关设计、技术、施工、物资管理人员的接口流程，对各环节的操作流程和业务要求。对厂家进行定期考核及评价，建立数据库，优化供应商群体和采购渠道，正如某些领域的工程项目已建立了区域集中采购模式，对物资整合、统一技术、统一配送都能够提高质量和效率。

2.3合理选择接地方式

配网设计施工时要根据地质地形特点，做好土壤检测，确定其电阻值以及酸碱性，作为施工方案编制的依据，保证接地形式选择的合理性与可行性。其中，要重点对电网绝缘性和继电保护要求进行分析，总结以往成功经验各项数据，以满足当地建设要求为目的，选择最为合适的接地方式。例如常见的单相接地方法，一旦线路运行出现故障，可以及时采取停电保护措施，将影响范围控制在最小。另外，还可以将Z型变压接地器作为一个中性点，并配置电阻装置，即便线路因外力因素出现破损，也可以避免短路情况的发生。

2.4以综合评价标准为依据，持续改进配网建设标准化管理水平

配网综合评价标准是衡量配网建设管理水平的一种具体办法，德清县供电局对照配网工程综合管理评价表，进行逐条落实，提前谋划，加强三个层面的考核评价机制，即市局对县局的评价机制、市县局对业主项目部的评价机制、业主项目部对设计、施工、监理的评价考核机制，利用量化指标体系引导配网标准化管理方向，充分调动各业主项目部争先创优的积极性，统一配网管理思想，使各业主项目部更加明确努力目标，引领配网建设标准化管理工作持续上台阶。

结语

10kV电力配网工程施工技术标准化是一个长期的不断完善的过程，不存在一蹴而就的可能。不仅仅施工技术需要不断的创新，管理方法也要跟上时代的步伐。施工人员与管理人员要不断提高自身的专业素养和实践经验，以10kV电力配网工程的要求为核心，尝试更加优秀的施工方法，掌握更加科学的管理经验。只有在一次次实践中发现问题，进而寻找方法解决问题的过程中，整体的能力才能够得到强化，才能够提高工程的质量和完成速度。

参考文献:

[1]高妮妮.10kV配网电力工程主要施工技术问题与对策[J].科技创新与应用,2015(21):164.

[2]王益峰,张盛.10kV配网电力工程主要施工技术问题与对策[J].城市建设理论研究:电子版,2015(15):138.

[3]刘伟东.10kV电力配网工程施工技术管理分析[J].科技创新与应用,2016(4):141.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76a13531a5b67fbd022a644f.html