# 回油背压论文_俞滨,马国梁,娄文韬,金正国,耿伟

导读:本文包含了回油背压论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:特性,液压系统,压力,速比,流速,挖掘机,负载。

### 回油背压论文文献综述

俞滨,马国梁,娄文韬,金正国,耿伟[1]（2019）在《某液压回油管路回油背压及流动特性研究》一文中研究指出液压系统在国防工业、航空航天、工程机械、石油化工、冶金工业等领域有着广泛的应用,管路的合理设计对液压系统的效率、安全性和可靠性有着重要的影响。针对某工程液压系统的回油管路进行分析。首先考虑影响管路压力损失的3种主要因素(沿程损失、局部压力损失和重力损失),根据理论公式计算出管路压力损失;然后利用Fluent流场分析软件,针对回油管路中90°弯头、T型管接头和四通管接头的流动特性进行分析,得到3种管接头的速度云图和压力分布云图。仿真所得结论为上述3种管接头的设计和加工工艺的改进提供了参考,对实际液压系统回油管路的设计和优化具有指导意义。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年21期）

任大明,谢朝阳,朱艳平[2]（2016）在《装载机液压系统回油背压故障排查叁例》一文中研究指出液压系统回油路通常连接液压油散热器和回油过滤器,回油背压可提高液压油散热、过滤效果,防止吸空,还可提高液压系统工作的稳定性。但液压系统背压值必须合理,有些元件或系统不需要设置背压,背压越小越好,以使液压元件或系统动作灵活、减少能量损失。本文针对装载机液压系统回油背压引发的3例故障进行分析和排查。1.装载机牵引力不足(1)故障现象1台准备出口到澳大利亚的600K型装载机装配完成后进行调试,在测试(本文来源于《工程机械与维修》期刊2016年07期）

高贵锋[3]（2013）在《掘进机负载敏感系统油缸速比与回油背压关系的分析》一文中研究指出现在掘进机普遍采用负载敏感液压系统控制,负载敏感系统通常采用压力补偿器进行压力补偿,使换向阀节流点前后压差保持恒定,并始终等于压力补偿器弹簧设定压力。油缸是掘进机主要执行元件,油缸设计中速比的选择直接影响到系统回油背压和活塞杆稳定性。文中从液压系统流量连续性方程入手,忽略一些对精度影响不大的次要因素,获得系统简化模型,从而得到在负载敏感系统中油缸速比与回油背压的函数关系。(本文来源于《机床与液压》期刊2013年17期）

王保森,么鸣宇,仲光旭,戴广泰[4]（2013）在《挖掘机回油背压的检测》一文中研究指出为使挖掘机动臂、铲斗和斗杆等液压缸运行平稳,通常在其主阀回油处设置适当的背压阀。背压阀的设置必须合理,否则背压过大会导致执行机构动作缓慢;背压过小则会影响执行机构的速度及操作的稳定性,从而导致系统噪声大、油温高,影响热平衡。本文通过对某型30t挖掘机背压进行检测,分析影响挖掘机背压的因素。(本文来源于《工程机械与维修》期刊2013年03期）

刘春生,张艳军,张才[5]（2005）在《液压传动系统的回油背压特性》一文中研究指出针对液压传动系统的回油背压特征,应用数理建模等效和线性化的方法,导出了压力与流量和温度等参数的数学模型。实例表明,其特性曲线中,可得到与各相关参量的内在关系,诸如工作温度的不同对压力波动梯度的影响,溢流阀压力调节出现饱和的条件等,以此可用来对液压系统和结构设计的合理性和有效性进行验证。(本文来源于《黑龙江科技学院学报》期刊2005年03期）

张晓峰,凌凤,章艳,刘莹冰,顾临怡[6]（2003）在《回油背压对降压型开关液压源效率影响的研究》一文中研究指出针对降压增流型开关液压源的效率受其高频单向阀启闭过程影响的问题 ,本文提出一种带回油背压的降压型开关液压源结构 ,主要介绍了该结构的工作过程 ,并给出回油背压对效率的影响的理论分析和仿真研究。结果表明增加适当的回油背压有助于系统效率的提高。(本文来源于《机床与液压》期刊2003年06期）

### 回油背压论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

液压系统回油路通常连接液压油散热器和回油过滤器,回油背压可提高液压油散热、过滤效果,防止吸空,还可提高液压系统工作的稳定性。但液压系统背压值必须合理,有些元件或系统不需要设置背压,背压越小越好,以使液压元件或系统动作灵活、减少能量损失。本文针对装载机液压系统回油背压引发的3例故障进行分析和排查。1.装载机牵引力不足(1)故障现象1台准备出口到澳大利亚的600K型装载机装配完成后进行调试,在测试

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 回油背压论文参考文献

[1].俞滨,马国梁,娄文韬,金正国,耿伟.某液压回油管路回油背压及流动特性研究[J].机床与液压.2019

[2].任大明,谢朝阳,朱艳平.装载机液压系统回油背压故障排查叁例[J].工程机械与维修.2016

[3].高贵锋.掘进机负载敏感系统油缸速比与回油背压关系的分析[J].机床与液压.2013

[4].王保森,么鸣宇,仲光旭,戴广泰.挖掘机回油背压的检测[J].工程机械与维修.2013

[5].刘春生,张艳军,张才.液压传动系统的回油背压特性[J].黑龙江科技学院学报.2005

[6].张晓峰,凌凤,章艳,刘莹冰,顾临怡.回油背压对降压型开关液压源效率影响的研究[J].机床与液压.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76b37deaec7d76063920b863.html