# 高层住宅给排水设计探讨

山东文德工程设计有限公司

摘要：随着人民生活水平的不断提高,其对于住宅设备的要求也越来越高。给排水设计在高层建筑中占重要组成部分,其设计的优劣直接影响着整栋高层建筑的质量及居民的生活质量。高层住宅建筑给水排水工程相比于低层、多层建筑，更为复杂。本文就高层住宅建筑给水排水设计展开了探讨。

关键字：高层住宅给排水设计

一、高层住宅给排水工程的设计特点

给水系统的质量直接影响到住户的生活质量，而科学合理的给水系统能给住户带来生活的便捷性。高层住宅区的给排水设计，要求楼与楼之间都有独立的给水系统，而综合考虑占地面积、水能消耗与便捷性等，对供水区域进行合理布置，降低静水压力，使其符合设计规范，确保给排水工程的安全运行。

1、高层住宅建筑容易引发火灾的因素比较多，一旦有火情，火势会迅速蔓延，难以进行扑救。所以，高层住宅建筑的消防系统的安全可靠性在进行设计时要比低层建筑要高出几个等级。然而，现阶段消防设备的预警能力和扑救能力十分有限，对于高层住宅建筑火灾的扑灭难度自是不言而喻，因此高层住宅建筑的消防系统应该从自身寻找出发点，立足于自救。

2、高层住宅建筑的排水量比较大，因此管道也比较长，导致管道中有较大的压力波动。因此，给排水系统的排水能力也有待提高，以此确保管道压力稳定性，水封也需要加强保护。除此之外，高层住宅建筑的给排水工程在进行设计时需要进行通气管的设置，或者是直接采用新型的单立管系统，排水管道尽量采用新型的，具有较高机械强度的管道材料，较多的采用柔性接口。

3、因为高层建筑的结构特点，在单位面积上的人口要比多层建筑多很多，所以对于给排水的需要量较高。在应用的过程中，如果瞬时应用的给水和排水量较大，就会对给排水造成很大的负担。一旦发生管道堵塞和停水等，将会波及较大的范围，对居民的生活造成不便。所以为了保证给排水的顺利运行，应该做好排水管道的妥善处理，做好日常维修和管理，保证管道的畅通。

4、高层建筑在建筑指标方面的要求较高，在防震、防噪声、防沉降以及防变形等方面都有严格的标准。而高层建筑中的管线众多，在布置时需要进行合理的设计，防止因为压力过大或者结构装饰等原因而发生变形和渗漏，对建筑的使用造成不利影响，所以要合理的控制高层建筑给排水管线布置。

二、给排水设计的注意事项

厨房、卫生间的布置:主要考虑两个方面的问题:①应特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应满足人体工程学的基本要求。②给排水主管位置是否合适,支管走向设计是否简捷、顺畅、合理,要注意协调好给排水主管位置与卫生器具布置之间的相互关系。住宅消防设计:正确处理住宅设计中的消防问题,直接关系到人民的生命财产安全。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.4.6.5条中规定:当消火栓栓口的静水压力不大于1.0MPa时,采用不分区给水形式,当消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa时,采用分区给水形式。消火栓出口压力大于0.5MPa应采取减压措施。建议尽量采用减压阀分区供水方式:系统简单,造价低,管理方便。此种方式可以保证经济,安全的要求,维护管理方便,但对减压阀的要求较高,应采用可调式减压阀,设定阀后压力并保持恒定;同时消火栓出口压力大于0.5MPa消火栓尽量采取减压稳压消火栓。对于设集中空调的住宅还应考虑户内设喷淋系统。给排水管道的敷设设计:给排水管道明敷设时,常沿墙、梁、柱敷设,并满足施工、维护、检修的间距要求即可,在设计中最常见。给排水管道暗敷设时,给水管相对排水管而言,由于是压力管,且管径较细,故其暗敷有一定的优越性。室内给水管常见的暗敷方式分直埋式和非直埋式。住宅排水管明敷或暗设布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布局确定。一般宜地下埋设或在地面上、楼板下明设,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。

三、给排水系统设计

1、给水系统

给水系统没有固定的形式，设计是根据用户的要求，结合外部给水情况确定供水方式。对多层住宅，别墅和高层住宅低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层住宅，当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时，在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。高层住宅生活给水系统的竖向水区，是根据规范要求各分区最低卫生器具给水配件处的静水压力不宜大于0.35Mpa的标准进行划分的，其供水方式多为下行上给式。

2、热水系统设计

住宅内生活用热水多采用电淋浴热水器、太阳能热水器及锅炉集中供热等方式供给。电加热系统和太阳能热水器供应系统在住宅设计中较多采用，设计时仅在给水管上预留安装热水供应设计的接口或每户设一独立的热水管道系统由住户自行解决热源。对于一些较高档次小区多采有集中供应热水系统，集中供热系统已成为住宅的“卖点”之一，也是住宅档次的标准。从住户的角度讲。集中热水系统应是在用水点随时取用温度及压力稳定的热水，但从专业角度来讲，供水的压力平衡是设计集中热水系统首选考虑的问题。根据建筑物的高度，热水系统必须要实行与给水系统相一致的竖向分区，并由相应的给水系统供水才能保证各用水点的冷热水压力均衡，取得良好的效果，各分区冷水和热水系统不能共用减压阀，须分别减压后供给。为保证住宅每个用户开龙头就有热水，设计采用全循环系统，将配水干管立管和分支管上部都设有相应的回水管道。

3、排水系统

住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流，应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。当生活污水需经粪便池处理时，其粪便污水宜与生活污水分流。当有污水处理厂时，生活废水与粪便污水宜合流排出。各个城市都有城市污水处理厂，生活污水在排入城市污水管网前按地方主管部门的要求均需设化粪简单处理。有城市污水处理厂还要设化粪池的目的是由于城市的快速发展，污水处理厂的建设不能适应城市建设的要求，污水处理构筑物处于超负荷的运转，为减轻污水处理厂的负担而设置化粪池。污、废水分流制的缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井的数量。

对于多层住宅，目前设计多采用底层污水单独出户，以避免因排水管堵塞而造成的一层泛水的难堪局面，减少邻里的矛盾。二层以上采用排水伸顶通气立管，对于高层住宅设计专用通气管。目前高层住宅设计中不仅设计雨水系统。同时还设计空调冷凝水管收集每户安设空调板上的冷凝水，这样不仅使建筑物外墙美观，而且避免了空调冷凝水随意乱流放，影响楼下行人。冷凝水管的管底端设于距排水口300mm处既可。地漏是排水管道系统中的一个重要附件，功能就是排除地面积水，设计选用高水封防臭地漏。排水立管尽量设于墙角隐蔽处，以便装修时可装饰起来美观一点。

四、结束语

我国高层建筑领域对于给排水技术虽然有了一定的研究，并且其研究的应用也取得了一定的成果，但是随着社会的不断发展和进步，现有的给排水设计的研究已经不能很好的满足高层建筑的发展需求。因此，在今后的高层建筑领域的发展中，要加强对给排水设计的重视和研究，并且在研究中逐渐将给排水设计纳入到该高层建筑域研究的一个重要课题，从而促进高层建筑的发展和建设。

参考文献:

[1]刘海涛.浅谈高层建筑给排水设计[J].科技创新与应用，2014

[2]庄绪欣.浅谈高层建筑给排水设计施工技术[J].科技致富向导，2013

[3]王黄金.超高层建筑给排水设计中几个问题的思考[J].中华民居（下旬刊），2013

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76b47aff1d41af2a0f082edc.html