# 市政工程城市道路施工技术研究王宁宁

德州弘基建设工程有限公司山东德州253000

摘要：城市道路的建设，不仅能够提升城市的运作效率，还能够加快城市的经济发展，而市政工程城市道路的质量也为道路的使用安全性及道路的使用寿命提供保障，推动城市稳定的发展。本文结合对市政工程城市道路施工的特点，对城市道路施工的技术进行了分析，提出对道路施工的要求，以保证道路施工质量。

关键词：市政工程；城市道路；施工技术

在对市政道路进行施工的过程中，相关部门需要加强对施工质量的管理，充分考虑各种因素的影响，防止不利因素给道路质量带来影响，尽可能的不影响城市道路的正常通行，缩短施工工期，加快施工速度，确保城市运作的有序化。此外，还应当加强制度建设与施工技术的革新，根据施工路段及周围的环境条件制定一套完善的施工方案，并采用先进的施工技术来实施该施工方案，确保城市道路建设高质量、高效率进行，从而推动城市的经济发展，提升城市居民的出行质量。

1市政道路工程施工特点

1.1交叉作业多

不同于其他建筑工程，道路工程涉及到很多繁琐的环节，质量方面也是很难控制，因为城市中道路的长度以及线路变化是比较复杂的，涉及的范围比较广，一些施工现场会遇到复杂的地形以及地质条件，分项工程很多时候是同时进行的。在道路建设中，经常会出现交叉施工。因此在施工管理中有着十分严格并且复杂的要求，对道路施工实施质量控制难度非常大。以上情况充分说明，在城市道路施工中，作业量非常大，这就代表着质量控制中要进行协调的问题非常多。

1.2工程周期较短

市政道路建设是为了更好的帮助城市解决人们的交通出行问题，所以，其施工场地往往都处于城市中车流量较大的地带，也为交通拥堵带来了一定的压力。为了尽量减少这方面的问题和压力，应在保证施工质量的前提下，尽可能地缩短城市道路的施工周期，施工单位应提早办好与施工有关的相关手续，在保证施工地段周边建筑物的拆迁完成的同时，也要做好施工人员的安全防护工作，及有效的天气应对措施。

1.3现场流动性强

相对来说，道路建设中施工环境以及地点都是非常复杂的，在城市内部施工总是要受到很多条件上的制约，毕竟来说城市道路需要处于不间断使用中，那么施工时就需要尽可能减小负面影响。而且城市中人群非常密集，车流量非常多。施工现场的范围非常有限，战线非常长，施工地点也是随着需求而变，这些都导致在道路建设中，现场流动性非常强，这对施工管理带来的挑战是非常大的。也是代表着很容易受到外界因素的影响，降低工程质量。

2市政工程城市道路施工技术发展重要性分析

现如今，随着城市化进程的不断加快，城市道路的建设速度也在不断加快，推动了城市的经济发展，市政道路建设完成后的使用缺陷也逐渐的呈现出来，为了确保市政道路的施工质量，推动城市经济向健康稳定的方向发展，相关部门应当加强对城市道路施工质量的重视，确保城市道路施工建设高质量、高效率的进行，确保城市交通状况能够得到改善，使人们的出行变得更加安全、顺畅，推动我国城市化发展规划的进行，从而提高我国道路质量，促进我国经济的发展。从以上几点我们可以看出，市政道路施工质量的重要性。不过现如今，我国在道路建设方面的施工技术以及施工质量管理制度还没有得到完善，在道路建设方面的发展时间较短，在对道路进行施工的时候，仍然采用着那些传统的施工技术，这些技术存在很多的不足之处，已经远远不能满足当下城市的经济发展需求。采用传统施工技术修建的道路，会存在很多的质量隐患，导致我国道路在运行的过程中很容易出现质量问题，不仅给道路带来严重的损坏，还给人们的出行带来极大的不便，甚至威胁人们的出行安全。因此，对市政道路施工技术的改进与发展是非常重要的。

3市政工程城市道路施工技术

1道路施工中的路基施工

路基工程主要是对施工地段的路面做施工处理，为了尽量减少在工程施中遇到因其他因素而产生的问题，会依据施工方案的要求，合理有效的制定施工步骤。在路基施工处应用柱桩进行数值的标注，以测量挖方的实际深度，并标记好坡脚桩的实际数值及正确的施工高度；根据工程师的批准来使用所选取的材料；选择对应填方内的材料，进行路基填筑工作，然后用压路机把施工路面滚动压实；及时对挖方后的路面进行维护处理，以避免路堤滑动的问题发生及其影响。进行路基填土工作时，严格地控制掌握好路段填土厚度，并按照施工路面的平度分层对挖方区域进行施工；在施工路面整平情况下，为保证施工过程中，流水管道的流畅排水，应先将土地推平；为避免施工区域内产生漏压现象，在压路机碾压路段时，应先进行路面两侧的碾压，再进行中间路段的碾压，从而保证无漏压现象的产生。在施工过程中，碰到多雨季节时，为避免雨水囤积，导致路基下方土壤疏松，建议使路基表面保持斜坡；施工过程中对施工机器设备的使用应结合施工场景来使用，从而保证施工道路的高效运行；通过控制柱桩的准确测量，来保证对施工的质量控制方面；在材料填方过程中，应尽量减少或避免浪费现象；严格按照规范的程序对路基的质量方面进行监测。

3.2管道敷设以及钻孔

在对管道进行敷设的过程当中，一般都是利用新材料HDPE管道，利用热熔的形式进行连接，具有可靠程度较高，施工效率较高的特征，是目前应用最为广泛的一种新型管道材料。敷设管道应该利用水平导向钻机，而钻孔的具体方向应该是沿着管道敷设方向，钻孔结束之后需要将导向钻头取下，然后进行反方向钻孔。不过需要注意的一点是，因为各地区地质条件所呈现的区别，在具体实施管道敷设之前需要利用GPS技术进行实地勘测，继而对当地的地址情况做出良好的掌握。钻孔施工所呈现的导向主要是利用电传感仪器进行控制的，以电磁波的方式把信号发射给钻头，然后对钻头的具体位置、深度以及温度等数据做出实时监控。要是遇到了卵石底层的情况之下，需要利用全地层钻机进行施工。

4对市政城市道路的施工要求

4.1对工程中的施工质量控制

在城市道路工程施工过程中，可以从以下两点来控制道路工程的施工质量：（1）在施工过程中，施工单位要加强对施工现场的监管，并严格遵循施工技术规范，把控好每一道工序，遇到突发问题要及时上报处理；（2）做好工作人员的安全防护措施，提高在施工过程的安全性，并保证施工设备器材的维护和正常使用；（3）在保证工程主体项目的施工进度同时，也要做好其他项目的进度跟进，这样才能提高项目整体进度，同时也要注意施工质量的控制。

4.2对原材料的质量控制

加强对建筑用料的选择标准，禁止在道路施工过程中使用不合格的建筑用料，只有这样，才能控制工程的施工质量，保证城市道路使用的周期性和安全性。杜绝在施工过程中使用不合格的原材料，对原材料的选择，可以从以下方面入手：①在购买使用的材料时，一定要进行严格的审查，选择符合国家现行标准且满足工程施工条件的建筑用料，拒绝使用不合格或国家禁止的建筑用料。在符合标准的前提下，才能在施工过程中使用，且购买时一定要选信誉度高的供货商进行购买；②收到施工中用的原材料时，一定要当场进行检验，验收合格后再进行妥善管理。

结语

市政工程城市道路施工对施工质量有着严格的要求，而建设出优秀的市政城市道路也是对社会和人民群众的一个良好交代。城市道路建设的质量提升，优化了城市道路交通运输问题，增加了城市道路的使用周期及安全系数，也为城市更好的发展提供了保障。

参考文献：

[1]周旭垠.市政道路工程施工技术的探讨[J].科技传播，2017，（18）．

[2]赵会君.市政工程中城市道路施工技术研究[J].山西建筑，2017（13）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76d440f8871f09fc0f8cd1d2.html