# 风电场建设项目水土保持措施探讨

国家电投内蒙古能源有限责任公司新能源部028011

摘要：众所周知，风能资源是可再生且没有任何污染的能源资源，而风力发电作为现代比较先进的新能源发电方式之一，对社会的可持续发展非常有利，因此国家对这一技术的关注度也比较高。在具体的风场建设项目进行阶段，由于对进行地基开挖等工作，所以，其一定会对植被以及土壤造成影响，进而加剧了水土的流失。故此，强化对水土的保持，其也逐渐成为了风电场建设期间亟待处理的重要工作。

关键词：风电场；建设项目；水土保持；措施

引言

近年来，建设工程的规模不断扩大，尤其是风电项目，由于其具备风资源条件较好，陆上风电等特点以及优势，更是得到了社会各界的广泛关注。但是与此同时，由于工程建设期间需要进行土方回填等工作，那么其必然会对图表进行扰动，进而对环境造成破坏，最终引发水土流失等问题。本文通过相关经验以及查阅大量资料，对风电场建设项目水土流失特点进行了分析，并结合具体情况，制定了相应的水土保持对策，以期可以进一步提升风电场建设项目的水平和质量。

1风电场建设项目水土流失的特点分析

1.1风电场建设项目占地面积较大

一般情况下，风电场项目的建设，其所扰动的土地面积非常大，并且其占用的土地类型也相对较多，包括：园林、草地以及耕地等，同时，针对植被以及土地等被利用的类型，其在地形以及地貌方面还存在一定的多元化特点。在具体的风电场建设项目进行阶段，风机等永久占地面积虽然不多，但是，在具体的风机运输以及安装中，其需要摆放的临时场地，就对道路的宽度等提出了很高的要求。故而，这种背景下，对于地表面积的扰动也非常大，进而导致水土出现流失的情况[1]。

1.2侵蚀类型具有一定的复杂性以及多样性

在风电场建设项目进行阶段，针对水土流失情况，其具有线状侵蚀以及点状侵蚀特点。一般情况下，点状侵蚀主要包括：升压站以及箱变等基础开挖、回填，料场的开挖以及弃料堆存，如果在建设期间，没有进行合理的处理，那么这些点状区域就非常容易成为水蚀的水土流失策源地。对于线状侵蚀，其主要包括：场内道路等的基础开挖、回填，如果在建设期间，场内道路距离比较长，并且地形的起伏也非常大，那么在实际的道路修建过程中，一般都会采用挖高垫底的手段，而这也对原本的植被造成了非常严重的破坏，让土壤的抗侵蚀能力变得越来越薄弱，不仅影响了建设项目的顺利开展，也加剧了水土流失情况[2]。

1.3风电场建设项目的周期较短

与公路以及水利等建设项目不同，风电场建设的项目周期是非常短的。通常情况下，风电场项目的建设周期一般只有一年，土建工程的周期一般为半年左右。土建施工阶段，其是挖土以及填土非常集中的一个阶段，同时也是对地表植被，改变比表形态最大的阶段，在这一时期的工程建设中，水体流失的程度非常严重。所以，在今后的风电场项目建设阶段，一定要加大对土建时期的水土流失的防治，以保证可以为后续建设工作进行奠定基础[3]。

1.4植被无法在短时间内恢复

在实际的风电场建设工作开展过程中，植被破坏的面积非常广泛，因为集电线路、交通道路等，都会对原地貌以及土壤结构造成不同程度的改变，而这种情况下，也使得土地肥力逐渐退化，裸地面积在不断提升，进而形成较大的填方边坡，在施工作业结束以后，周围的植物也很难在短时间恢复到原来的状态。

2风电场建设项目水土保持措施探析

2.1水土流失防治分区

为了可以最大限度的提升风电场建设项目水平，确保水土流失情况可以有效的规避和处理。在具体的建设阶段，应该根据主体工程进行合理布置，明确施工特点以及施工周围的地形地貌，分区对水土流失情况进行防治。一般情况下，可以将风电场建设项目分为风电机组区、施工生产生活区以及交通道路区等。

2.2分区水土保持措施分析

（1）风电机组区

在实际的项目建设前期阶段，针对占地区域内能够剥离的表土一定要对其进行剥离，并且将其临堆放在吊装场地内，当施工工作完成以后，可以选择将其作为绿化覆土。在植物方面，对于临时占用的林地以及荒地等，当完成覆土以及整治之后，可以选择种植乡土草木等，以保证周围环境可以在最短的时间内恢复。而对于临时占用的农地，当全面整地完成以后，可以进行复耕。此外，在项目建设阶段，为了可以有效对回填土石方等水土流失情况进行规避，应该利用彩条布对临时堆土表面进行覆盖，同时应用装土编织袋对施工周围进行拦挡，等到施工工作结束以后，可以将其用作绿化覆土[5]。

（2）升压站区

针对升压站区，在施工的进行阶段，针对占地区域内能够剥离的表土一定要对其进行剥离。在升压站围墙外侧边坡设置浆砌石护坡，升压站内设置了永久的排水系统，实现了站内的雨水可以通过雨水井收集后排放到站外。在植物措施方面，应该根据风电场项目建设的自然条件，尽可能选择乡土地被及苗木在临近雨季或在雨季进行绿化。此外，对于施工前期阶段所剥离的表土，应该采取集中堆放的手段，利用彩条布对临时堆土表面进行覆盖，同时应用装土编织袋对施工周围进行拦挡，等到施工工作结束以后，可以将其用作绿化覆土。

（3）集电线路区

在工程建设阶段，在对架空式集电线路进行应用的过程中，在塔基额的周围，应该布置截排水以及护坡等措施。同时在应用地埋式集电线路的过程中，应该进行表土剥离工作，并且对原有的地表植被进行合理应用，在开挖工作进行之前，对原有的地被进行的剥离，在施工工作结束以后，应该进行移植覆盖。在植被方面，对塔基等临时占地，应该对土地进行整治，当整治完成以后，可以恢复植被。

（4）交通道路区

因风电设备大件运输需要，交通道路路线长，路面总面积较大，且多为临时路面，此区域面积在风电场占比较大，水土保持的重点也在交通道路区，在风电场项目施工阶段，施工期的土石方施工期尽可能避免在雨季施工，针对南方台风季还需有防台预案在施工作业开展之前，应该分段对表土进行剥离，集中对其进行堆放。在比较陡的道理一侧，需要修理临时排水沟及相应的水保工程临时措施，保证可以将坡面径流最终导入附近的排水沟中。在植被方面，针对比较平缓的道路，可以应用水平槽对土地进行整理，等到整治工作完成之后，可以在道路的一些种植苗木。对于临时占地，在土地被整治完成之后，应该及时的对植被进行恢复。

结束语

在我国的实际发展过程中，针对风电场工程建设项目，其仍然处于重点发展的阶段，因此，在工程水土保持的防治措施方面，仍然需要进一步的强化。所以，为了可以进一步提升风电场建设项目的顺利进行和开展，在今后的发展过程中，应该依照具体的建设特点以及现状等，对水土保持方案进行合理的编制，特别是有依据的进行水土保持监测以及验收等工作，以便可以有效促进风电场建设项目的有序进行和开展提升建设水平和质量的同时，也可以最大程度的规避水土流失问题，做到环境友好型发展，让绿水青山变成金山银山。

参考文献

[1]张立存，黄成杰，应恩宇.江西省山地风电场项目水土保持工作存在的问题[J].中国水土保持，2018（05）：12-13.

[2]贾志军，李江华.沿海地区风电场项目水土保持措施设计初探[J].河北水利，2017（12）：28-29.

[3]刘富平，冷鹏，李尤孟.大理清水朗山风电场水土保持措施探讨[J].中国水土保持，2017（07）：19-21.

[4]丛日亮，杨敏军.风电场建设项目水土保持措施综述[J].内蒙古林业调查设计，2017，40（02）：5-6.

[5]唐琦.湖南省山区风电场项目水土保持重点防治区防治措施探讨[J].湖南水利水电，2016（04）：86-88.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/772fc492c9e28de171875f35.html