# 天然气净化厂尾气达标排放对策

### 论文摘要

近年来,有关部门相继出台了严格的硫磺回收装置尾气排放控制指标,天然气净化厂硫磺回收装置尾气排放达标面临着巨大的压力和严峻的挑战。为此,对比了加拿大和美国天然气净化厂尾气SO2排放标准,分析了我国天然气净化厂尾气SO2排放执行标准的制订现状,以中国石油西南油气田公司（以下简称西南油气田）为例,对其现有的天然气净化厂尾气处理装置进行了技术经济性对比分析,并基于对技术先进性和经济合理性的综合考虑推荐了改造工艺。研究结果表明:①天然气净化厂硫磺回收率指标,我国明显高于欧美国家;②针对西南油气田各天然气净化厂特点,提出了升级溶剂并优化运行参数、有机胺法SO2吸收技术改造、络合铁液相氧化还原技术改造和关停等4种改造方案,预计改造投资为5.59亿元;③对于硫磺回收规模较大（超过200 t/d）的天然气净化厂,建议选用还原吸收类工艺;④对于硫磺回收规模中等（5～200 t/d）的天然气净化厂,建议选用有机胺法和SO2吸收工艺;⑤对于原料气中低潜硫量（不足10 t/d）的天然气处理装置,建议采用液相氧化还原工艺。结论认为,按推荐工艺改造完成后,西南油气田所有的硫磺回收装置尾气SO2排放均能满足国家标准的规定,并且能达到国际先进水平。

### 论文目录

- 1 研究背景

- 2 天然气净化厂硫化合物排放要求

- 2.1 欧美发达国家的SO2排放标准

- 2.2 国内SO2排放标准

- 2.3 国内H2S排放标准

- 3 西南油气田天然气净化厂运行现状

- 4 尾气达标技术分析

- 4.1 尾气处理技术

- 4.1.1 还原吸收类技术

- 4.1.2 络合铁液相氧化还原技术

- 4.1.3 有机胺法SO2吸收技术

- 4.1.4 碱法SO2脱除技术

- 4.1.5 固体SO2吸附技术

- 4.2 技术经济性分析

- 5 西南油气田天然气净化厂尾气治理技术推荐

- 6 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊建嘉,胡勇,常宏岗,李金金,周代兵

关键词: 中国石油西南油气田公司,天然气净化厂,硫磺回收装置,回收率,尾气,排放,国家标准,改造方案

来源: 天然气工业 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业,环境科学与资源利用

单位: 国家能源高含硫气藏开采研发中心,中国石油西南油气田公司,中国石油西南油气田公司天然气研究院

分类号: X743;TE64

页码: 94-101

总页数: 8

文件大小: 991K

下载量: 178

### 相关论文文献

- [1].新国标《天然气》对元坝天然气净化厂的影响及解决方案[J]. 石油化工设计 2020(01)

- [2].天然气净化厂无人巡检模式探讨及实践[J]. 石油化工自动化 2020(04)

- [3].天然气净化厂安全管理管模式分析[J]. 化工管理 2018(16)

- [4].天然气净化厂安全仪表系统设计[J]. 自动化与仪表 2016(11)

- [5].天然气净化厂装置性能考核概述[J]. 天然气与石油 2017(05)

- [6].天然气净化厂安全管理能力的模糊综合评价[J]. 工业安全与环保 2015(02)

- [7].电子排水阀在天然气净化厂的应用[J]. 石油技师 2017(01)

- [8].脱硫溶液冷却系统的节能探讨[J]. 石油技师 2013(Z1)

- [9].江津天然气净化厂低处理量操作方案探索[J]. 石油技师 2014(00)

- [10].天然气净化厂蒸发结晶装置的试运分析[J]. 油气田地面工程 2016(11)

- [11].滚筒造粒法在龙王庙天然气净化厂的应用[J]. 化工管理 2017(09)

- [12].天然气净化厂流量计应用现状分析[J]. 石化技术 2017(07)

- [13].天然气净化厂超压自动放空系统优化[J]. 石油化工自动化 2017(04)

- [14].设备监测和故障诊断技术在天然气净化厂应用前景分析[J]. 化工管理 2016(12)

- [15].天然气净化厂液硫装车系统[J]. 化工管理 2016(20)

- [16].天然气净化厂尾气中二氧化硫脱除技术进展[J]. 现代化工 2015(06)

- [17].天然气净化厂温度传感器应用中的问题及设计选用探讨[J]. 工业计量 2010(S2)

- [18].天然气净化厂安全隐患排查及治理措施优化[J]. 化工设计通讯 2019(03)

- [19].设备故障诊断技术在天然气净化厂应用分析[J]. 石化技术 2019(06)

- [20].天然气净化厂安全监管模式的探讨[J]. 安全、健康和环境 2017(03)

- [21].天然气净化厂清洁生产评价指标体系探讨[J]. 油气田环境保护 2013(05)

- [22].基于风险的天然气净化厂安全评价模型及应用[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(S1)

- [23].天然气净化厂提高生产用水回收率的措施[J]. 科技创新与应用 2014(02)

- [24].天然气净化厂脱硫单元低负荷运行的节能措施[J]. 石油石化节能 2012(08)

- [25].天然气净化厂装置开停车仪表设备注意事项[J]. 仪器仪表用户 2012(05)

- [26].天然气净化厂冷却塔风机驱动方式改造简论[J]. 油气田环境保护 2011(04)

- [27].液体硫磺产品标准实施过程中的技术改进及其修订建议[J]. 石油工业技术监督 2020(02)

- [28].《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》在天然气净化厂中的应用[J]. 油气田环境保护 2017(06)

- [29].天然气净化厂检修管理与技术浅析[J]. 设备管理与维修 2018(Z1)

- [30].天然气净化厂蒸汽建模和节能优化[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/77370ba5e92eec84ffb5b52b.html