# 基于slot结构的反馈耦合波导微环谐振器

### 论文摘要

为了优化微环谐振器的性能,提出了一种slot结构的反馈耦合波导微环谐振器。该结构通过在上下载型微环的基础上引入一个附加光场及采用slot波导来改善谐振器的性能参数。利用传输矩阵法分析了该改进型结构对相位、自由光谱范围及输出性能的影响,并用三维有限差分软件FDTD进行了模拟仿真。结果表明:基于微环谐振器的改进型结构的自由光谱范围由14.5 nm增大到了29 nm,消光比的绝对值从21 dB增大到了32 dB,有助于实现对应传感器件测量范围及灵敏度的提升。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 基本原理

- 2.1 结构设计

- 2.2 理论分析

- 3 分析与讨论

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 穆洲,刘春娟,吴小所,郑丽君

关键词: 集成光学,微环谐振器,传输矩阵法,反馈波导,波导

来源: 光学学报 2019年12期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 无线电电子学

单位: 兰州交通大学电子与信息工程学院,兰州交通大学光电技术与智能控制教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金(61762057),甘肃省自然科学基金(18JR3RA123)

分类号: TN751.2

页码: 215-220

总页数: 6

文件大小: 2474K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].利用耦合波导列提高光子晶体波导辐射[J]. 物理学报 2009(02)

- [2].严格耦合波方法计算立体正弦光栅衍射效率[J]. 激光杂志 2012(02)

- [3].实现暗态的三芯耦合波导设计及其非线性脉冲传输特征[J]. 光学与光电技术 2011(03)

- [4].圆弓形散射元构建的耦合波导的慢光特性研究[J]. 光学学报 2015(03)

- [5].一类边界耦合波方程的稳定性[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2019(02)

- [6].重载切削条件下机械耦合波动载荷准确测量方法[J]. 电子测量技术 2019(15)

- [7].光栅衍射特性的耦合波分析、计算与讨论[J]. 光电工程 2010(04)

- [8].严格耦合波收敛层数的研究[J]. 中国科技论文 2013(01)

- [9].表面波布拉格声光互作用耦合波方程的研究[J]. 光学与光电技术 2008(02)

- [10].双波长半导体激光器Y形耦合波导模拟研究[J]. 电子测试 2017(Z1)

- [11].耦合波方程的指数稳定性[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [12].基于光子晶体耦合波导的宽带慢光研究[J]. 光学学报 2012(02)

- [13].二维亚波长光栅严格耦合波分析理论的研究[J]. 牡丹江教育学院学报 2009(06)

- [14].热带大气对流耦合波动的小波分析[J]. 中国科学:地球科学 2012(04)

- [15].并联谐振腔光子晶体单通道侧面耦合波导[J]. 光学学报 2012(02)

- [16].多层介质膜光栅用高反射镜的严格耦合波分析(英文)[J]. 光子学报 2009(06)

- [17].用严格耦合波分析法测试周期极化LiNbO_3晶体畴结构[J]. 光子学报 2016(06)

- [18].光子晶体耦合波导实现光开关效应的研究[J]. 光学与光电技术 2011(02)

- [19].一种新型基于光子晶体异质结耦合波导的全光开关的设计[J]. 量子电子学报 2011(03)

- [20].严格耦合波法计算闪耀光栅衍射效率[J]. 应用光学 2009(05)

- [21].具有边界控制和观测的弱耦合波方程的适定性和正则性(英文)[J]. 山西大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [22].基于三波耦合波方程数值精确解分析外腔高效和频对腔模的影响[J]. 量子光学学报 2016(01)

- [23].条形耦合波导对光子晶体耦合缺陷模的影响[J]. 物理学报 2008(12)

- [24].光子晶体异质结耦合波导光开关[J]. 光学学报 2013(01)

- [25].耦合波分析中任意二维光栅介电常数的傅里叶分析[J]. 激光与光电子学进展 2013(09)

- [26].热弹性波在偶应力固体界面上的反射和透射[J]. 数学的实践与认识 2018(22)

- [27].1维微纳米周期结构的散射测量建模[J]. 激光技术 2016(02)

- [28].输电线路杆塔纵向不平衡载荷动态预测模型研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [29].亚波长闪耀光栅矢量衍射效率计算[J]. 中国光学与应用光学 2010(06)

- [30].三芯耦合波导中暗态的研究[J]. 量子电子学报 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/774ae60bdda0eb90e615544b.html